«Утверждаю»

Исполнительный директор ООО «МУП ЖЭУ-13»

__________ / ____________

«___»____________2014 г

«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

____________ Русович С.Б.

«___»____________ 2014г.

Техническое задание

на капитальный ремонт

многоквартирного дома № 75 по ул. Комсомольской в г. Калининграда.

(по решению суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Комсомольская, дом №75 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП ЖЭУ-13» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт фасада, внутридомовых сетей ХВС, хозяйственно-бытовой канализации, внутридомовой системы электроснабжения в местах общего пользования. |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 75 по ул. Комсомольской необходимо выполнить капитальный ремонт фасада, внутридомовой сети водоснабжения, хозяйственно бытовой канализации и сетей электроснабжения в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
|  | 3. Особые условия. |
| 6. | 1) Сроки производства работ: 110 календарных дней, но не позднее 1 ноября 2014 года. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз его по мере накопления, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Все ремонтные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения производятся на основании: СНиП 2.04.01-85* - Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.02-84*- Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85* - Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 3.05.01-85 – Внутренние санитарно-технические системы. СНиП 3.05.04-85* - Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. СП 40-102-2000 – Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации. СП 40-103-98 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб. |
| 8. | Все ремонтные работы по ремонту системы электроснабжения производятся по проекту в соответствии с: СНиП 2.04.01-85; - «Правила устройства электроустановок» (изд. 7); -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.; Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 9. | Все ремонтные работы общестроительного направления производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 11. | Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систем водоснабжения и хозяйственно бытовой канализации при переходе от старой систем к новой был минимальным. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| 13. | При завершении работ Подрядчик обязан провести гидравлические испытания системы водоснабжения и проливку канализации с оформлением соответствующих актов. |
| 14. | По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику акты испытаний, исполнительные схемы с нанесёнными линейными размерами и диаметрами трубопроводов. |

4.Основные допустимые материалы:

| 1. | Труба канализационная ПВХ Ф 50мм с фитингами и креплениями |
| --- | --- |
| 2. | Труба канализационная ПВХ Ф110 мм с фитингами и креплениями |
| 3. | Труба водопроводная из напорных п/э труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 65 мм с креплениями и установкой гильз, или аналог. |
| 4. | Труба водопроводная из напорных п/э труб низкого давления наружным диаметром 40 мм. с креплениями и установкой гильз, или аналог. |
| 5. | Кран шаровый Du 65 мм |
| 5. | Кран шаровый Du 32мм |
| 6. | Кран шаровый Du 15 мм |
| 7. | Бетон марки М - 150 |
| 8. | Грунтовка CERESIT СТ-17, или аналог. |
| 9. | Металлическая сетка под штукатурку |
| 10. | Перфорированный уголок п/э, или аналог. |
| 11. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с поворотно-откидной створкой, площадью до 1 м2 |
| 12. | Готовый дверной блок |
| 12. | Готовая штукатурная смесь |
| 13. | Фасадная краска (цвет согласовать с заказчиком. |
| 14. | Труба металлическая ДУ – 32 по установленным конструкциям, по стенам и колодцам |
| 15. | Короб кабельный стальной оцинкованный |
| 16. | Кабель марки ВВГ нг (А) LS 5х10 мм2; 3х1,5 мм2; 3х4 мм2. |
| 17. | Светильник потолочный уплотнённый с лампой накаливания 2х6WIP44 класса защиты 2,0 |
| 18. | Светильник настенный уплотнённый с лампой накаливания 2х6W IP 54 класса защиты 2,0 |
| 19. | Автоматические выключатели двух-, трёхполюсные на ток 20; 40; 63; 80А. |

5.Качество работ и организационные вопросы:

1. . Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: _______________________________________________________