«Согласовано» «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «УК Мегадом»

________________С.Б. Русович _______________О.В. Уланова

«___»____________ 2014 года «___»____________ 2014 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт крыши МКД № 6-22 по ул.Киевская,

г.Калининград.

1. Основные данные по объекту.

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом, трехэтажный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.Киевская,6-22 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Мегадом» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования.

1. В многоквартирном доме № 6-22 по ул. Киевская необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и  Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. На основании прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот.

6.   Особые условия:

1)  Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 180 календарных дней.

2)  До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с детализацией узлов, а также принять строительную площадку для производства работ.

3)  В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ежедневный вывоз мусора или  контейнер для строительного мусора по мере его наполнения контейнера, биотуалет.

6)  Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусматреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Подрядчик при производстве работ обязан оградить место проведения строительных работ, изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

9)  Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

7.  Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

СНиП II-26-76 «Кровли»,

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»,

СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»,

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

8.  Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

9. В ходе производства работ Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию в соответствии с условиями Договора подряда, предварительно согласовав их с МКУ «КР МКД» и Строительным контролем.

10. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД»

11. Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в  предусмотренной договором части работ, услуг.

Основные допустимые материалы:

| 1 | Листы цементно-волокнистые в комплекте типа «Этернит», либо аналог |
| --- | --- |
| 2 | Бруски обрезные, размеры не менее 60х60 (50х50 мм) |
| 3 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,50 мм |
| 4 | Доска обрезная толщиной не менее 25мм шириной 100 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, либо аналог |
| 8 | Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,7 мм |
| 9 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х 120х 65 мм марки 150 |
| 10 | Водосточная система диаметром не менее 120 мм |

4. Качество работ

1. Срок предоставления Подрядчиком гарантии качества — не менее 5 лет.

2. При сдаче работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Подрядчик обязан производить уборку территории объекта от строительного мусора и осуществлять вывоз мусора.

4. Подрядчик обязан все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Подрядчику до сдачи объекта в эксплуатацию в обязательном порядке необходимо произвести испытание выполненных ограждений кровель и огнезащиты деревянных конструкций лицензированными специализированными организациями с предоставлением актов испытаний.

5. Общие организационные вопросы

1. Подрядчик до начала выполнения ремонтных работ обязан принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. Заказчик и Подрядчик в случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ обязан в трехдневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

3. Заказчик, Подрядчик, Технический надзор и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до  полного устранения.

5. Подрядчик обязан содержать в порядке территорию (площадку), отведенную ему для складирования материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.

6. В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять общий журнал производства работ, специальные журналы работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |