| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 856 798 | руб. | Смета на сумму: | 1 856 798 | руб. |
| Директор | Директор |
| МКУ «КР МКД» | ООО «Прибрежный» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /И.А. Журавлев / |
| «______»_____________ 2018г. | «______»______________ 2018г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») Дополнительные работы. |
| Сметная стоимость: | 1 856.798 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.400 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 242.869 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №37 ПО УЛ.ЗАВОДСКОЙ |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.23 | 31 377.16 | 7 217 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 3.8755 | 268.820 | 1 042 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 17.8756 | 152.740 | 2 730 |
| 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.0373 | 935.23 | 970 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 279 |
| 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 2.8382 | 1 233.16 | 3 500 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 763 |
| 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.4554 | 35.92 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 3 319 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 811 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 347 |
| 2. | ГЭСНр 68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 |  | 0.3 | 17 238.70 | 5 172 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.7 | 4.71 | 200.120 | 943 |
| 2. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 57.76 | 17.328 | 156.950 | 2 720 |
| 2. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.7 | 4.71 | 493.44 | 2 324 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 943 |
| 2. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 47.1 | 14.13 | 9.05 | 128 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 3 223 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 758 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 154 |
| 3. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.6 | 16 033.58 | 25 654 |
| 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 15.04 | 200.120 | 3 010 |
| 3. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 109.216 | 163.200 | 17 824 |
| 3. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 15.04 | 493.44 | 7 421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 3 010 |
| 3. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 45.12 | 9.05 | 408 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 18 334 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 10 000 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 988 |
| 4. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м | 1 т груза |  | 68.632 | 39.92 | 2 740 |
|  |  | Объем: 23*1.8+300*0.04*1.8+(160*0.2*0.08*2.2) |  |  |  |  |  |
| 5. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 68.632 | 262.99 | 18 050 |
|  |  | Объем: 23*1.8+300*0.04*1.8+(160*0.2*0.08*2.2) |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПОРНАЯ СТЕНКА |
| 6. | ГЭСН 07-05-030-09 (прим.) | Демонтаж фундаментных блоков массой: до 0,5 т. МПСН, п.10.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций | 100 шт. |  | 0.24 | 18 321.73 | 4 397 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.128 | 2.43072 | 268.820 | 653 |
| 6. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 37.032 | 8.88768 | 173.510 | 1 542 |
| 6. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 10.128 | 2.43072 | 1 126.02 | 2 737 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 653 |
| 6. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.328 | 2.71872 | 43.43 | 118 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 132% | 2 897 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 1 493 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 787 |
| 7. | ГЭСН 07-05-030-09 (прим.) | Установка фундаментных блоков массой: до 0,5 т. (б/у) | 100 шт. |  | 0.24 | 27 205.82 | 6 529 |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.66 | 3.0384 | 268.820 | 817 |
| 7. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 46.29 | 11.1096 | 173.510 | 1 928 |
| 7. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 12.66 | 3.0384 | 1 126.02 | 3 421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 817 |
| 7. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14.16 | 3.3984 | 43.43 | 148 |
| 7. 5. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.01 | 0.0024 | 48 451.22 | 116 |
| 7. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1.28 | 0.3072 | 2 983.71 | 917 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 132% | 3 623 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 1 867 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 019 |
| 8. | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 |  | 0.62 | 451 692.61 | 280 049 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28.78 | 17.8436 | 266.192 | 4 750 |
| 8. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 220.66 | 136.8092 | 161.570 | 22 104 |
| 8. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26.06 | 16.1572 | 1 126.02 | 18 193 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 343 |
| 8. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.98 | 0.6076 | 874.68 | 531 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 163 |
| 8. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.1674 | 964.28 | 161 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 34 |
| 8. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 10.71 | 6.6402 | 11.58 | 77 |
| 8. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.47 | 0.9114 | 1 037.49 | 946 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 210 |
| 8. 8. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.3 | 2.666 | 43.43 | 116 |
| 8. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.73 | 0.4526 | 20.52 | 9 |
| 8. 10. | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 30 | 18.6 | 11.16 | 208 |
| 8. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.005 | 0.0031 | 60 390.76 | 187 |
| 8. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.002 | 0.00124 | 57 689.15 | 72 |
| 8. 13. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.01 | 0.0062 | 11 636.25 | 72 |
| 8. 14. | 04.1.02.01-0006 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 101.5 | 62.93 | 3 753.27 | 236 193 |
| 8. 15. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0102 | 0.006324 | 45 326.49 | 287 |
| 8. 16. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.04 | 0.0248 | 5 760.02 | 143 |
| 8. 17. | 11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 3.6 | 2.232 | 336.10 | 750 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 23 900 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 11 816 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315 765 |
| 9. | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т |  | 5.022 | 48 611.00 | 244 124 |
|  |  | Объем: (0.62)*8.1 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСН 46-04-003-01 (прим.) | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (бетонные ступени) | м3 |  | 2.51 | 2 082.43 | 5 227 |
| 10. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.67 | 24.2717 | 161.570 | 3 922 |
| 10. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.51 | 11.3201 | 97.21 | 1 100 |
| 10. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 9.02 | 22.6402 | 9.05 | 205 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 687 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 883 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 796 |
| 11. | ГЭСН 11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 |  | 0.0125 | 1 833.10 | 23 |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | 0.011 | 208.980 | 2 |
| 11. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 7.7 | 0.09625 | 158.310 | 15 |
| 11. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.004125 | 964.28 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 11. 4. | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.001125 | 681.05 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 |  |
| 11. 5. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 0.011625 | 3.34 |  |
| 11. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.00575 | 493.44 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 11. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.22 | 0.00275 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 9 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 |
| 12. | 02.2.05.04-0051 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 |  | 0.0638 | 1 386.62 | 88 |
|  |  | Объем: (0.0125)*5.1 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 08-01-003-08 | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | 100 м2 |  | 0.13 | 17 185.34 | 2 234 |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.026 | 229.990 | 6 |
| 13. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 96.7 | 12.571 | 175.550 | 2 207 |
| 13. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.026 | 1 037.49 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 13. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.105 | 0.01365 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 2 302 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 195 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 731 |
| 14. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 |  | 0.3965 | 2 067.77 | 820 |
|  |  | Объем: (0.13)*3.05 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 06-01-035-01 (прим) | Устройство крылец и ступеней | 100 м3 |  | 0.0251 | 314 725.16 | 7 900 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 72.31 | 1.814981 | 267.903 | 486 |
| 15. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 1016.26 | 25.508126 | 169.310 | 4 319 |
| 15. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 69.97 | 1.756247 | 1 126.02 | 1 978 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 472 |
| 15. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.84 | 0.021084 | 874.68 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 15. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.006777 | 964.28 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 15. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 49.09 | 1.232159 | 11.58 | 14 |
| 15. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.23 | 0.030873 | 1 037.49 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 15. 8. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 208.25 | 5.227075 | 43.43 | 227 |
| 15. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.12 | 0.003012 | 20.52 |  |
| 15. 10. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.25 | 0.006275 | 60 390.76 | 379 |
| 15. 11. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.037 | 0.0009287 | 57 689.15 | 54 |
| 15. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.04 | 0.001004 | 11 636.25 | 12 |
| 15. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.25 | 0.006275 | 45 326.49 | 284 |
| 15. 14. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.81 | 0.020331 | 5 760.02 | 117 |
| 15. 15. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 77.9 | 1.95529 | 234.83 | 459 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 4 276 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 2 114 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 291 |
| 16. | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 0.3138 | 51 510.78 | 16 164 |
|  |  | Объем: (0.0251)*12.5 |  |  |  |  |  |
| 17. | 04.1.02.05-0074 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 2.5477 | 3 014.79 | 7 681 |
|  |  | Объем: (0.0251)*101.5 |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 2.48 | 17 515.20 | 43 438 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 6.8944 | 177.720 | 1 225 |
| 18. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 175.7824 | 181.930 | 31 980 |
| 18. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 2.232 | 14.36 | 32 |
| 18. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 6.8944 | 267.44 | 1 844 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 1 225 |
| 18. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.868 | 20.52 | 18 |
| 18. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 4.6872 | 2 040.43 | 9 564 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 29 552 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 12 286 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 276 |
| 19. | ГЭСНр 61-28-1 | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 2.48 | 46 975.53 | 116 499 |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.3224 | 229.990 | 74 |
| 19. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 202.368 | 147.310 | 29 811 |
| 19. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.248 | 10.80 | 3 |
| 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.3224 | 1 037.49 | 334 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 74 |
| 19. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.4464 | 20.52 | 9 |
| 19. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.62 | 9 149.15 | 5 672 |
| 19. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 272.8 | 295.71 | 80 670 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 20 023 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 11 954 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 148 476 |
| 20. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.62 | 9 149.15 | -5 672 |
|  |  | Объем: (2.48)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 21. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -272.8 | 295.71 | -80 670 |
|  |  | Объем: (2.48)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 22. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 272.8 | 32.67 | 8 912 |
|  |  | Объем: 2.48*110 |  |  |  |  |  |
| 23. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 620 | 24.25 | 15 035 |
|  |  | Объем: 248*2.5 |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 2.48 | 12 655.67 | 31 386 |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 1.0416 | 229.990 | 240 |
| 24. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 152.6936 | 198.360 | 30 288 |
| 24. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 1.2648 | 10.80 | 14 |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 1.0416 | 1 037.49 | 1 081 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 240 |
| 24. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.16864 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 27 170 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 11 295 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 851 |
| 25. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0446 | 61 897.52 | 2 761 |
|  |  | Объем: (2.480)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 26. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.992 | 58 562.01 | 58 094 |
|  |  | Объем: (2.480)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 15-04-013-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 |  | 2.48 | 4 479.57 | 11 109 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.2976 | 229.990 | 68 |
| 27. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 14.28 | 35.4144 | 165.230 | 5 852 |
| 27. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.24 | 0.5952 | 10.80 | 6 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.2976 | 1 037.49 | 309 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 68 |
| 27. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.075 | 0.186 | 20.52 | 4 |
| 27. 6. | 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 0.0532 | 0.131936 | 32 938.42 | 4 346 |
| 27. 7. | 14.2.06.03-0514 | Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | 0.0023 | 0.005704 | 103 971.33 | 593 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 5 269 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 190 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 568 |
| 28. | 14.3.02.05-0202 | Краски силикатные зеленая и красная | т |  | 0.1116 | 94 903.04 | 10 591 |
|  |  | Объем: (2.48)*0.045 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=250м2 |
| 29. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.26 | 18 517.68 | 4 815 |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.6088 | 254.662 | 919 |
| 29. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.0872 | 151.380 | 619 |
| 29. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.4602 | 1 543.79 | 710 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 124 |
| 29. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.1154 | 964.28 | 1 076 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 223 |
| 29. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.8408 | 1 215.15 | 2 237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 528 |
| 29. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1924 | 760.62 | 146 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 44 |
| 29. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.3 | 20.52 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 1 861 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 000 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 676 |
| 30. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 28.6 | 523.12 | 14 961 |
|  |  | Объем: 26*1.10 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.2 | 22 274.28 | 4 455 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 4.194 | 265.450 | 1 113 |
| 31. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 5.942 | 161.570 | 960 |
| 31. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.242 | 935.23 | 226 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 65 |
| 31. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.256 | 1 543.79 | 395 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 69 |
| 31. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.032 | 691.29 | 713 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 277 |
| 31. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.72 | 791.87 | 1 362 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 462 |
| 31. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.58 | 721.34 | 418 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 156 |
| 31. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.364 | 760.62 | 277 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 84 |
| 31. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 5 | 20.52 | 103 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 2 508 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 347 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 311 |
| 32. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.2 | 1 725.17 | -345 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.46 | 268.820 | -124 |
| 32. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.1 | 691.29 | -69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | -27 |
| 32. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.23 | 791.87 | -182 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | -62 |
| 32. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.13 | 721.34 | -94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | -35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | -150 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | -81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -576 |
| 33. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 25 | 2 066.43 | 51 661 |
|  |  | Объем: 200*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.08 | 5 304.43 | 424 |
|  |  | Объем: 200*0.04 |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.3944 | 213.358 | 84 |
| 34. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.076 | 1 543.79 | 117 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 20 |
| 34. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.3184 | 964.28 | 307 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 102 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 580 |
| 35. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 8.16 | 2 154.36 | 17 580 |
|  |  | Объем: (0.08)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 20 | 2 297.87 | 45 957 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.8 | 220.033 | 396 |
| 36. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 236 | 184.510 | 43 544 |
| 36. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.6 | 964.28 | 579 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 120 |
| 36. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 11.4 | 13.20 | 150 |
| 36. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.6 | 760.62 | 456 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 138 |
| 36. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.6 | 1 037.49 | 622 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 138 |
| 36. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 4 | 20.52 | 82 |
| 36. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1 | 523.12 | 523 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 53 167 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 28 561 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 685 |
| 37. | С1 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 204 | 450.00 | 91 800 |
|  |  | Объем: 200*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 38. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0062 | 51 564.61 | 320 |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.270444 | 268.820 | 73 |
| 38. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.093496 | 147.310 | 14 |
| 38. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.064108 | 935.23 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 17 |
| 38. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.206336 | 1 188.38 | 245 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 55 |
| 38. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000248 | 3 090.35 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 420 |
| 39. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 9.92 | 151.56 | 1 503 |
|  |  | Объем: 6.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.041 | 18 517.68 | 759 |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.56908 | 254.662 | 145 |
| 40. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.64452 | 151.380 | 98 |
| 40. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.07257 | 1 543.79 | 112 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 20 |
| 40. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.17589 | 964.28 | 170 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 35 |
| 40. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.29028 | 1 215.15 | 353 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 83 |
| 40. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03034 | 760.62 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 40. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.205 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 158 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 211 |
| 41. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.51 | 523.12 | 2 359 |
|  |  | Объем: 4.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.38 | 32 868.00 | 45 358 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.9936 | 266.663 | 265 |
| 42. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 104.9904 | 159.670 | 16 764 |
| 42. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.9384 | 874.68 | 821 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 252 |
| 42. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0552 | 1 037.49 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
| 42. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00138 | 57 689.15 | 80 |
| 42. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 8.142 | 3 276.39 | 26 676 |
| 42. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0828 | 2 983.71 | 247 |
| 42. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2346 | 3 038.87 | 713 |
| 42. 9. | 13.2.03.02 | Камни бортовые | м | 100 | 138 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 20 605 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 11 069 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 032 |
| 43. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 138 | 341.55 | 47 134 |
| 44. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.24 | 13 482.75 | 16 719 |
| 44. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 49.6 | 150.030 | 7 441 |
| 44. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 18.6 | 498.77 | 9 277 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 7 292 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 4 539 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 550 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 191 012 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 168 719 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 503 204 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=132 - по стр. 6, 7; %=89 - по стр. 8, 15, 18, 24, 27; %=94 - по стр. 10; %=105 - по стр. 11; %=104 - по стр. 13; %=67 - по стр. 19; %=121 - по стр. 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42; %=81 - по стр. 38; %=98 - по стр. 44) |  |  |  |  | 233 344 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 10; %=68 - по стр. 6, 7; %=44 - по стр. 8, 15; %=51 - по стр. 11; %=54 - по стр. 13; %=37 - по стр. 18, 24, 27; %=40 - по стр. 19; %=65 - по стр. 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42; %=34 - по стр. 38; %=61 - по стр. 44) |  |  |  |  | 118 348 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 520 411 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 22 293 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 22 293 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 542 704 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 30 854 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 573 558 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 283 240 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 856 798 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 233 344 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 118 348 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |