«Утверждаю»

Директор МКУ «КРМКД»

_____________/Русович С.Б./

«       » марта 2015 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт подвальных помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Минина и Пожарского, дом № 16, г. Калининград.

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, двухэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Минина и Пожарского, дом № 16 |
| 3 | Технический Заказчик | МКУ «КРМКД» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительно-ремонтные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

2. Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 16 по ул. Минина и Пожарского необходимо   выполнить капитальный  ремонт подвального помещения, а именно:

- устроить горизонтальную гидроизоляцию полов подвала;

- выполнить вертикальную гидроизоляцию наружных стен подвала.

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Техническим Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому Заказчику.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Техническим Заказчиком  и Строительным Контролем.

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  45   календарных дней с учетом климатологии.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Технического Заказчика (МКУ «КРМКД») и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Техническим Заказчиком технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику происходит по Акту приема-передачи.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Техническим Заказчиком, Строительным контролем.

- Технический Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного Контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда может заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Техническому Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3. Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт подвального помещения. |  |  |
| 1. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 2. | Песчано-цементный р-р | М 100 | Не менее |
| 3 | Сетка арматурная класса 4Вр-1 шаг 100х100 мм | Ø 4мм | Не менее |
|  | Раздел 2.Гидроизоляция стен подвала. |  |  |
| 1. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм | Ø 1,8мм | Не менее |
| 2. | Гидротехническая смесь «Гидротекс – Р» | Аналог | Согласовать |
| 3. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 4. | Битумная мастика «Битуминоль» | Аналог | Согласовать |

4. Качество работ и организационные вопросы:

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Технический Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики).

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

Составил: Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                                              /Кончиц А.К./

Проверил: Заместитель начальника ОК МКУ «КРМКД»                               /Толмачева О.В./