| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома по адресу:

ул. Баумана, 7-11 в Московском районе г. Калининграда

(капитальный ремонт подвала)

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Калининград, ул. Баумана, 7-11 |
| 3 | Заказчик | ООО « Новые технологии плюс » |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | На основании конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | _________________ календарных дней |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме  № 7-11 по ул. Баумана необходимо выполнить капитальный ремонт, включающий:

- капитальный ремонт подвала;

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 часов по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 часов, в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) и выполнять работы в соответствии с заданием.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фото-фиксация скрытых работ.

6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету.

7. Особые условия:

Сроки выполнения работ: 90 календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования.

- Отключение в случае необходимости инженерных сетей согласовать с Заказчиком.

Стоимость капитального ремонта подвала многоквартирного дома – согласно сметной документации.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится        Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| --- | --- |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. № пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 1. Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 100 м2 9.8712 2. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 100 м2 протравленной поверхности 9.8712 3. Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой поверхности 64 4. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.64 5. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 2.706 6. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 7.1652 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 100 м2 отремонтированной поверхности 0.05 8. Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности 9.8712 9. Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 100 мест 0.44 10. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой 100 м2 изолируемой поверхности 2.706 11. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 2.706 12. Ремонт ступеней бетонных 100 ступеней 0.18 13. Погрузка мусора т 36.59232 14. Перевозка мусора т 36.59232 |

Основные материалы:

- Грунтовка ГФ-021 или аналог.

- Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6.

- Песок природный для строительных работ средний.

- Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100).

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 36 месяцев.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний

| Составил: | Подпись: _________________ | Мастер ООО “ Новые технологии плюс” Е. В. Ефимов |
| --- | --- | --- |