Приложение №1 к заданию на проведение работ по обследованию фундамента

|  | «Утверждаю» Директор МКУ «КР МКД» ____________/С.Б. Русович/ «_____» __________ 2015 г. |
| --- | --- |

Смета – калькуляция

Стоимости обследования фундамента, включающее инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания

Объект: многоквартирный дом  № 22-24 по ул. Маршала Новикова

в г. Калининград

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость, руб. | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (I этап) Инженерные изыскания |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Полевые работы Проходка горных выработок (шурфов) глубиной до 2,5м – 3 шт. Крепление выработок, м Водоотлив из выработки, м Колонковое бурение 1 скв. 10м, D=132мм, 2 шт. Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин, шт. Крепление скважин, м Отбор монолитов, шт. Планово-высотная привязка скважин Расходы по внутреннему транспорту Расходы по организации и ликвидации работ | Расчет стоимости работ произведен по «Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства» в ценах I квартала 2015 г. с учетом коэффициента изменения стоимости К=42,91 (Письмо №3691-ЛС/08 от 12.02.2015 г. Минстроя РФ) т.27, пар.1, К=1,3(п.3 прим.1 т.27) 34,4х2,5х3х1,3х42,91=14 392,014 т.32, пар.1 52,2х2х3х42,91=13 439,412 т.33, пар.1 7,6х2х3х42,91=1 956,696 т.17, пар.1, К=0,9(прим. к т.17) 38,4х10х0,9х2х42,91=29 659,392 т.18, пар.1 1,6х0,6х10х2х42,91=823,872 т.18, пар.2 2,1х10х2х42,91=1 802,22 т.57, пар.1 22,9х2х42,91=1 965,278 т.93, пар.1 8,5х1х42,91=364,735 т.4, пар.6 2762х0,0875х42,91=10 371,347 ОУ п.13 3003,7х0,06х2,5х42,91=19 335,246 Итого полевых работ: | 94 110,212 |
| 11. 12. 13. 14. | Лабораторные работы Сокращенный комплекс определения физико-механических свойств грунта (сдвиг) Полный комплекс определения физико-механических свойств грунта (компрессия и сдвиг) Гранулометрический анализ Стандартный анализ воды | т.63, пар.13 114,4х2х42,91=9 817,808 т.63, пар.25 193х2х42,91=16 563,26 т.64, пар.6+7+12 17,8х2х42,91=1 527,596 т.73, пар.2 67,3х1х42,91=2 887,843 Итого лабораторных работ: | 30 796,507 |
| 15. 16. 17. 18. 19. | Камеральные работы Составление техпредписания Обработка материалов буровой скважины То же, лабораторных работ То же, опытных работ Составление инженерно-геологического отчета | т.81, пар.1, К=0,5 200х0,5х42,91=4 291,00 т.82, пар.2 9,3х2х42,91=798,126 т.86, пар.1 717,7х0,2х42,91=6 159,301 т.83, пар.1 28,7х1х42,91=1 231,517 т.87, пар.2 0,21х209,44х42,91=1 888,04 Итого камеральных работ: | 14 367,984 |
| (II этап) Обмерные работы |
| 1. | Общие данные: V=2 136 м3 – строительный объем здания (согласно данных технического паспорта) H=6,6 м – высота до низа несущей конструкции покрытия здания (приложение раздел 2 [2]) Категория сложности здания - 1 (табл.5 [2]) Категория сложности обмерных работ -2 (п.2.10 [2]) Категория сложности работ по обследованию технического состояния строительных конструкций -2 (п.2.10 [2]) | 1. Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 07 июня 2013 года №9912-СД/10 2. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. М. : ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ», 1998 Определение базовой стоимости обмерных работ для инструментального обследования здания : Ц обмер.=23,69 (табл.2 [2] для 2 категории сложности работ) – цена на выполнение обмерных работ 100м3 объема здания К2.13=1,06 (п. 2.13 [2]) – базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 6% от базовой цены выполнения обмерных работ Кт.10(2)=1,15 (п. 2, табл.10 [2]) – выполнение обмерных работ в затрудненных условиях (захламленность, стесненность) Собмер.= К2.13* Кт.10(2)* *Цобмер.*Vстр./100 * 42,91=1,06*1,15*23,69*2136/100 * 42,91=26 468,45 Итого обмерные работы: | 26 468,45 |
| (III этап) Обследование технического состояния |
|  |  | Определение базовой стоимости работ по инструментальному обследованию здания : Ц обслед.=23,07 (табл.4[2] для 2 категории сложности работ) – цена на выполнение инженерных обследований строительных конструкций 100м3 объема здания К2.13=1,08 (п. 2.13 [2]) – базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 8% от базовой цены выполнения обследовательских работ Кт.10(2)=1,15 (п. 2, табл.10 [2]) – выполнение обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность) Собмер.= К2.13* Кт.10(2)* *Цобслед.*Vстр./100 * *42,91=1,08*1,15*23,07*2136/100* * 42,91= 26 262,069 Итого обследование: | 26 262,069 |
|  | Всего: Всего с К=0,71979085: НДС, 18%: Всего с НДС: |  | 192 005,22 138 203,60 24876,64 163080,24 |

Итого по смете с учетом НДС: 163 080 рубля 24 коп. (сто шестьдесят три тысячи восемьдесят рублей 24 копейки)

Начальник комплексного проектного отдела                                 И.В. Крючков