«Утверждаю»

Исполнительный директор ООО «УКБР № 4»

__________ Тихонова Н.В.

«___»____________2014 г.

«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

____________ Русович С.Б.

«___»____________ 2014 г.

Техническое задание

на  ремонт перекрытия в техническом помещении МКД № 41                         по ул. Суворова в г. Калининграде.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Суворова, дом №41 |
| 3 | Заказчик | ООО «УКБР №4» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт перекрытия в техническом помещении МКД |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования.

- В многоквартирном доме № 41 по ул. Суворова необходимо   выполнить капитальный  ремонт перекрытия в техническом помещении согласно рабочего проекта 25-2014-АС от 28.05.2014 года, разработанного комплексной проектной группой МКУ «КР МКД».

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома.  Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  60   календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

- Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.

- Работы по демонтажу поврежденных керамических блоков вести одновременно только по одной линии вдоль армоцементных ребер, начиная от стены.

- Все существующие размеры уточнить по месту.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем, МКУ «КР МКД».

- Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3.Основные допустимые материалы.

| 1. | Сталь угловая, катанная 125х125х8 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 |
| --- | --- |
| 2. | Полоса стальная 12х120 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 |
| 3. | Двутавр 16 ГОСТ 8239-89___ С245 ГОСТ 27772-88 |
| 4. | Двутавр 20 ГОСТ 8239-89 С245 ГОСТ 27772-88 |
| 5. | Болт с двумя шайбами и гайкой М14х70 |
| 6. | Труба прямоугольная 120х60х5 ГОСТ 8545-80 С245 ГОСТ 27772-88* |
| 7. | Цанговые анкера М 14 х 150 |
| 8. | Болт с двумя шайбами и гайкой М14х70 |
| 9. | Утеплитель Parok UNS 37 толщиной 50 мм. |
| 10. | Стальная полоса 5х50 |
| 11. | Сталь арматурная А-111 Ф6 мм. |
| 12. | Грунт ГФ-021 |
| 13. | Эмаль ПФ-115(ГОСТ 6465-76*) |

4. Качество работ и организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект у Заказчика по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

Составил____________________________________