| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» Русович С.Б. _____________________ «_____» _________________ 2014 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» Просвирина Т.В.___________________ «____ » __________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по

ул. Космическая 10-20, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Космическая 10-20 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ - 7» Ленинградский район |
| 4 | Данные подрядной организации | Определяются на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

- 1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.

- 2.	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого  жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

- 3.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

- 4.     Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и  строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

- 5.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- 6.	Особые условия:

        - 1) Сроки выполнения работ с учетом климатологии  120 календарных дней.

- 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- 3) В случае срыва сроков производства работ по  независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

- 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

- 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

- 7.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и проектом производства работ включая технологическую карту.

- 8.	Ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию с предоставлением  протокола испытаний.

- 9.   	Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

- 10. Все ремонтные работы производятся на основании нормативных документов в строительстве СНиП, МДС, СП. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, строительным контролем и МКУ «КР МКД».

3. Материалы:

-листы цементно-волокнистые  безасбестовые   типа «Этернит», «Изопол», « Эко Дах» или аналог,

Технические характеристики кровельного материала:

- минимальная разрушающая нагрузка 2200, 2500 Н/м

- минимальный изгибающий момент 30, 40 НМ/м

- плотность более 1,40г/см3

- водонепроницаемость более 24 часов

- морозостойкость более 100 циклов

- группа горючести – «Негорючие»

- обрешетка сечением 50мм. х 50 мм.

- стропильные ноги сечением 150 мм. х 50 мм.

- стойки и кобылки сечением 100 мм. х 50 мм.

- желоба из оцинкованной стали толщиной не менее 0,70 мм диаметром 140мм.

- водосточные трубы и комплектующие к ним (колена, воронки, отметы) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,50 мм диаметром 140 мм. или по расчету*,

- средство для огнебиозащитного покрытия «Перилакс СС-2» или эквивалент;

- вата минеральная <ISOVER>

* Примечание:  расчет водосточных труб производить согласно СНиП-26-76 «Кровли»

4. Прочие

1. Кровля является сложной:

- уклон кровли 35 градусов

- скат кровли на 4 стороны

2. Необходимо применение в сметной документации коэффициента 1.25 к эксплуатации машин, к заработной плате основных рабочих и обслуживающих машин и механизмы при ремонте сложных кровель в стесненных условиях застроенной части города согласно приложения 1 таблицы 3 МДС 81.35-2004,  а именно, стесненные условия в застроенной части города характеризуется наличием следующих факторов:

- интенсивность движения автомобильного, специального транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работы, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке.

- жилых и производственных зданий, а также сохранение зеленых насаждений в непосредственной близости от места работы

- невозможность складирования материалов в необходимом количестве на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

5. Качество работ:

Гарантийный срок выполненных работ –  5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Составил:

Главный инженер ООО «ЖЭУ - 7»                                                            Широкожухова С.М.