| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 453 607 | руб. | Смета на сумму: | 453 607 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Заслонова д.18 |
| Объект: | Капитальный ремонт кровли |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 1.464 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.464 |
| 3. | Строительный мусор | т | 6.512976 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.3176 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.385 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.63 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.37 |
| 8. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.464 |
| 9. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 183 |
| 10. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 1.464 |
| 11. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 1.464 |
| 12. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 24.24 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.28208 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 88.6374 |
| 15. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.026 |
| 16. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.2808 |
| 17. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.026 |
| 18. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.056 |
| 19. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.056 |
| 20. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.3498 |
| 21. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.3498 |
| 22. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.564 |
| 23. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.24 |
| 24. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 25. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.38 |
| 26. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 27. | Устройство снегодержателей | 100 м ограждения | 0.225 |
| 28. | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 2 |
| 29. | Погрузка мусора | т | 23.423 |
| 30. | Перевозка мусора | т | 23.423 |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |