| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 537 924 | руб. | Смета на сумму: | 1 537 924 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «Теплосервис» |
| ________________ /Русович С.Б./ | ________________ /Черкас В.А. / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ленинский проспект 39-45 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД по адресу: Ленинский проспект 39-45 г. Калининград |
| Сметная стоимость: | 1 537.924 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.732 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 195.849 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 9.59 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 587.62 | 1 262.52 | 325.10 | 12.51 | 4.4 | 17 225 | 15 794 | 1 430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 249.89 |  |  |  | 84% | 13 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 757.51 |  |  |  | 48% | 7 581 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 595.03 |  |  |  |  | 38 073 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 1.43 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 108.07 | 107.75 | 0.31 | 12.51 | 4.09 | 1 349 | 1 348 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 89.43 |  |  |  | 71% | 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 70.04 |  |  |  | 52% | 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 267.54 |  |  |  |  | 3 007 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 9.59 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 654.37 | 1 225.60 | 428.77 | 12.51 | 7.12 | 18 385 | 15 332 | 3 053 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 66.65 | 1 | 12.49 |  |  | 832 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 072.57 |  |  |  | 71% | 11 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 839.96 |  |  |  | 52% | 8 405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 566.90 |  |  |  |  | 38 267 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 | 0.744 | 3 803.88 | 268.33 | 45.75 | 2 830.09 | 199.64 | 34.04 | 12.51 | 6.95 | 10 134 | 2 497 | 237 |
|  |  |  |  | 3 489.80 | 5.68 |  | 2 596.41 | 4.23 | 2.85 | 12.54 |  | 7 400 | 53 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 169.21 |  |  |  | 71% | 1 811 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 132.52 |  |  |  | 52% | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 131.82 |  |  |  |  | 13 271 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 1.19 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 9 376.59 | 954.18 | 9.64 | 12.51 | 7.18 | 33 963 | 11 937 | 69 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 8 412.78 |  | 2.61 | 1 |  | 21 957 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 791.97 |  |  |  | 71% | 8 475 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 620.22 |  |  |  | 52% | 6 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 788.78 |  |  |  |  | 48 646 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.16 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 1 018.69 | 194.18 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 4 357 | 2 429 | 9 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 2.33 | 1 |  | 1 918 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 161.17 |  |  |  | 71% | 1 725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 126.22 |  |  |  | 52% | 1 263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 306.08 |  |  |  |  | 7 345 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 309 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 1 901 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.08 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 745.80 | 86.66 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 892 | 1 084 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.22 | 1 |  | 803 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 71.93 |  |  |  | 71% | 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.33 |  |  |  | 52% | 564 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 874.06 |  |  |  |  | 3 225 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.99 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 344.35 | 324.45 | 1.00 | 12.51 | 7.2 | 8 376 | 4 059 | 7 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 018.90 |  | 4.23 | 1 |  | 4 310 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 269.29 |  |  |  | 71% | 2 882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 210.89 |  |  |  | 52% | 2 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 824.54 |  |  |  |  | 13 369 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.78 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 7 247.21 | 1 059.48 | 27.00 | 12.51 | 6.98 | 31 678 | 13 254 | 188 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 6 160.74 |  | 2.96 | 1 |  | 18 236 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 879.37 |  |  |  | 71% | 9 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 688.66 |  |  |  | 52% | 6 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 815.24 |  |  |  |  | 47 980 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.3 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 032.72 | 434.97 | 20.16 | 12.51 | 7.02 | 12 051 | 5 441 | 142 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 577.59 |  | 4.1 | 1 |  | 6 468 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 361.03 |  |  |  | 71% | 3 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 282.73 |  |  |  | 52% | 2 829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 676.48 |  |  |  |  | 18 743 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.68 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 073.03 | 245.36 | 24.92 | 12.51 | 7.07 | 14 737 | 3 069 | 176 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 802.75 |  | 4.1 | 1 |  | 11 491 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 203.65 |  |  |  | 71% | 2 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 159.48 |  |  |  | 52% | 1 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 436.16 |  |  |  |  | 18 512 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 20 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 3 252.00 | 767.40 | 712.40 | 12.51 | 7.07 | 22 045 | 9 600 | 5 037 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 1 772.20 |  | 4.18 | 1 |  | 7 408 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 636.94 |  |  |  | 71% | 6 816 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 498.81 |  |  |  | 52% | 4 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 387.75 |  |  |  |  | 33 853 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.04 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 115.54 | 115.09 | 0.45 | 12.51 | 4.05 | 1 442 | 1 440 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 95.52 |  |  |  | 71% | 1 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 74.81 |  |  |  | 52% | 749 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285.87 |  |  |  |  | 3 213 |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 12.51 | 6.53 | 7 615 | 3 453 | 778 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 183.36 | 8.30 | 2.86 | 12.51 |  | 3 384 | 104 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 301.36 |  |  |  | 90% | 3 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 153.52 |  |  |  | 43% | 1 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 033.34 |  |  |  |  | 12 346 |  |  |
| 16. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.4 | 3 070.76 |  |  | 4 299.06 |  |  |  |  | 7 358 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 4 299.06 |  | 5 255.58 |  |  | 7 358 |  |
|  | Объем: 0.7*0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.62 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 802.25 | 368.51 | 371.73 | 12.51 | 3.39 | 5 981 | 4 610 | 1 260 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 62.01 | 5.25 | 1.78 | 12.56 |  | 110 | 66 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 336.38 |  |  |  | 77% | 3 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 224.26 |  |  |  | 48% | 2 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 362.89 |  |  |  |  | 11 826 |  |  |
| 18. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 74.934 | 36.04 |  |  | 2 700.62 |  |  |  |  | 11 278 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 700.62 |  | 150.51 |  |  | 11 278 |  |
|  | Объем: 20.7*3.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 9.59 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 39 206.16 | 4 839.97 | 2 015.58 | 12.52 | 6.84 | 238 724 | 60 596 | 13 787 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 32 350.62 | 195.52 | 5.08 | 12.5 |  | 164 341 | 2 444 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 5 438.33 |  |  |  | 92% | 57 997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 769.52 |  |  |  | 44% | 27 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 414.01 |  |  |  |  | 324 458 |  |  |
| 20. | Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | 1227.52 | 83.55 |  |  | 102 555.37 |  |  | 1 | 1 | 416 375 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 102 555.37 |  | 4.06 | 1 |  | 416 375 |  |
|  | Объем: 959*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.06/4.06 |
| 21. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.22 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 6 065.83 | 87.97 | 91.74 | 12.51 | 6.29 | 22 102 | 1 100 | 577 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 5 886.12 | 6.68 | 3.47 | 12.5 |  | 20 425 | 83 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 102.22 |  |  |  | 92% | 1 088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 52.06 |  |  |  | 44% | 521 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 220.11 |  |  |  |  | 23 711 |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.43 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 12 602.82 | 467.47 | 45.56 | 12.51 | 6.89 | 44 366 | 5 848 | 314 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 12 089.79 | 4.33 | 3.16 | 12.48 |  | 38 204 | 54 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 509.54 |  |  |  | 92% | 5 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 259.49 |  |  |  | 44% | 2 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 371.85 |  |  |  |  | 52 393 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.43 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 4 227.51 | 535.91 | 9.52 | 12.51 | 6.9 | 16 491 | 6 704 | 66 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 3 682.08 | 1.47 | 2.64 | 12.57 |  | 9 721 | 19 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 446.03 |  |  |  | 71% | 4 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 349.30 |  |  |  | 52% | 3 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 022.83 |  |  |  |  | 24 760 |  |  |
| 24. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка слуховых окон, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.14 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 52.30 | 47.00 | 3.72 | 12.52 | 7.17 | 622 | 588 | 27 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.57 |  | 4.14 | 1 |  | 7 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 49.82 |  |  |  | 90% | 529 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 25.38 |  |  |  | 43% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127.50 |  |  |  |  | 1 404 |  |  |
| 25. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0616 | 23 811.97 |  |  | 1 466.82 |  |  |  |  | 2 948 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 466.82 |  | 47 861.13 |  |  | 2 948 |  |
|  | Объем: 0.14*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.06 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 514.33 | 330.80 | 15.14 | 12.51 | 6.18 | 5 050 | 4 138 | 94 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 168.39 | 3.61 | 4.86 | 12.52 |  | 818 | 45 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 260.84 |  |  |  | 66% | 2 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 210.68 |  |  |  | 50% | 2 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 985.85 |  |  |  |  | 9 902 |  |  |
| 27. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.252 | 2 934.00 |  |  | 739.37 |  |  |  |  | 2 833 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 739.37 |  | 11 241.04 |  |  | 2 833 |  |
|  | Объем: 0.06*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.06 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 1 393.03 | 913.25 | 28.40 | 12.51 | 6.18 | 13 794 | 11 425 | 176 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 451.38 | 6.76 | 4.86 | 12.52 |  | 2 194 | 85 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 717.61 |  |  |  | 66% | 7 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 579.61 |  |  |  | 50% | 5 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 690.24 |  |  |  |  | 27 146 |  |  |
| 29. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.66 | 2 934.00 |  |  | 1 936.44 |  |  |  |  | 7 419 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 1 936.44 |  | 11 241.04 |  |  | 7 419 |  |
|  | Объем: 0.06*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.22 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 530.81 | 285.03 | 0.45 | 12.51 | 4.04 | 4 605 | 3 566 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 245.33 |  | 4.23 | 1 |  | 1 038 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 225.17 |  |  |  | 67% | 2 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 142.52 |  |  |  | 40% | 1 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 898.50 |  |  |  |  | 8 421 |  |  |
| 31. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 504.15 | 25.12 | 3.13 | 12.51 | 7.11 | 1 645 | 314 | 22 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 475.90 |  | 2.75 | 1 |  | 1 309 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 23.86 |  |  |  | 80% | 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 11.81 |  |  |  | 37% | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 539.82 |  |  |  |  | 2 012 |  |  |
| 32. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Разборка обшивки вентканалов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.17 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 37.27 | 34.74 | 2.53 | 12.52 | 7.17 | 453 | 435 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.14 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 36.82 |  |  |  | 90% | 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 18.76 |  |  |  | 43% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.85 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
| 33. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.17 | 5 112.78 | 335.71 | 26.60 | 869.17 | 57.07 | 4.52 | 12.52 | 7.17 | 4 090 | 715 | 32 |
|  |  |  |  | 4 750.47 |  |  | 807.58 |  | 4.14 | 1 |  | 3 343 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 60.49 |  |  |  | 90% | 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 30.82 |  |  |  | 43% | 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 960.48 |  |  |  |  | 5 041 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.4 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 449.55 | 64.50 | 1.22 | 12.51 | 7.17 | 1 802 | 807 | 9 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 383.83 |  | 2.57 | 1 |  | 986 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 53.54 |  |  |  | 71% | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 41.93 |  |  |  | 52% | 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 545.01 |  |  |  |  | 2 795 |  |  |
| 35. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 32.7405 | 7.34 |  | 7.34 | 240.18 |  | 240.18 |  | 5.54 | 1 331 |  | 1 331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 18.835+9.59*1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 36. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 32.7405 | 26.50 |  | 26.50 | 867.62 |  | 867.62 |  | 5.54 | 4 807 |  | 4 807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 18.835+9.59*1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 218 393.58 | 15 349.06 | 5 406.53 |  |  | 1 000 632 | 192 064 | 33 661 |
|  |  |  | 197 638.00 | 302.80 |  |  |  | 774 905 | 3 785 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 218 393.58 | 15 349.06 | 5 406.53 |  |  | 1 000 632 | 192 064 | 33 661 |
|  |  |  | 197 638.00 | 302.80 |  |  |  | 774 905 | 3 785 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 113 697.68 |  |  |  |  | 448 211 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-14, 23, 34; %=90 - по стр. 15, 24, 32, 33; %=77 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 21, 22; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31) | 14 645.90 |  |  |  |  | 156 220 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17; %=52 - по стр. 2-14, 23, 34; %=43 - по стр. 15, 24, 32, 33; %=44 - по стр. 19, 21, 22; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31) | 9 412.79 |  |  |  |  | 94 147 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 242 452.27 |  |  |  |  | 1 250 999 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 242 452.27 |  |  |  |  | 1 250 999 |  |  |
|  | Строительный контроль - 2,14 % | 5 188.48 |  |  |  |  | 26 771 |  |  |
|  | Всего по смете | 247 640.75 |  |  |  |  | 1 277 770 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы - 2 % | 4 952.82 |  |  |  |  | 25 555 |  |  |
|  | Всего по смете | 252 593.57 |  |  |  |  | 1 303 325 |  |  |
|  | НДС | 45 466.84 |  |  |  |  | 234 599 |  |  |
|  | Всего с НДС | 298 060.41 |  |  |  |  | 1 537 924 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |