| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 959 957 | руб. | Смета на сумму: | 959 957 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2013 |
| Объект: | ООО «ЖЭУ – 18» |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №2 по пер. Минина и Пожарского, г. Калининграда |
| Сметная стоимость: | 959.957 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.464 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 162.535 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 2.72 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 450.30 | 358.09 | 92.21 | 12.51 | 4.4 | 4 885 | 4 480 | 406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 354.51 |  |  |  | 84% | 3 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 214.85 |  |  |  | 48% | 2 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 019.66 |  |  |  |  | 10 799 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.72 | 2 875.85 | 685.02 | 51.83 | 7 822.31 | 1 863.25 | 140.98 | 12.51 | 7.1 | 41 415 | 23 309 | 1 001 |
|  |  |  |  | 2 139.00 |  |  | 5 818.08 |  | 2.94 | 1 |  | 17 105 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 546.50 |  |  |  | 71% | 16 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 211.11 |  |  |  | 52% | 12 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 579.92 |  |  |  |  | 70 085 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.72 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 2 529.95 | 2 194.14 | 219.34 | 12.51 | 7.11 | 29 380 | 27 449 | 1 560 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 116.47 |  | 3.19 | 1 |  | 372 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 821.14 |  |  |  | 71% | 19 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 426.19 |  |  |  | 52% | 14 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 777.28 |  |  |  |  | 63 142 |  |  |
| 4. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 8.704 | 1 928.70 |  |  | 16 787.40 |  |  |  |  | 52 894 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 16 787.40 |  | 6 076.93 |  |  | 52 894 |  |
|  | Объем: 3.2*2.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали , желобов, 100 м труб и покрытий | 0.61 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 46.10 | 45.96 | 0.13 | 12.51 | 4.09 | 576 | 575 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.15 |  |  |  | 71% | 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 29.87 |  |  |  | 52% | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114.12 |  |  |  |  | 1 283 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 653 | 652 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 653 | 652 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 576.22 | 69.00 | 29.78 | 1 152.43 | 138.00 | 59.55 | 12.51 | 6.53 | 4 846 | 1 726 | 389 |
|  |  |  |  | 477.44 | 2.08 |  | 954.88 | 4.15 | 2.86 | 12.51 |  | 2 731 | 52 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 379.87 |  |  |  |  | 7 211 |  |  |
| 9. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.44 | 2 460.30 |  |  | 3 542.83 |  |  |  |  | 6 069 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 3 542.83 |  | 4 214.88 |  |  | 6 069 |  |
|  | Объем: (0.9*0.8)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.038 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 14.19 | 12.76 | 1.01 | 12.52 | 7.17 | 169 | 160 | 7 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.43 |  | 4.14 | 1 |  | 2 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 13.53 |  |  |  | 90% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6.89 |  |  |  | 43% | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.61 |  |  |  |  | 382 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.01672 | 23 811.97 |  |  | 398.14 |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 398.14 |  | 47 861.13 |  |  | 800 |  |
|  | Объем: 0.038*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка люка выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0112 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 237.70 | 25.83 | 8.32 | 12.51 | 5.84 | 921 | 323 | 49 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 203.56 | 0.32 | 2.7 | 12.53 |  | 550 | 4 |
|  | Объем: (0.7*0.8)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 27.72 |  |  |  | 90% | 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.12 |  |  |  | 43% | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 279.54 |  |  |  |  | 1 356 |  |  |
| 13. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок (люк) оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.12 | 2 460.30 |  |  | 2 755.54 |  |  |  |  | 4 721 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 2 755.54 |  | 4 214.88 |  |  | 4 721 |  |
|  | Объем: (0.7*0.8)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.44 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 981.32 | 637.96 | 29.56 | 12.51 | 7.02 | 17 675 | 7 981 | 208 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 2 313.80 |  | 4.1 | 1 |  | 9 487 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 529.51 |  |  |  | 71% | 5 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 414.67 |  |  |  | 52% | 4 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 925.50 |  |  |  |  | 27 492 |  |  |
| 15. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(применительно), 1 м3 кладки | 0.6 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 969.16 | 180.70 | 18.14 | 12.51 | 6.11 | 5 268 | 2 261 | 111 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 770.32 | 3.59 | 3.76 | 12.52 |  | 2 896 | 45 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 158.49 |  |  |  | 73% | 1 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 129.00 |  |  |  | 56% | 1 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 256.65 |  |  |  |  | 8 243 |  |  |
| 16. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.028 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 21.72 | 21.42 | 0.29 | 12.52 | 6.47 | 270 | 268 | 2 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.12 | 1 | 12.55 |  |  | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 15.94 |  |  |  | 63% | 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 10.77 |  |  |  | 40% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.43 |  |  |  |  | 547 |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок), 100 м | 0.78 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 477.97 | 940.61 | 15.77 | 12.51 | 7.02 | 18 025 | 11 767 | 111 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 521.59 |  | 4.04 | 1 |  | 6 147 |  |
|  | Объем: 60.0*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 780.71 |  |  |  | 71% | 8 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 611.40 |  |  |  | 52% | 6 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 870.07 |  |  |  |  | 32 498 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая), 100 м | 0.383 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 558.57 | 520.23 | 13.26 | 12.51 | 6.98 | 15 555 | 6 508 | 93 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 025.08 |  | 2.96 | 1 |  | 8 954 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 431.79 |  |  |  | 71% | 4 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 338.15 |  |  |  | 52% | 3 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 328.51 |  |  |  |  | 23 560 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.68 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 073.03 | 245.36 | 24.92 | 12.51 | 7.07 | 14 737 | 3 069 | 176 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 802.75 |  | 4.1 | 1 |  | 11 491 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 203.65 |  |  |  | 71% | 2 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 159.48 |  |  |  | 52% | 1 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 436.16 |  |  |  |  | 18 512 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.46 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 4 274.00 | 624.82 | 15.92 | 12.51 | 6.98 | 18 682 | 7 817 | 111 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 633.25 |  | 2.96 | 1 |  | 10 754 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 518.60 |  |  |  | 71% | 5 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 406.13 |  |  |  | 52% | 4 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 198.73 |  |  |  |  | 28 297 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 29 | 338.69 | 38.37 | 35.62 | 9 822.05 | 1 112.73 | 1 032.98 | 12.51 | 7.07 | 53 311 | 13 920 | 7 303 |
|  |  |  |  | 264.70 |  |  | 7 676.34 |  | 4.18 | 1 |  | 32 087 |  |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 102-0032:[ М-(176.09=2795.10*0.063) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 923.57 |  |  |  | 71% | 9 883 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 723.27 |  |  |  | 52% | 7 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 468.89 |  |  |  |  | 70 433 |  |  |
| 22. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.344 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 627.54 | 747.60 | 754.14 | 12.51 | 3.39 | 12 133 | 9 353 | 2 557 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 125.80 | 10.65 | 1.78 | 12.56 |  | 224 | 134 |
|  | Объем: 272*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 682.43 |  |  |  | 77% | 7 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 454.95 |  |  |  | 48% | 4 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 764.92 |  |  |  |  | 23 992 |  |  |
| 23. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 152.0208 | 36.04 |  |  | 5 478.83 |  |  |  |  | 22 881 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 5 478.83 |  | 150.51 |  |  | 22 881 |  |
|  | Объем: (7.344)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 2.72 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 779.90 | 333.57 | 3.43 | 12.51 | 7.2 | 5 416 | 4 173 | 25 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 442.90 |  | 2.75 | 1 |  | 1 218 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 310.22 |  |  |  | 79% | 3 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 213.48 |  |  |  | 51% | 2 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 303.60 |  |  |  |  | 10 841 |  |  |
| 25. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 340 | 13.13 |  |  | 4 464.20 |  |  |  |  | 14 552 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 4 464.20 |  | 42.8 |  |  | 14 552 |  |
|  | Объем: 272*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 2.72 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 26 682.62 | 1 181.35 | 451.49 | 12.52 | 6.6 | 130 745 | 14 791 | 2 980 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 25 049.79 | 40.56 | 4.51 | 12.5 |  | 112 975 | 507 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 319.66 |  |  |  | 92% | 14 074 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 672.05 |  |  |  | 44% | 6 731 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 674.33 |  |  |  |  | 151 550 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 37.8 | 137.86 |  |  | 5 211.11 |  |  |  |  | 22 671 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 5 211.11 |  | 599.75 |  |  | 22 671 |  |
| 28. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.48 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 386.56 | 34.61 | 36.10 | 12.51 | 6.29 | 8 696 | 433 | 227 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 315.85 | 2.63 | 3.47 | 12.5 |  | 8 036 | 33 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 40.22 |  |  |  | 92% | 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 20.48 |  |  |  | 44% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 447.26 |  |  |  |  | 9 330 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.61 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 803.34 | 228.60 | 4.06 | 12.51 | 6.9 | 7 034 | 2 860 | 28 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 570.68 | 0.63 | 2.64 | 12.57 |  | 4 147 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 190.26 |  |  |  | 71% | 2 036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 149.00 |  |  |  | 52% | 1 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 142.60 |  |  |  |  | 10 562 |  |  |
| 30. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.61 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 5 376.03 | 199.41 | 19.44 | 12.51 | 6.89 | 18 925 | 2 495 | 134 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 5 157.18 | 1.85 | 3.16 | 12.48 |  | 16 297 | 23 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 217.36 |  |  |  | 92% | 2 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 110.69 |  |  |  | 44% | 1 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 704.08 |  |  |  |  | 22 349 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.68 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 5 042.72 | 226.47 | 8.96 | 12.51 | 7.18 | 15 444 | 2 833 | 64 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 807.30 |  | 2.61 | 1 |  | 12 547 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 187.97 |  |  |  | 71% | 2 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 147.21 |  |  |  | 52% | 1 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 377.90 |  |  |  |  | 18 929 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.18 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 031.67 | 104.09 | 1.46 | 12.51 | 7.18 | 3 471 | 1 302 | 10 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 926.12 |  | 2.33 | 1 |  | 2 158 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.39 |  |  |  | 71% | 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.66 |  |  |  | 52% | 677 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 185.72 |  |  |  |  | 5 072 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.09 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 784.78 | 43.25 | 0.73 | 12.51 | 7.18 | 1 450 | 541 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 740.80 |  | 1.22 | 1 |  | 904 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.90 |  |  |  | 71% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.11 |  |  |  | 52% | 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848.79 |  |  |  |  | 2 115 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.05 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 230.24 | 24.03 | 0.41 | 12.51 | 7.18 | 818 | 301 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 205.80 |  | 2.5 | 1 |  | 515 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 265.80 |  |  |  |  | 1 188 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.81 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 099.92 | 265.46 | 0.82 | 12.51 | 7.2 | 6 853 | 3 321 | 6 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 833.64 |  | 4.23 | 1 |  | 3 526 |  |
|  | Объем: 72+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 220.33 |  |  |  | 71% | 2 358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 172.55 |  |  |  | 52% | 1 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 492.80 |  |  |  |  | 10 938 |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов), 100 м труб | 0.016 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 137.16 | 88.21 | 4.04 | 12.51 | 6.18 | 1 347 | 1 104 | 25 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 44.90 | 0.96 | 4.86 | 12.52 |  | 218 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 69.55 |  |  |  | 66% | 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 56.18 |  |  |  | 50% | 558 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 262.89 |  |  |  |  | 2 642 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0672 | 3 649.31 |  |  | 245.23 |  |  |  |  | 926 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 245.23 |  | 13 782.4 |  |  | 926 |  |
|  | Объем: 0.016*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб | 0.016 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 371.48 | 243.53 | 7.57 | 12.51 | 6.18 | 3 678 | 3 047 | 47 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 120.37 | 1.80 | 4.86 | 12.52 |  | 585 | 23 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 191.36 |  |  |  | 66% | 2 026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 154.56 |  |  |  | 50% | 1 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 717.40 |  |  |  |  | 7 239 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.176 | 3 649.31 |  |  | 642.28 |  |  |  |  | 2 426 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 642.28 |  | 13 782.4 |  |  | 2 426 |  |
|  | Объем: 0.016*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.126 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 304.01 | 163.25 | 0.26 | 12.51 | 4.04 | 2 638 | 2 042 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 140.51 |  | 4.23 | 1 |  | 594 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 128.97 |  |  |  | 67% | 1 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 81.63 |  |  |  | 40% | 817 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 514.60 |  |  |  |  | 4 823 |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.126 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 288.74 | 14.39 | 1.79 | 12.51 | 7.11 | 942 | 180 | 13 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 272.56 |  | 2.75 | 1 |  | 750 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13.67 |  |  |  | 80% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6.76 |  |  |  | 37% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 309.17 |  |  |  |  | 1 153 |  |  |
| 42. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн. | 18.41 | 7.34 |  | 7.34 | 135.05 |  | 135.05 |  | 5.54 | 748 |  | 748 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 14.6+3.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 43. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн. | 18.41 | 26.50 |  | 26.50 | 487.87 |  | 487.87 |  | 5.54 | 2 703 |  | 2 703 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 127 630.75 | 12 923.98 | 3 590.46 |  |  | 578 002 | 161 693 | 21 106 |
|  |  |  | 111 116.31 | 67.26 |  |  |  | 395 210 | 842 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 127 609.03 | 12 902.56 | 3 590.17 |  |  | 577 732 | 161 425 | 21 104 |
|  |  |  | 111 116.31 | 67.14 |  |  |  | 395 210 | 841 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 39 525.56 |  |  |  |  | 127 940 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 5-7, 14, 17-21, 29, 31-35; %=90 - по стр. 8, 10, 12; %=73 - по стр. 15; %=77 - по стр. 22; %=79 - по стр. 24; %=92 - по стр. 26, 28, 30; %=66 - по стр. 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41) | 11 299.33 |  |  |  |  | 120 735 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 22; %=52 - по стр. 2, 3, 5-7, 14, 17-21, 29, 31-35; %=43 - по стр. 8, 10, 12; %=56 - по стр. 15; %=51 - по стр. 24; %=44 - по стр. 26, 28, 30; %=50 - по стр. 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41) | 8 180.64 |  |  |  |  | 81 848 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 147 089.00 |  |  |  |  | 780 315 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 21.72 | 21.42 | 0.29 |  |  | 270 | 268 | 2 |
|  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 16) | 15.94 |  |  |  |  | 169 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 16) | 10.77 |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 48.43 |  |  |  |  | 547 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 147 137.43 |  |  |  |  | 780 862 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% | 3 148.74 |  |  |  |  | 16 710 |  |  |
|  | СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 150 286.17 |  |  |  |  | 797 572 |  |  |
|  | НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ 2% | 3 005.72 |  |  |  |  | 15 951 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ | 153 291.89 |  |  |  |  | 813 523 |  |  |
|  | НДС | 27 592.54 |  |  |  |  | 146 434 |  |  |
|  | Всего с НДС | 180 884.43 |  |  |  |  | 959 957 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 11 315.27 |  |  |  |  | 120 904 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 191.41 |  |  |  |  | 81 956 |  |  |

| Составил: | инженер ООО "ЖЭУ-18" Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |