| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» _______________Русович С.Б. «___»__________2013г. | «Утверждаю» Директор ООО «ЖЭУ №12 Ц» _______________Марчихина Г.В. «___»__________2013г. |
| --- | --- |

Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт подвала

многоквартирного жилого дома №9 по ул.Офицерская

г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.Офицерская,9 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ №12 Ц» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №9 по ул.Офицерская необходимо выполнить капитальный ремонт подвала. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота согласно сметной документации |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 30(тридцать) календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД». |
| 11 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3. Перечень основных материалов и работ по капитальному ремонту подвала по ул.Офицерская,9

| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |
| --- | --- |
| Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема |
| Дверь металлическая входная | м2 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности |
| Раздел 2. Ремонт полов в подвале |  |
| Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 |
| Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |
| Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн |
| Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн |
| Раздел 3. Ремонт отмостки |  |
| Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |
| Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |
| Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя |
| Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |
| Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |
| Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн |
| Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн |
| Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 |
| Раздел 4. Ремонт стен |  |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен, оконных и дверных откосов | 100 м2 |
| Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
| Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн |
| Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн |
| Раздел 5. Теплопункт |  |
| Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 |
| Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен, оконных и дверных откосов | 100 м2 |
| Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
| Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн |
| Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн |
| Раздел 6. Оконные проемы |  |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов |
| Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |

Основные  материалы:

| 1 | Бетон тяжелый класс В 12,5 (М150) |
| --- | --- |
| 2 | Дверь металлическая входная |
| 3 | Грунтовка водно-дисперсионная |
| 4 | Цемент CEM//A-LL 42,5N |
| 5 | Известковый раствор |
| 6 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная |
| 7 | Песок 1 класс |
| 8 | Щебень гравийный |
| 9 | Оконные блоки из ПВХ |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

| Составил: | Подпись: _________________ | Мастер ООО «ЖЭУ №12 Ц» Костыленко С.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Заместитель директора ООО «ЖЭУ №12 Ц» Балыко Т.Н. |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |