«Утверждаю» «Согласовано» Директор ООО « ЖЭУ Вагоностроитель» Директор МКУ « КР МКД » __________ / Королёв Ю.С.. __________ /С. Б. Русович/ « 7 » июня 2016г. « 7 » июня 2016г .

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия МКД № 22  по ул.Серж.Мишина, г. Калининград .

1.Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом (3-этажный с мансардой) |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул.Серж. Мишина 22 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | 60 календарных дней с учетом климатологии и подготовки документов |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования.

| 1. | 1. В многоквартирном доме № 22 по ул. Серж. Мишина необходимо выполнить капитальный ремонт: крыши и чердачного перекрытия |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов. |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 45 календарных дней, 15 дней на подготовку документов. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 8) Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ и предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 7. | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 17.13330.2011 «Кровли» СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» СП 28.13330.2012 «Внутренние Санитарно-технические системы» ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| 8. | Подрядчик с согласованием с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины или аналог |
| --- | --- |
| 2 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Н (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог |
| 3 | Пленка диффузионная Ютакон или аналог |
| 4 | Доска обрезная 25 х 100 мм , Доска обрезная 32 х 150 мм 2-го сорта |
| 5 | Брус обрезной сечение аналогичное сечению существующих стропил и мауэрлата |
| 6 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 150 |
| 7 | Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм. |
| 8 | Вата минеральная «IZOVER» или аналог |
| 9 | Металлочерипица «МОНТЕРЕЙ» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. Цвет согласовывается с заказчиком и собственниками. |
| 10 | Водосточная система по расчету |
| 12 | Раствор штукатурный цементно-известковый М 75. |
| 13 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 14 | Краска фасадная акриловая |
| 15 | Окно люк из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |
| 16 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |
| 17 | Сталь оцинкованная не менее 0.7 мм |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: Ведущий инженер отдела контроля   МКУ «КР МКД»                   Д.А. Климов

Проверил: Заместитель начальник   ОК   МКУ «КР МКД»                              О.В.Толмачева