| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «УКЛР» |  |  |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Емельянова О.Ю./ |
| « » июня 2017 г. | « » июня 2017 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на на благоустройство дворовой территории МКД по пр. Московский, д.116-118-120, ул. Грига, д. 3-9;11-13;15 в гор. Калининграде поВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. 1.1 МКД по пр. Московский, 116-118-120. |
| 1. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 1.58 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.658 |
| 3. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.86 |
| 4. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 138.33 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 138.33 |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 6. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.252 |
| 7. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 403.2 |
| 8. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.252 |
| 9. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.26 |
| 10. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 138.6 |
| 11. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.63 |
| 12. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.315 |
| 13. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 32.13 |
| 14. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 63 |
| 15. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 642.6 |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 16. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0672 |
| 17. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 107.52 |
| 18. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0672 |
| 19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.538 |
| 20. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 59.18 |
| 21. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1345 |
| 22. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 13.719 |
| 23. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 26.9 |
| 24. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 274.38 |
|  | Установка бортовых камней |
| 25. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01277 |
| 26. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 20.432 |
| 27. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01277 |
| 28. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0841 |
| 29. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 9.25 |
| 30. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.35 |
| 31. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 135 |
| 32. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.11 |
| 33. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 11 |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . |
| 34. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0678 |
| 35. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 10.848 |
| 36. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0068 |
| 37. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1.017 |
| 38. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.339 |
| 39. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -0.339 |
| 40. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.2712 |
| 41. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.339 |
| 42. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 0.339 |
| 43. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1017 |
| 44. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.339 |
| 45. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 13 |
| 46. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.6 |
|  | Раздел 2. 1.2 Дополнительные работы |
| 47. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1 |
|  | ремонт контейнерной площадки |
| 48. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 3 |
| 49. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0125 |
| 50. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 1.275 |
| 51. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 2.5 |
| 52. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 25.5 |
|  | Раздел 3. 1.3 Ремонт тротуара на муниципальной земле. |
| 53. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 1.28 |
| 54. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.166 |
| 55. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2.96 |
| 56. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 68.4 |
| 57. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 68.4 |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 58. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.146 |
| 59. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 233.6 |
| 60. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.146 |
| 61. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.168 |
| 62. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 128.48 |
| 63. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.292 |
| 64. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 29.784 |
| 65. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 58.4 |
| 66. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 595.68 |
|  | Бортовые камни |
| 67. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02664 |
| 68. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 42.624 |
| 69. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01664 |
| 70. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1776 |
| 71. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 19.54 |
| 72. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.96 |
| 73. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 296 |
| 74. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 0.88 |
| 75. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 12.584 |
| 76. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 12.584 |
| 77. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности , бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.29 |
| 78. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 8 |
| 79. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.1 |
|  | Раздел 4. 2. МКД по ул. Грига, 3-9 |
|  | Минимальные работы |
| 80. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.3759 |
| 81. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1.79 |
| 82. | Разборка монолитных перекрытий: бетонных | 1 м3 | 1.1 |
| 83. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 87.8 |
| 84. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 87.8 |
|  | Монтажные работы |
| 85. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1104 |
| 86. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 176.64 |
| 87. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1104 |
| 88. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1.656 |
| 89. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.552 |
| 90. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -0.552 |
| 91. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.4416 |
| 92. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.552 |
| 93. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 0.552 |
| 94. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1656 |
| 95. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.552 |
|  | Устройство покрытия плиткой т.60 |
| 96. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.003 |
| 97. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 4.8 |
| 98. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.003 |
| 99. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.024 |
| 100. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.64 |
| 101. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.006 |
| 102. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.612 |
| 103. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1.2 |
| 104. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 12.24 |
| 105. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 9 |
| 106. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.3 |
| 107. | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0062 |
| 108. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 4 |
|  | Установка бортовых камней |
| 109. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01377 |
| 110. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 22.032 |
| 111. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01377 |
| 112. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.091 |
| 113. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 10.01 |
| 114. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.48 |
| 115. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 148 |
| 116. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.08 |
| 117. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 8 |
| 118. | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 дерево | 5 |
|  | Раздел 5. 2.1 Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 119. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0682 |
| 120. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 109.12 |
| 121. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0682 |
| 122. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.39 |
| 123. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 42.9 |
| 124. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.195 |
| 125. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0097 |
| 126. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.9945 |
| 127. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 19.5 |
| 128. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 198.9 |
|  | Установка бортовых камней |
| 129. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01143 |
| 130. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 18.288 |
| 131. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01143 |
| 132. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0762 |
| 133. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8.38 |
| 134. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.27 |
| 135. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 127 |
| 136. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 0.6 |
| 137. | Устройство ступеней бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.011 |
| 138. | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | 1 т | 0.12 |
| 139. | Конструкции стальные перил | т | 0.12 |
| 140. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.2 |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 141. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0263 |
| 142. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 42.08 |
| 143. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0263 |
| 144. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.1925 |
| 145. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.25 |
| 146. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 25.25 |
| 147. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 3 |
| 148. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.18 |
| 149. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 3 |
| 150. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 151. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 152. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 3 |
| 153. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. | 3 |
| 154. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.1584 |
| 155. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15.8377 |
|  | Раздел 6. 2.2 Устройство дополнительных парковочных мест по ул. Грига д. 3-9 |
| 156. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0.73 |
| 157. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.53 |
| 158. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 11.79 |
| 159. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 11.79 |
|  | Монтажные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 160. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0904 |
| 161. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 144.64 |
| 162. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0904 |
| 163. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.452 |
| 164. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 49.72 |
| 165. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.226 |
| 166. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.113 |
| 167. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 11.526 |
| 168. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 22.6 |
| 169. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 230.52 |
|  | Установка бортовых камней |
| 170. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00432 |
| 171. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 6.912 |
| 172. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00432 |
| 173. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0288 |
| 174. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.17 |
| 175. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.48 |
| 176. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 48 |
|  | Раздел 7. 3. МКД по ул. Грига , 11-13 |
|  | Минимальные работы |
| 177. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.2996 |
| 178. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.85 |
| 179. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 62.343 |
| 180. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 62.34 |
|  | Монтажные работы |
| 181. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.097 |
| 182. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 155.2 |
| 183. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.097 |
| 184. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1.455 |
| 185. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.485 |
| 186. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -0.485 |
| 187. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.388 |
| 188. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.485 |
| 189. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 0.485 |
| 190. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1455 |
| 191. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.485 |
| 192. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.1 |
|  | Устройство покрытия из плитки т. 60 |
| 193. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.013 |
| 194. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 20.8 |
| 195. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.013 |
| 196. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.104 |
| 197. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11.44 |
| 198. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.026 |
| 199. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 2.652 |
| 200. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 5.2 |
| 201. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 53.04 |
|  | Установка бортовых камней |
| 202. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01129 |
| 203. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 18.064 |
| 204. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01129 |
| 205. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0719 |
| 206. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7.91 |
| 207. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.03 |
| 208. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 103 |
| 209. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.36 |
| 210. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 36 |
|  | Раздел 8. 3.1 Дополнительные работы |
| 211. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.5 |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 212. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0097 |
| 213. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 15.52 |
| 214. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0097 |
| 215. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.0725 |
| 216. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 |
| 217. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 10.1 |
| 218. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 1 |
| 219. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.045 |
| 220. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 221. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 222. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 223. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 224. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. | 1 |
| 225. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.0226 |
| 226. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.2602 |
|  | Раздел 9. 4. МКД по ул. Грига, 15 |
|  | Минимальные работы |
| 227. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.595 |
| 228. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2.03 |
| 229. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 127.2 |
| 230. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 127.2 |
|  | Монтажные работы |
| 231. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1872 |
| 232. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 299.52 |
| 233. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1872 |
| 234. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.5481 |
| 235. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.936 |
| 236. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -0.936 |
| 237. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.7488 |
| 238. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.936 |
| 239. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 0.936 |
| 240. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.2808 |
| 241. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.936 |
| 242. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.3 |
|  | Устройство покрытия из плитки т. 60 |
| 243. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0235 |
| 244. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 37.6 |
| 245. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0235 |
| 246. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.188 |
| 247. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 20.68 |
| 248. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.047 |
| 249. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 4.794 |
| 250. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 9.4 |
| 251. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 95.88 |
|  | Установка бортовых камней |
| 252. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02535 |
| 253. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 40.56 |
| 254. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.02535 |
| 255. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1662 |
| 256. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 18.28 |
| 257. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.63 |
| 258. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 263 |
| 259. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.3 |
| 260. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 30 |
|  | Раздел 10. 4.1 Дополнительные работы. |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 261. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0996 |
| 262. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 159.36 |
| 263. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0996 |
| 264. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.498 |
| 265. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 54.78 |
| 266. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.249 |
| 267. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1245 |
| 268. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 12.699 |
| 269. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 24.9 |
| 270. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 253.98 |
|  | Камни бортовые |
| 271. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00639 |
| 272. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 10.224 |
| 273. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00639 |
| 274. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0426 |
| 275. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4.69 |
| 276. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.71 |
| 277. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 71 |
| 278. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.1 |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 279. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0195 |
| 280. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 31.2 |
| 281. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0195 |
| 282. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.145 |
| 283. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 |
| 284. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 20.2 |
| 285. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 2 |
| 286. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.09 |
| 287. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 288. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 289. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 290. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 291. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. | 2 |
| 292. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.0456 |
| 293. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4.5603 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |