| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /И. А. Макарова / |
| «______»____________________ 2015г. | «______»____________________ 2015г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (подвал и чердак) МКД расположенного по адресу:

г. Калининград, ул. В. Дубинина, д. 33

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. В. Дубинина, д. 33 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК № 17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме расположенном по адресу г. Калининград, ул. В. Дубинина, д. 33 необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (подвал и чердак) |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику и МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 5 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 120 календарных дней с учетом климатологии и соблюдения технологического процесса производства работ. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 7 | Заказчик, МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». |
| 9 10 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. Отдельные виды и объемы работ уточняются в процессе производства работ( антикоррозийная обработка балок перекрытия и гидроизоляция пола подвала) |

Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту МКД по ул. В. Дубинина, д. 33

Основные допустимые материалы:

|  | Раздел 1 Подвал |
| --- | --- |
| 1 | Грунт ГФ-021 либо аналог |
| 2 | Цементно-известковый раствор М-75 |
| 3 | Бетон марки Б-7,5 |
| 4 | Песок природный, щебень |
|  | Раздел 2 Фасад |
| 1 | Цементно-известковый раствор М-75 |
| 2 | Клей универсальный «BOLIX WМ» или аналог |
| 3 | Сетка стеклянная СС-1 |
| 4 | Грунтовки Ceresit CT 17 либо аналог |
| 5 | Блок оконный пластиковый одностворчатый с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) |
|  | Раздел 3 Кровля |
| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| 2 | Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм, 2-го сорта |
| 4 | Бруски обрезные, толщиной 150 мм и более, II сорта |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «Пирилакс» или эквивалент |
| 8 | Сталь оцинкованная в рулонах, цветная толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 9 | Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 150 |
| 10 | Снегозадержание из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 11 | Водосточная система из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 12 | Пленка пароизоляционная типа «ЮТАФОЛ» либо аналог |
| 13 | Вата минеральная «ISOVER» либо аналог |
| 14 | Окно-люк «VELUX» (0,74*1,18) |
| 15 | Пленка под кровельная антиоксидантная типа ЮТАКОН либо аналог |
|  | Раздел 4 Отмостка |
| 1 | Бетон Б-7,5 |
|  | Раздел 5 Чердак |
| 1 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм, 2-го сорта |
| 2 | Пленка пароизоляционная «ЮТАФОЛ» или аналог |
| 3 | Вата минеральная «ISOVER» или аналог |
|  | Раздел 6 Замена электропроводки |
| 1 | Кабель силовой с медными жилами 3*1,5 ВВГнг (А) -LS |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Заказчик, МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к работам не приступать.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                            Я.А. Кукрусова

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                             О.В. Толмачева