ФРАГМЕНТ

Правил землепользования и застройки

городского округа «Город Калининград»

для земельного участка с кадастровым номером 39:15:150525:536,

по адресу: г. Калининград, ул. А. Суворова - ул. Иркутская.

Согласно градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов г. Калининграда от 29.06.2009г. №146 (далее – Правила), земельный участок с кадастровым номером 39:15:150525:536 по адресу: г. Калининград, ул. А. Суворова -            ул. Иркутская, расположен в зоне ОЖ – зоне общественно-жилого назначения.

ОЖ  ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций городского, районного и местного значения.

Объектами обслуживания должно быть занято не более 50% площади зоны.

В исторических районах города для зоны ОЖ действуют ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия (в том числе по предельной высоте зданий), определенных статьей 42 настоящих Правил.

Основные виды разрешенного использования

- Многоквартирные жилые дома с этажностью 5-12 этажей

- Многоквартирные жилые дома с этажностью 2-4 этажа

- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов

- Многофункциональные административные, обслуживающие  и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями

- Организации, учреждения,  управления

- Детские дошкольные учреждения

- Школы общеобразовательные

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования

- Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания

- Станции скорой помощи

- Амбулаторно-поликлинические учреждения

- Аптеки

- Пункты оказания первой медицинской помощи

- Гостиницы

- Информационные туристические центры

- Мемориальные комплексы, памятные объекты

- Учреждения социальной защиты

- Физкультурно-оздоровительные сооружения

- Плавательные бассейны

- Спортивные залы

- Учреждения культуры и искусства

- Магазины

- Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты

- Торгово-выставочные комплексы

- Крупные торговые комплексы

- Объекты бытового обслуживания

- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации

- Предприятия общественного питания

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства без санитарно-защитной зоны, либо с санитарно-защитной зоной в границах участка объекта

- Многоуровневые парковки

- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские

- Отделения, участковые пункты милиции

- Пожарные части

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей

- Подземные

- Полуподземные

- Многоуровневые

- Встроенные или встроенно-пристроенные

- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей

- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

- Гостевые

- Подземные или полуподземные

- Многоуровневые

- Детские площадки, площадки для отдыха

- Площадки для выгула собак

Условно разрешенные виды использования

- Многоквартирные жилые дома с этажностью выше 12 этажей

- Блокированные жилые дома  с этажностью 1-3 этажа с придомовыми земельными участками

- Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью с этажностью 1-3 этажа с придомовыми участками

- Индивидуальные жилые дома с этажностью 1-3 этажа с придомовыми земельными участками

- Рынки

- Временные торговые объекты

- Объекты автосервиса без санитарно-защитной зоны, либо с санитарно-защитной зоной в границах участка объекта

- Ветлечебницы без содержания животных

- Конфессиональные объекты

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

| 1 | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от зданий и сооружений до красной линии проезда | м | 3 |
| 3 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 4 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями I и II степени огнестойкости | м | 6 |
| 5 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 6 | Минимальная площадь земельного участка, образуемого для строительства жилого дома (жилого блока) блокированной застройки*. *Действие данного градостроительного регламента не распространяется на случаи реконструкции существующего жилого дома (жилого блока) блокированной застройки. | м2 | 250 |
| 7 | Предельная высота зданий | м | 40 |

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном Приложении 1 к СНиП 2.07.01-89*.

-    Минимальный отступ зданий от красных линий – 5 м (кроме зоны Ж-5);

- Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ смежных земельных участков – 3 м.

В случае раздела земельных участков, предоставленных под объекты блокированной застройки, параметры на месте раздела принимаются равными нулю.

(п.15, часть 2 «Общие положения в отношении градостроительных регламентов», ст.41 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»).

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части процента застройки земельного участка определяются в настоящей таблице:

| Тип застройки или вид разрешенного использования земельного участка | Процент застройки земельного участка в % |
| --- | --- |
| многоэтажные жилые дома (9 и выше этажей) | не более 40 |
| среднеэтажные жилые дома (5-8 этажей) | не более 60 |
| малоэтажные жилые дома | не более 50 |
| индивидуальные жилые дома | не более 40 |
| садовые и дачные строения на участках, расположенных в границах садоводческих товариществ | не более 20 |
| гостиницы | не более 70 |
| торгово-развлекательные центры, спортивные сооружения, административные здания, объекты общественного питания | не более 70 |

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

Ограничения по использованию земельного участка в части воздействия вредных экологических факторов и по условиям историко-культурного наследия

Ограничения в использовании земельного участка по условиям использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий: - Н-1 – Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности; - Н-3 – Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса. Части земельного участка расположены в зоне с особыми условиями использования территорий: - Н-5 – Водоохранные зоны водных объектов; - Н-6 – Прибрежные защитные полосы водных объектов. Установление вида разрешенного использования земельного участка возможно только с учетом требований ограничений, установленных для данной территориальной зоны условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

Ограничения в использовании земельного участка по условиям охраны объектов культурного наследия: в Правилах землепользования и застройки не отображены (в редакции решения городского Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) от 01.07.2015 № 205)

Предельное количество этажей  или предельная высота зданий, строений, сооружений:  12 этажей, но не более 40 метров (согласно градостроительным регламентам для данной территориальной зоны).

Градостроительные регламенты применяются в части не противоречащей ограничениям по использованию земельного участка в части воздействия вредных экологических факторов.

Приложение:

- Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» М 1:2000.

| Начальник отдела градостроительных планов земельных участков | О.Б.Заводчиков |
| --- | --- |

Исполнитель: Л.Н. Темнова

923209