| «СОГЛАСОВАННО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Директор ООО «Эгида-Строй-Инвест» |
| _________________/С.Б. Русович / | _________________/С.Ю. Альтман/ |
| «______»________________20 15г. | «______»________________2015г. |
| Техническое задание |
| на ремонт балконов многоквартирного дома № 33-35 по ул.Г.Димитрова г.Калининграда 1. Основные данные по объекту: №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту ; 1; Наименование объекта ; Многоквартирный дом ; 2; Местоположение; Россия, г. Калининград, ул.Г.Димитрова, 33-35; 3; Заказчик; ООО «Эгида-Строй-Инвест»; 4; Подрядчик; Определяется на конкурсной основе; 5; Вид строительства; Капитальный ремонт; 6; Сроки начала и окончания работ; Определяется по результатам конкурсного отбора; 7; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.; 8; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.; |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 33-35 по ул.Г.Димитрова необходимо выполнить ремонт балконов.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» и Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. Особые условия:

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 45 календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с заказчиком технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

3) В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) Подрядчик при производстве работ обязан  оградить место проведения строительных работ,  изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

6) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ежедневный вывоз строительного мусора или контейнер для мусора и его вывоз по мере наполнения.

7) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

6. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на     горючесть».

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

ГОСТ 8713-79 «Соединения сварные»

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

|  | балконы |
| --- | --- |
| 1 | Грунтовка ГФ-21 или аналог |
| 2 | Эмаль ПФ-115 |
| 3 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм |
| 4 | Горячекатаная арматурная сталь класса А- III, диаметром 14 мм |
| 5 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) |
| 6 | Гидроизол |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ

1. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ  Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Подрядчик  обязан  производить  уборку  территории  объекта  от строительного мусора ежедневно и  осуществлять вывоз мусора .

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ..

5. Общие организационные вопросы

1. Подрядчик до начала выполнения ремонтных работ обязан принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчик.

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

5. В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять общий журнал производства работ, специальные журналы работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»					                                   Е.А. Анисимова

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева