| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» | Председатель ТСЖ «Красносельское» |
| ________________ / С. Б. Русович / | ________________ /_В. А. Королев__ / |
| «______»____________________ 2013 г. | «______»____________________ 2013 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на капитальный ремонт подвала МКД №36-40а по ул.Красносельской и №7-7а по ул.Глазунова |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Замена окон |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0728 |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0728 |
| 3. | Блоки оконные из ПВХ 0,8х0,7 | м2 | 7.28 |
| 4. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.117 |
| 5. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.039 |
| 6. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.117 |
| 7. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.039 |
|  | Раздел 2. Ремонт отмостки |
| 8. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.3862 |
| 9. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.7724 |
| 10. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.999 |
| 11. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.999 |
| 12. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 38.62 |
| 13. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 38.62 |
| 14. | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | 1 м3 подстилающего слоя | 38.62 |
|  | Раздел 3. Замена дверей |
| 15. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.126 |
| 16. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 12.6 |
| 17. | Блок металлический | м2 | 12.6 |
| 18. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1248 |
| 19. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1248 |
|  | Раздел 4. РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ |
| 20. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 24.2 |
| 21. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.138182 |
| 22. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15.191 |
| 23. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 38.3 |
| 24. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 8.226 |
| 25. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 7.66 |
| 26. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 7.66 |
| 27. | Армирование подстилающих слоев и набетонок 4Вр1 100х100 | т | 1.532 |
|  | Раздел 5. РЕМОНТ СТЕН ПОДВАЛА |
| 28. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 5.8 |
| 29. | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (прим.) (ФБС) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2.21 |
| 30. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором () | 100 м2 протравленной поверхности | 2.05 |
| 31. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5 |
| 32. | Окраска клеевыми составами простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 5 |
|  | Раздел 6. Ремонт приямков |
| 33. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 2.015 |
| 34. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3224 |
| 35. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3224 |
| 36. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии приямки (прим.) | 1 м3 | 1.092 |
| 37. | Устройство подстилающих слоев бетонных приямки | 1 м3 подстилающего слоя | 1.092 |
| 38. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2 |
|  | Раздел 7. РЕМОНТ ВХОДА В ПОДВАЛ |
| 39. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.17 |
| 40. | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | 1 м3 | 6.71 |
| 41. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.12 |
| 42. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.105 |
| 43. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 0.105 |
|  | Раздел 8. Перевозка мусора |
| 44. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 265.186 |
| 45. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 265.186 |

| Составил: | Инженер - строитель М.С. Гринькив |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Председатель ТСЖ В.А. Королев |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |