| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| МКУ «КР МКД» |  |
| _________________/ / | __________________ /______________/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт сетей ХВС МКД № 205 по ул. Дзержинского г. Калининграда Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Дзержинского, дом №205 3 Заказчик ООО «УК РСУ 5» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 205 по ул. Дзержинского необходимо выполнить капитальный ремонт  крыши, фасада и подвала.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ.

Работы по капитальному ремонту крыши должны соответствовать: - СНиП II-26-76 «Кровли»,

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».

Работы по капитальному ремонту подвала должны соответствовать:

1. По применяемым материалам:

- ГОСТ 7473—94. «Смеси бетонные. Технические условия».

- ГОСТ 2889—80. «Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия».

- ГОСТ 10923—93*. «Рубероид. Технические условия».

2. По качеству производства бетонных работ:

- СНиП 3.03.01-87 пп. 2.8, 2.10-2.13 «несущие и ограждающие конструкции»

3. Работы по устройству гидроизоляции пола подвала должны соответствовать:

-  СНиП 3.04.01-87 п. 2.31.

Работы по капитальному ремонту фасада должны соответствовать:

|  | МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» |
| --- | --- |
| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

Сроки производства работ с учетом климатологии не более 120 дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера;

- биотуалет.

7. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию в соответствии с условиями Договора подряда.

8. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД»

9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Основные допустимые материалы:

- Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины (либо аналог)

- Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАВЕК (либо аналог)

- Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Н (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (либо аналог)

- теплоизоляционный материал "ISOVER" КТ 40 (либо аналог)

- брус строительный 50Х50

- доска обрезная 50Х150

- брус 150Х150

- Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125

- сталь оцинкованная в рулонах толщ. 0,5мм

- песок строительный

- щебень

- бетон не более М200

- гидроизоляция оклеечная рулонная на битумной мастике

- гидроизоляция боковая обмазочная битумная

- цементно-известковый раствор

-сетка сварная из холоднотянутой проволоки Ф3мм

- блок оконный пластиковый

- блок дверной металлический

- металлочерепица толщ. 0,55 мм и доборные элементы (желобки, коньковый торцевой элемент и пр.) в комплекте.

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:

Проверил:              ________________