«СОГЛАСОВАНО»                               	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ « КРМКД»                   	Директор

ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

_____________   С. Б. Русович                   _____________    Ю.С.Королев

«____»______________ 2013года              «____»_____________ 2013года

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши

МКД №16 по ул. Отдельная в Центральном районе

г. Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом двухэтажный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул.Отдельная,16 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №16 по ул. Отдельная необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. Стоимость материалов поставщика обосновать накладной. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ «КР МКД» |
| 5 | Цена лота: согласно сметной документации. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 45 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |
| 14 | Кровля простой сложности, скатов менее- 5. |
| 3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту крыши по адресу: ул. Отдельная,16 № пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 Раздел 1. Кровля 1. Разборка покрытий кровель из черепицы 100 м2 покрытия 3.6 2. Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 3.6 3. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 100 м2 сменяемой обрешетки 3.24 4. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0.092 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев 100 м 2.24 6. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежня из брусьев 100 м 0.06 7. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) 100 м 0.72 8. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100 м 1.92 9. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 1 шт. 3 10. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 1 шт. 2 11. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 100 м2 обрабатываемой поверхности 9.72 12. Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины кг 201.204 13. Покрытие пленкой стен и кровель 100 м2 покрытия 3.6 14. Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН м2 450 15. Разборка окон (прим.) 100 окон 0.02 16. Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 2 17. Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 м2 1.87 18. Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (кукушка) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 0.04 19. Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т 0.0176 20. Разборка люков выхода на кровлю (прим.) 100 окон 0.02 21. Установка в жилых и общественных зданиях люков 100 м2 проемов 0.0081 22. Люк выхода на крышу (прим.) м2 0.81 23. Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной кладки карниза м3 кладки 0.23712 24. Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 0.15808 25. Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) 100 м2 кровли 3.6 26. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов (прим.) 100 м труб и покрытий 0.66 27. Устройство бугельных снегозадержателей 100 м ограждения 1.2 28. Снегозадержатели бугельные м 120 29. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 100 м 0.66 30. Устройство желобов подвесных 100 м желобов 0.66 31. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.42 32. Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.12 33. Смена отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0.06 34. Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.06 35. Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0.34 36. Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных 100 м2 0.294 37. Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал 100 м труб 0.07 38. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 1000 шт. 0.6132 39. На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов 100 м труб 0.07 40. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 1000 шт. 1.078 41. Устройство оголовников 1 м3 0.842 42. Оштукатуривание поверхности дымовых труб 100 м2 поверхности 0.294 43. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.294 44. Разборка подшивки карнизов из строганных досок 100 м2 подшивки 0.12 45. Подшивка карнизов досками обшивки 100 м2 потолка 0.12 46. Простая окраска масляными составами по дереву потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.12 Раздел 2. Прочие работы 47. Погрузка мусора в автотранспортные средства т 30.15 48. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) т 30.15 Основные допустимые материалы: 1 Черепица керамическая типа «Вальчик» (либо аналог) 2 Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм 3 Доска необрезная хвойных пород длинной 4-6,5м ,шириной 75-150мм,толщиной 25 мм, I I сорт 4 Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм 5 Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм 6 Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм 7 Огнебиозащита Антисептик-антипирен « ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 8 Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 мм, марка 200 9 Люк выхода на крышу 10 Водосточная система по расчету 11 Снегозадержатели бугельные по расчету 12 Пленка подкровельная антиконденсатная ( гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 13 Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой поворотно-откидной створкой , однокамерным стеклопакетом (24мм),площадью до 1 кв.м. 14 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. 4.Качество работ и организационные вопросы: 1. Демонтаж обрешетки в полном объеме. 2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет 3. Сертификаты качества на материалы. 4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора. 5. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. |
| Составил: | Подпись: _________________ |  |