| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 4 850 009 | руб. | Смета на сумму: | 4 850 009 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши по ул. Ремонтная 3-53, Станочная 19 |
| Сметная стоимость: | 4 850.009 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 5.863 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 663.665 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля сложная с 28 скатами, с перепадами по высоте более 2 метров |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 11.81 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 6 534.59 | 5 429.18 | 1 105.42 | 12.51 | 4.4 | 72 783 | 67 919 | 4 864 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 5 374.89 |  |  |  | 84% | 57 052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3 257.51 |  |  |  | 48% | 32 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 166.99 |  |  |  |  | 162 436 |  |  |
| 2. | ТЕРр 53-16-1 (брандмауэр. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки | 0.77 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 243.76 | 231.90 | 23.28 | 12.51 | 6.11 | 6 760 | 2 901 | 142 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 988.57 | 4.61 | 3.76 | 12.52 |  | 3 717 | 58 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 203.40 |  |  |  | 73% | 2 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 165.56 |  |  |  | 56% | 1 657 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 612.72 |  |  |  |  | 10 577 |  |  |
| 3. | ТЕР 15-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.064 | 1 779.66 | 727.16 | 118.61 | 113.90 | 46.54 | 7.59 | 12.51 | 9.28 | 926 | 582 | 70 |
|  |  |  |  | 933.89 | 70.61 |  | 59.77 | 4.52 | 4.57 | 12.5 |  | 273 | 56 |
|  | Объем: 3.66+2.13*0.53+2.13*0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48.51 |  |  |  | 80% | 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 24.00 |  |  |  | 37% | 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 186.41 |  |  |  |  | 1 672 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.27 | 7 154.99 | 1 812.38 | 83.99 | 1 931.85 | 489.34 | 22.68 | 12.51 | 7.02 | 12 102 | 6 122 | 159 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 419.83 |  | 4.1 | 1 |  | 5 821 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 406.15 |  |  |  | 71% | 4 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 318.07 |  |  |  | 52% | 3 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 656.07 |  |  |  |  | 19 632 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 2.5 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 24 098.83 | 4 244.72 | 108.16 | 12.51 | 6.98 | 112 304 | 53 101 | 755 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 19 745.95 |  | 2.96 | 1 |  | 58 448 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 523.12 |  |  |  | 71% | 37 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 759.07 |  |  |  | 52% | 27 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 381.02 |  |  |  |  | 177 618 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.99 | 4 618.53 | 451.03 | 45.81 | 9 190.87 | 897.54 | 91.17 | 12.51 | 7.07 | 45 502 | 11 228 | 645 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 8 202.16 |  | 4.1 | 1 |  | 33 629 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 744.96 |  |  |  | 71% | 7 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 583.40 |  |  |  | 52% | 5 839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 519.23 |  |  |  |  | 59 312 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 6 | 181.10 | 47.96 | 44.53 | 1 086.59 | 287.78 | 267.15 | 12.51 | 7.07 | 7 711 | 3 600 | 1 889 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 531.66 |  | 4.18 | 1 |  | 2 222 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 238.86 |  |  |  | 71% | 2 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 187.06 |  |  |  | 52% | 1 872 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 512.50 |  |  |  |  | 12 139 |  |  |
| 8. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.095 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 814.36 | 523.77 | 23.97 | 12.51 | 6.18 | 7 996 | 6 552 | 148 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 266.62 | 5.71 | 4.86 | 12.52 |  | 1 296 | 72 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 412.99 |  |  |  | 66% | 4 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 333.57 |  |  |  | 50% | 3 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 560.93 |  |  |  |  | 15 680 |  |  |
| 9. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.399 | 3 649.31 |  |  | 1 456.07 |  |  |  |  | 5 499 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 456.07 |  | 13 782.4 |  |  | 5 499 |  |
|  | Объем: 0.095*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕРр 60-7-8 (4 канала. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.095 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 1 323.38 | 867.58 | 26.98 | 12.51 | 6.18 | 13 104 | 10 853 | 167 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 428.81 | 6.42 | 4.86 | 12.52 |  | 2 084 | 80 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 681.72 |  |  |  | 66% | 7 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 550.62 |  |  |  | 50% | 5 467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 555.72 |  |  |  |  | 25 786 |  |  |
| 11. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.627 | 3 649.31 |  |  | 2 288.12 |  |  |  |  | 8 642 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 2 288.12 |  | 13 782.4 |  |  | 8 642 |  |
|  | Объем: 0.095*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.61 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 471.80 | 790.32 | 1.25 | 12.51 | 4.04 | 12 769 | 9 887 | 5 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 680.24 |  | 4.23 | 1 |  | 2 877 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 624.35 |  |  |  | 67% | 6 624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 395.16 |  |  |  | 40% | 3 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 491.31 |  |  |  |  | 23 348 |  |  |
| 13. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловаяприм, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.61 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 397.88 | 69.65 | 8.68 | 12.51 | 7.11 | 4 562 | 871 | 62 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 319.54 |  | 2.75 | 1 |  | 3 629 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 66.17 |  |  |  | 80% | 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 32.74 |  |  |  | 37% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 496.78 |  |  |  |  | 5 581 |  |  |
|  | Устройство кровли |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 29.507 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 6 539.21 | 3 003.75 | 3 030.00 | 12.51 | 3.39 | 48 748 | 37 577 | 10 272 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 505.45 | 42.79 | 1.78 | 12.56 |  | 900 | 537 |
|  | Объем: 1181*0.7+1062*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 741.89 |  |  |  | 77% | 29 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 827.92 |  |  |  | 48% | 18 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 109.02 |  |  |  |  | 96 391 |  |  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 610.7949 | 36.04 |  |  | 22 013.05 |  |  |  |  | 91 931 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 22 013.05 |  | 150.51 |  |  | 91 931 |  |
|  | Объем: 20.7*29.507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 11.81 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 3 386.26 | 1 448.33 | 14.91 | 12.51 | 7.2 | 23 514 | 18 119 | 107 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 1 923.02 |  | 2.75 | 1 |  | 5 288 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 346.95 |  |  |  | 79% | 14 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 926.93 |  |  |  | 51% | 9 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 660.14 |  |  |  |  | 47 069 |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 1476.25 | 13.13 |  |  | 19 383.16 |  |  |  |  | 63 184 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 19 383.16 |  | 42.8 |  |  | 63 184 |  |
|  | Объем: 1181*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 11.81 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 2 546.68 | 1 886.65 | 660.03 | 12.51 | 7.12 | 28 301 | 23 602 | 4 699 |
|  |  |  |  |  | 8.69 |  |  | 102.60 | 1 | 12.49 |  |  | 1 281 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 651.08 |  |  |  | 71% | 17 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 293.01 |  |  |  | 52% | 12 939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 490.77 |  |  |  |  | 58 907 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 10.62 | 5 724.76 | 1 008.34 | 100.80 | 60 796.92 | 10 708.54 | 1 070.50 | 12.51 | 7.11 | 297 942 | 133 964 | 7 611 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 49 017.88 |  | 3.19 | 1 |  | 156 367 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 8 888.09 |  |  |  | 71% | 95 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6 960.55 |  |  |  | 52% | 69 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 645.56 |  |  |  |  | 462 718 |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-007-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 11.81 | 30 197.70 | 1 337.25 | 360.72 | 356 634.81 | 15 792.91 | 4 260.09 | 12.51 | 6.94 | 1 819 166 | 197 569 | 29 565 |
|  |  |  |  | 28 499.73 | 40.58 |  | 336 581.81 | 479.23 | 4.73 | 12.5 |  | 1 592 032 | 5 990 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 17 573.91 |  |  |  | 92% | 187 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 8 949.68 |  |  |  | 44% | 89 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383 158.40 |  |  |  |  | 2 096 006 |  |  |
| 21. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.65 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 167.46 | 150.50 | 16.96 | 12.51 | 6.47 | 1 992 | 1 883 | 110 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 6.72 | 1 | 12.53 |  |  | 84 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 133.64 |  |  |  | 72% | 1 416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 125.78 |  |  |  | 64% | 1 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 426.87 |  |  |  |  | 4 667 |  |  |
| 22. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.65 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 6 668.72 | 392.54 | 55.14 | 12.52 | 6.76 | 26 439 | 4 915 | 373 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 6 221.04 | 2.45 | 3.4 | 12.5 |  | 21 152 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 418.69 |  |  |  | 90% | 4 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 213.29 |  |  |  | 43% | 2 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 300.70 |  |  |  |  | 33 017 |  |  |
| 23. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потлков (карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.65 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 855.73 | 225.86 | 4.38 | 12.51 | 7.14 | 4 308 | 2 826 | 31 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 625.49 | 0.11 | 2.32 | 12.46 |  | 1 451 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 214.67 |  |  |  | 80% | 2 262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 106.21 |  |  |  | 37% | 1 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 176.61 |  |  |  |  | 7 616 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 1.32 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 124.69 | 124.33 | 0.36 | 12.51 | 4.09 | 1 557 | 1 555 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 103.19 |  |  |  | 71% | 1 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 80.81 |  |  |  | 52% | 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 308.70 |  |  |  |  | 3 470 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.32 | 3 051.66 | 468.45 | 8.32 | 4 028.18 | 618.35 | 10.99 | 12.51 | 6.9 | 16 784 | 7 736 | 76 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.29 |  | 3 398.84 | 1.70 | 2.64 | 12.57 |  | 8 973 | 21 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 514.64 |  |  |  | 71% | 5 507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 403.03 |  |  |  | 52% | 4 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 945.85 |  |  |  |  | 26 325 |  |  |
| 26. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.32 | 8 902.85 | 408.62 | 39.83 | 11 751.76 | 539.38 | 52.57 | 12.51 | 6.89 | 42 375 | 6 748 | 362 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.78 |  | 11 159.81 | 4.99 | 3.16 | 12.48 |  | 35 265 | 62 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 587.92 |  |  |  | 92% | 6 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 299.40 |  |  |  | 44% | 2 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 639.08 |  |  |  |  | 51 637 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.99 | 7 502.32 | 416.30 | 16.46 | 7 427.30 | 412.14 | 16.30 | 12.51 | 7.18 | 23 540 | 5 156 | 117 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 6 998.86 |  | 2.61 | 1 |  | 18 267 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 342.08 |  |  |  | 71% | 3 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 267.89 |  |  |  | 52% | 2 681 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 037.27 |  |  |  |  | 29 882 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.52 | 5 878.09 | 722.88 | 10.13 | 3 056.61 | 375.90 | 5.27 | 12.51 | 7.18 | 10 974 | 4 702 | 38 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 2 675.45 |  | 2.33 | 1 |  | 6 234 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 312.00 |  |  |  | 71% | 3 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 244.34 |  |  |  | 52% | 2 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 612.94 |  |  |  |  | 16 757 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.16 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 756.31 | 96.11 | 1.62 | 12.51 | 7.18 | 2 860 | 1 202 | 12 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 658.57 |  | 2.5 | 1 |  | 1 646 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 79.77 |  |  |  | 71% | 853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 62.47 |  |  |  | 52% | 625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 898.55 |  |  |  |  | 4 338 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.32 | 8 841.92 | 600.70 | 10.13 | 2 829.41 | 192.22 | 3.24 | 12.51 | 7.18 | 5 641 | 2 405 | 23 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 2 633.95 |  | 1.22 | 1 |  | 3 213 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 159.54 |  |  |  | 71% | 1 708 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 124.94 |  |  |  | 52% | 1 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 113.90 |  |  |  |  | 8 599 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.82 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 1 180.89 | 335.92 | 1.04 | 12.51 | 7.2 | 7 780 | 4 202 | 7 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 843.94 |  | 4.23 | 1 |  | 3 570 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 278.81 |  |  |  | 71% | 2 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 218.35 |  |  |  | 52% | 2 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 678.05 |  |  |  |  | 12 948 |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегоограждения, 100 м ограждения | 1.25 | 212.72 | 90.13 | 94.00 | 265.90 | 112.66 | 117.50 | 12.51 | 6.29 | 2 273 | 1 409 | 739 |
|  |  |  |  | 28.59 | 6.84 |  | 35.74 | 8.55 | 3.47 | 12.5 |  | 124 | 107 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 130.91 |  |  |  | 92% | 1 395 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 66.67 |  |  |  | 44% | 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 463.47 |  |  |  |  | 4 335 |  |  |
| 33. | Цена поставщика. Снегозадержатели бугельные, м | 125 | 357.59 |  |  | 44 699.14 |  |  | 1 | 1 | 156 000 |  |  |
|  |  |  |  | 357.59 |  |  | 44 699.14 |  | 3.49 | 1 |  | 156 000 |  |
|  | Поправки: М: =1200/3.49*1.04 |
| 34. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.19 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 621.95 | 619.26 | 2.70 | 12.51 | 4.05 | 7 758 | 7 747 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 513.99 |  |  |  | 71% | 5 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 402.52 |  |  |  | 52% | 4 028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 538.45 |  |  |  |  | 17 287 |  |  |
| 35. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 19 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 7 497.69 | 1 311.00 | 565.73 | 12.51 | 6.53 | 36 171 | 16 401 | 3 694 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 5 620.96 | 39.43 | 2.86 | 12.51 |  | 16 076 | 493 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 431.46 |  |  |  | 90% | 15 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 729.23 |  |  |  | 43% | 7 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 658.38 |  |  |  |  | 58 640 |  |  |
| 36. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 7.98 | 3 070.76 |  |  | 24 504.66 |  |  |  |  | 41 940 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 24 504.66 |  | 5 255.58 |  |  | 41 940 |  |
|  | Объем: 0.7*0.6*19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.228 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 85.17 | 76.54 | 6.06 | 12.52 | 7.17 | 1 012 | 958 | 43 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 2.56 |  | 4.14 | 1 |  | 11 |  |
|  | Объем: 1.2*19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 81.13 |  |  |  | 90% | 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 41.33 |  |  |  | 43% | 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207.63 |  |  |  |  | 2 286 |  |  |
| 38. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.1 | 23 811.97 |  |  | 2 381.20 |  |  |  |  | 4 786 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 2 381.20 |  | 47 861.13 |  |  | 4 786 |  |
|  | Объем: 0.228*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 1 | 88.07 | 12.17 |  | 88.07 | 12.17 |  | 12.51 | 1 | 357 | 152 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 75.90 |  | 2.7 | 1 |  | 205 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 12.54 |  |  |  | 88% | 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.30 |  |  |  | 48% | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107.91 |  |  |  |  | 564 |  |  |
| 40. | ТЕРр 65-38-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 1 | 281.32 | 27.78 |  | 281.32 | 27.78 |  | 12.51 | 1 | 1 925 | 348 |  |
|  |  |  |  | 253.54 |  |  | 253.54 |  | 6.22 | 1 |  | 1 577 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 28.61 |  |  |  | 88% | 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 16.67 |  |  |  | 48% | 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 326.60 |  |  |  |  | 2 398 |  |  |
| 41. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 72.22 | 7.34 |  | 7.34 | 529.79 |  | 529.79 |  | 5.54 | 2 935 |  | 2 935 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.54+40.8+14.28+15.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 42. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 72.22 | 26.50 |  | 26.50 | 1 913.83 |  | 1 913.83 |  | 5.54 | 10 603 |  | 10 603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.54+40.8+14.28+15.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 645 967.87 | 52 341.16 | 14 025.34 |  |  | 3 093 456 | 654 792 | 80 335 |
|  |  |  | 579 601.36 | 709.83 |  |  |  | 2 358 329 | 8 873 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 645 598.48 | 52 301.21 | 14 025.34 |  |  | 3 091 174 | 654 292 | 80 335 |
|  |  |  | 579 271.92 | 709.83 |  |  |  | 2 356 547 | 8 873 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 116 725.40 |  |  |  |  | 371 982 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=73 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 13, 23; %=71 - по стр. 4-7, 18, 19, 24, 25, 27-31, 34; %=66 - по стр. 8, 10; %=67 - по стр. 12; %=77 - по стр. 14; %=79 - по стр. 16; %=92 - по стр. 20, 26, 32; %=72 - по стр. 21; %=90 - по стр. 22, 35, 37) | 49 829.46 |  |  |  |  | 531 436 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14; %=56 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 13, 23; %=52 - по стр. 4-7, 18, 19, 24, 25, 27-31, 34; %=50 - по стр. 8, 10; %=40 - по стр. 12; %=51 - по стр. 16; %=44 - по стр. 20, 26, 32; %=64 - по стр. 21; %=43 - по стр. 22, 35, 37) | 31 951.11 |  |  |  |  | 319 587 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 727 379.05 |  |  |  |  | 3 942 197 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 369.39 | 39.95 |  |  |  | 2 282 | 500 |  |
|  |  |  | 329.44 |  |  |  |  | 1 782 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 39, 40) | 41.15 |  |  |  |  | 440 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 39, 40) | 23.97 |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 434.51 |  |  |  |  | 2 962 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 727 813.56 |  |  |  |  | 3 945 159 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% | 15 575.21 |  |  |  |  | 84 426 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ | 743 388.77 |  |  |  |  | 4 029 585 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 14 867.78 |  |  |  |  | 80 592 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ | 758 256.55 |  |  |  |  | 4 110 177 |  |  |
|  | НДС 18% | 136 486.18 |  |  |  |  | 739 832 |  |  |
|  | Всего с НДС | 894 742.73 |  |  |  |  | 4 850 009 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 49 870.61 |  |  |  |  | 531 876 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 31 975.08 |  |  |  |  | 319 827 |  |  |

| Составил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" Т.Н. Щемелини |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" С.А. Яровикова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |