|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |
|  | __________________________ /С.Б. Русович / |
|  | «______»________________________2015г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и отопления многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 17 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 17 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 17 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.5 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 9.5 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки) | 100 м | 5 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 1.8 |
| 8. | Разборка конькового бруса | 1 м3 древесины в конструкции | 0.6 |
| 9. | Укладка конькового бруса | 1 м3 древесины в конструкции | 0.6 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 17 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 351.9 |
| 12. | Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия | 100 м2 покрытия | 17 |
| 13. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 2125 |
| 14. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 17 |
| 15. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 143 |
| 16. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м труб и покрытий | 2.9 |
| 17. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2.9 |
| 18. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.3 |
| 19. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.38 |
| 20. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.19 |
| 21. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.92 |
| 22. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.19 |
| 23. | Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.87 |
| 24. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 2.8 |
| 25. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.7 |
| 26. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 2.94 |
| 27. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 8 каналов) | 100 м труб | 0.7 |
| 28. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 10.78 |
| 29. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен дымов. туб кирпичных | 100 м2 | 5.3 |
| 30. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 5.3 |
| 31. | Окраска пов-сти дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.3 |
| 32. | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 23 |
| 33. | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 колпак | 69 |
| 34. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.1 |
| 35. | Разборка обивки слуховых окон сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3 |
| 36. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 10 |
| 37. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 6.4 |
| 38. | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3 |
| 39. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.132 |
| 40. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (брандмауэр) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.05 |
| 41. | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.2 |
| 42. | Окраска пов-сти брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.05 |
| 43. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.5 |
| 44. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.5 |
| 45. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт. | 30 |
| 46. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 10 |
| 47. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 88.564 |
| 48. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 88.564 |
|  | Расширительный бак |
| 49. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.5 |
| 50. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 |
| 51. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0.25 |
| 52. | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 5 |
|  | Раздел 2. Фасад |
|  | Стены, откосы |
| 53. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 34.25 |
| 54. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 3.42 |
| 55. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 3.42 |
| 56. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов, карниза кирпичных | 100 м2 | 29.8 |
| 57. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 14.5 |
| 58. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 1 |
| 59. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов | 100 м2 покрытия | 29.8 |
| 60. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 387.4 |
| 61. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, прямолинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.34 |
| 62. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 29.8 |
| 63. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 29.8 |
| 64. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 3278 |
| 65. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 7450 |
| 66. | Отделка стен и откосов фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 29.8 |
| 67. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 29.8 |
| 68. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 2.98 |
|  | Перенавеска эл. кабеля |
| 69. | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.9 |
| 70. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 91.8 |
| 71. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.9 |
|  | Цоколь |
| 72. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 2.92 |
| 73. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 30 |
| 74. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов | 100 м2 покрытия | 2.92 |
| 75. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 37.96 |
| 76. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.92 |
| 77. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 2.92 |
| 78. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 321.2 |
| 79. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 730 |
| 80. | Отделка стен цоколя фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2.92 |
| 81. | Окраска стен цоколя акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.92 |
|  | Оконные блоки (места общего пользования) |
| 82. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.194 |
| 83. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.194 |
| 84. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.4 |
| 85. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 18 |
| 86. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.15 |
| 87. | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 15 |
| 88. | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (внутри) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.173 |
| 89. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.173 |
|  | Оконные блоки (подвал) |
| 90. | Разборка кирпичных стен (заложенные окна) | 1 м3 | 0.3 |
| 91. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.1519 |
| 92. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.1519 |
| 93. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 15.19 |
| 94. | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (внутри) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.15 |
| 95. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
|  | Отмостка |
| 96. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.24 |
| 97. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 52.8 |
| 98. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 4.02 |
| 99. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (с трамбованием) | 100 м3 грунта | 3.213 |
| 100. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.807 |
| 101. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 181.2 |
| 102. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.22 |
| 103. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.22 |
| 104. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 26.9 |
| 105. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 26.9 |
| 106. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 26.9 |
|  | Балконы |
| 107. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.52 |
| 108. | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0.484 |
| 109. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.5 |
| 110. | Гидроизол | м2 | 58 |
| 111. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.5 |
| 112. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 40мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.5 |
| 113. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.52 |
| 114. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм | м2 | 56.16 |
| 115. | Окраска пов-стей балкона, с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.52 |
| 116. | Демонтаж балконных экранов | 100 м2 | 0.6 |
| 117. | Разборка металлических решеток ограждения при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м решетки | 0.8 |
| 118. | Строительный мусор | т | 2 |
| 119. | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0.8 |
| 120. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 |
| 121. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( ограждений) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 |
| 122. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.9 |
|  | Раздел 3. ХВС |
| 123. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.7 |
| 124. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.3 |
| 125. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 1.05 |
| 126. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 2.3 |
| 127. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1.05 |
| 128. | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 98.49 |
| 129. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 87 |
| 130. | РР-R кран шаровый Дн 32мм | шт | 25 |
| 131. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 30 |
| 132. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 25 |
| 133. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 20 |
| 134. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 10 |
| 135. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 2.3 |
| 136. | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 217.58 |
| 137. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм | шт. | 180 |
| 138. | РР-R кран шаровый Дн 63мм | шт | 25 |
| 139. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 30 |
| 140. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 35 |
| 141. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 25 |
| 142. | Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 33.5 |
| 143. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | м | 115.5 |
| 144. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 65 мм | м | 253 |
|  | Раздел 4. Отопление |
| 145. | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.7 |
| 146. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 5.72 |
| 147. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.8 |
| 148. | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 2.2 |
| 149. | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 204.38 |
| 150. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм | шт. | 196 |
| 151. | РР-R кран шаровый Дн 25мм | шт | 139 |
| 152. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 25 |
| 153. | Кран балансировочный ДУ 25мм | шт. | 139 |
| 154. | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1.97 |
| 155. | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 184.786 |
| 156. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 160 |
| 157. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм | шт. | 26 |
| 158. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм | шт. | 8 |
| 159. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 12 |
| 160. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.25 |
| 161. | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 23.65 |
| 162. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 20 |
| 163. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 21 |
| 164. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм | шт. | 20 |
| 165. | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 10 |
| 166. | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 1.3 |
| 167. | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 122.98 |
| 168. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм | шт. | 108 |
| 169. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 28 |
| 170. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм | шт. | 18 |
| 171. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 1.8 |
| 172. | Труба из полипропилена PN 25/75 | м | 175.32 |
| 173. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 72-78 мм | шт. | 150 |
| 174. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм | шт. | 34 |
| 175. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. | 8 |
| 176. | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм | шт. | 10 |
| 177. | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 178. | Смена пробко-спускных кранов | 100 шт. | 1 |
| 179. | Изоляция трубопроводов диаметром 25-32-40-63 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 75.2 |
| 180. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм | м | 242 |
| 181. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм | м | 216.7 |
| 182. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм | м | 27.5 |
| 183. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм | м | 143 |
| 184. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм | м | 198 |

| Составил: | Ведущий специалист отдела контроля МКУ «КР МКД» Анисимова Е.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |