| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» |
| _________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /___Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 10- 20 по ул. Космическая, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт сложной кровли в застроенной части города 35 градусов, 4 ската. согласно таблици 3 приложения 1 МДС 81.35-2004 |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 15.73 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 15.73 |
| 3. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.3 |
| 4. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 3 |
| 5. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек (раскосов) из досок | 100 м | 1 |
| 6. | Е12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 15.73 |
| 7. | Цена поставщика. | Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1720 мм. х 1130 мм. типа Этернит | м2 | 2013.44 |
| 8. | Е10-01-008-08 | Демонтаж стали оцинкованной с поверхности вент каналов (прим) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2 |
| 9. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.08 |
| 10. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 8 |
| 11. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 6.48 |
| 12. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2 |
| 13. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.088 |
| 14. | Е12-01-012-01 | Демонтаж ограждение перил на кровле | 100 м ограждения | 2.3 |
| 15. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 2.3 |
| 16. | Е12-01-012-01 | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 2.2 |
| 17. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.751 |
| 18. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 284.6457 |
| 19. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 2.385 |
| 20. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 2.385 |
| 21. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2.385 |
| 22. | Е58-10-2 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 2.17 |
| 23. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.96 |
| 24. | Е58-10-4 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.28 |
| 25. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.14 |
| 26. | Е58-10-7 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.14 |
| 27. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки парапета отдельными местами | 1 м3 кладки | 1 |
| 28. | Е61-11-1 | Ремонт штукатурки парапета по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1168 |
| 29. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1168 |
| 30. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий ( парапета ) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.1022 |
|  | Вентиляционные каналы деревянные |
| 31. | Е10-01-008-08 | Демонтаж стали оцинкованной с поверхности вент каналов (прим) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3168 |
| 32. | Е53-1-2 | Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.396 |
| 33. | Е53-1-1 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.396 |
| 34. | Е53-1-4 | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.792 |
| 35. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.576 |
| 36. | Е10-01-012-04 | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.792 |
| 37. | Е26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 2.376 |
| 38. | С104-0002 | Вата минеральная | м3 | 2.30472 |
| 39. | Е61-28-2 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам | 100 м2 поверхности | 0.4752 |
| 40. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 52.272 |
| 41. | Е61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.4752 |
| 42. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3168 |
| 43. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.139392 |
| 44. | Е60-19-1 | Смена колпаков на дымовых трубах на один канал | 100 колпаков | 0.12 |
| 45. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 53.346 |
| 46. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 53.346 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ 7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |