| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ___________/ Русович С.Б./ | ___________/ Шешеловская С.Я./ |
| «___»____________2014 г. | «___»____________2014 г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши

МКД № 51  по пр. Победы г. Калининграда

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Пр. Победы, 51 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-18» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 51 по пр. Победы необходимо выполнить капитальный ремонт крыши: |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Стоимость работ: |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 60 календарных дней, с учетом климатологии. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» 9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы рприменяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ « «КР МКД». |
|  | 10. Передача объекта подрядчику происходит по Акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Безасбестовый шифер «Этернит», толщиной листа не менее 6,0мм или аналог; цвет по паспорту фасада. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм (по цвету основной кровли). |
| 3 | Доска обрезная толщиной 32х100 мм. |
| 4 | Бруски обрезные хвойных пород, не менее 30х50,50х50 мм. |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм. |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм. |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс» или аналог. |
| 8 | Блок оконный пластиковый, одностворчатый с поворотно-откидной створкой с одинарным стеклопакетом. |
| 9 | Пленка пароизоляционная «Ютафол» или аналог. |
| 10 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм. |
| 11 | Пленка антиконденсатная, «Ютакон» либо аналог. |
| 12 | Систему водоотвода выполнить по расчету. |
| 13 | Вата минеральная «Изовер» КТ40(толщина 50мм) в три слоя или аналог. |
| 14 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65, марка 150 |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Свесы и карнизы слуховых окон,  ветровую доску покрасить после чистовой обработки досок (острожки).

- Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно.

- Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________________ | Инженер ООО «ЖЭУ-18» Милицина Л.Н. |
| --- | --- | --- |