«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович _____________

«___»______________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт фасада без утепления, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3.

Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Б.Песочная, д. 1-5, ул. М.Песочная, д. 1-3. |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3 необходимо выполнить капитальный ремонт, в составе: - ремонт фасада без утепления (Все имеющиеся трещины в цоколе здания расчистить от пыли и загрезнений и расшить сложным раствором. Разрушенные участки кладки восстановить и оштукатурить. Отслоившуюся штукатурку фасада отбить и восстановить. Поверхностно разрушенные участки кладки стен отремонтировать. Произвести косметическую отделку фасадов водостойкими красителями. Заменить оконные блоки на лестничных клетках. Устроить отмостку по периметру стен здания.); - ремонт подвальных помещений (В местах общего пользования (общих коридорах подвала, на лестничных клетках) переувлажненные участки стен и перекрытий тщательно просушить, перетереть, покрыть противогрибковыми составами. Отремонтированные поверхности отгрунтовать, окрасить водными составами. Установить оконные блоки в подвале.); - ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения в местах общего пользования (Системы водопровода и водоотведения в подвале заменить. Заменить электропроводку в местах общего пользования.) |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: · Сроки производства работ: не более 90 календарных дней, с учетом климатологии. · До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. · В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». · При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. · Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ. Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы электроснабжения на реконструируемую. Подрядчик обязан провести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд.7), и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от ООО «МУП РСУ № 24». Работы по выполнению измерений сопротивления изоляции кабелей проводятся силами квалифицированного персонала Подрядчиком, имеющего свидетельство о регистрации электролаборатории выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). После окончания работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. Прием работ осуществляется в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.» · |
| 7 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 112.13330.2012 « Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве.» СП 29.13330.2011 «Полы». СП 28.1333.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003 г.; ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; . |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Раствор штукатурный цементно-известковый М 75. |
| --- | --- |
| 2 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 3 | Уголок ПВХ со стеклосеткой |
| 4 | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
| 5 | Краска фасадная типа ВД-АК-1180С или аналог |
| 6 | Грунтовка ГФ-021 или аналог |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |
| 8 | Оконные блоки металлопластиковые поворотно-откидные, однокамерный стеклопакет (24мм) |
| 9 | Гидроизоляция оклеечная рулонная на мастике Битуминоль или аналог |
| 10 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм |
| 11 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |
| 12 | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним |
| 13 | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
| 14 | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним |
| 15 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов холодного водоснабжения), либо аналог |
| 16 | Песок природный для строительных работ средний |
| 17 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) |
| 18 | Гравий марка Др. 8, фракция 20-40 мм |
| 19 | Труба металлическая, обладающая локализационной способностью ДУ-32 по установленным конструкциям, по стенам и колоннам |
| 20 | Кабель марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ммІ либо аналог |
| 21 | Светильник потолочный уплотненный с энергосберегающими лампами 2х6 IP54; 2х6 IP44 класса защиты 2.0 |
| 22 | Автоматические выключатели двух-, трехполюсные на ток 6,10,16,20,25А |
| 23 | Щит IP - 44 |
| 24 | Коробка распределительная IP44 70х70х40 |
| 25 | Зажим ответвительный У859М |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								В.Г. Пряничников

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева