«Согласовано»                                                                               «Утверждаю»

Директор                                                                         Генеральный директор

МКУ «КР МКД»                                                                         ООО «ЖЭК № 17»

____________/С.Б. Русович/                                               __________/И.А. Макарова/               «_29_»_____05_____2018 г.                                                «_29_»____05______2018 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт фасада без утепления, крыши, чердачного перекрытия, подвала, системы водоотведения, ливневой канализации, электроснабжения в МКД по ул. Лейт. Катина, д. 23 в г. Калининграде

Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, д. 23 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК № 17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, д. 23 необходимо произвести работы капитального характера, а именно: восстановить штукатурку стен подвала с нанесением гидрозащитного покрытия и окраской – 100%, восстановить систему отвода воды из приямка, выполнить горизонтальную гидроизоляцию пола подвала и восстановить цементное покрытие – 100%, заменить дверной блок входа в подвал, выполнить ремонт цоколя здания – 100%, выполнить ремонт штукатурки стен фасада с окраской – 100%, выполнить ремонт штукатурки потолка подвала с последующей окраской известковой окраской – 100%, выполнить замену в чердачном перекрытии утеплителя из шлаковой засыпки на утеплитель минераловатный с заменой настила из досок – 100%, выполнить ремонт стропильных ног крыши с заменой концов – 25% и усиление стропильных ног, смену обрешетки выполнить в объеме 50%, заменить кровельное покрытие на новое, соответствующее требованиям нормативных документов, заменить подшивки карнизов, заменить слуховые окна и водосточные трубы в объеме – 100%, выполнить перекладку дымовой трубы в пределах чердачного пространства и выше кровельного покрытия с устройством оголовка. Выполнить штукатурку труб с окраской, существующую площадку крыльца со стороны ул. Катина и ступени разобрать, выполнить новое крыльцо по типу существующего, дверной блок входа в подъезд заменить, выполнить ремонт кладки стен крыльца со стороны левого бокового фасада, заменить ступени и входную дверь, выполнить отмостку по периметру здания – 100%, установить открывающиеся оконные блоки в существующие оконные проемы в подвале. Заменить оконный блок на лестничной клетке, заменить канализационные трубы (стояк в квартире истца) и разводку в подвале 100%, выполнить новую электропроводку для освещения мест общего пользования (подвала и лестничной клетки) с установкой осветительных приборов и выключателей в соответствии с решением Центрального районного суда г. Калининграда Дело № 2-295/2015 от 16.02.2015 года и апелляционного определения Дело № 33-3073/2015 от 17.06.2015 года Калининградского областного суда г. Калининграда. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 100 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 85 календарных дней - производство работ, 15 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть и осуществить мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Подрядчик обязан изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер до начала производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. В случае отставания от графика производства работ на срок более 5 календарных дней, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». По окончанию работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику и Техническому заказчику акты обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов специализированной организации. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг в зависимости от технической необходимости. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, комиссионо составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, Технический заказчик совместно с Заказчиком принимает решение на выполнение этих работ. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 1713330.2017 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Сетка стеклянная строительная СС-1, либо аналог |
| --- | --- |
| 2 | Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM», либо аналог |
| 3 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, либо аналог |
| 4 | Краска Нортовская фасадная ВД Люкс, либо аналог |
| 5 | Короба пластмассовые ПВХ шириной до 120 мм, либо аналог |
| 6 | Герметик полиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах, либо аналог |
| 7 | Кабель-канал (короб) «Электропласт» 80х40 мм, либо аналог |
| 8 | Решетки нерегулируемые размером 200х200 мм, либо аналог |
| 9 | Изопласт П ЭПП-4,0, либо аналог |
| 10 | Изопласт К ЭКП-4,5, либо аналог |
| 11 | Сетка металлическая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм, ячейка 20х20 мм |
| 12 | Оконный блок из ПВХ, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), размером 1,5х1,6 м |
| 13 | Подоконная доска ПВХ, шириной 200 мм, либо аналог |
| 14 | Гипсокартонные листы влагостойкие 12,5 мм |
| 15 | Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм, либо аналог |
| 16 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, либо аналог |
| 17 | Блоки дверные стальные утепленные размерами 1,2х2,2 м и 1,0х2,1 м |
| 18 | Блок дверной стальной размером 0,9х1,85 м |
| 19 | Металлопрокат из квадратной трубы размером 30х30 мм и 15х15 мм, толщиной не менее 3 мм |
| 20 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 21 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия |
| 22 | Бетон тяжелый класс В 12,5 (М 150) |
| 23 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |
| 24 | Уголок стальной 50х50 мм толщиной не менее 3 мм |
| 25 | Блоки оконные пластиковые одностворчатые, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), размерами 0,4х0,6 м, 1,2х0,5 м |
| 26 | Гидроизоляция обмазочная битумная |
| 27 | Песок среднезернистый для строительных работ |
| 28 | Щебень фракции 20-40 мм |
| 29 | Деревянный брус антисептированный сечением не менее 115х130 мм, II сорта |
| 30 | Деревянный брус антисептированный сечением 150х150 мм, II сорта |
| 31 | Доски антисептированные обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |
| 32 | Доски антисептированные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта |
| 33 | Доски антисептированные обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта |
| 34 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), размером 0,5х1,1 м |
| 35 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), либо аналог |
| 36 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, либо аналог |
| 37 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, либо аналог |
| 38 | Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм, либо аналог |
| 39 | Бетон тяжелый класс В 7,5 (М100) |
| 40 | Шпильки оцинкованные стяжные М12 длиной 400 и 500 мм с гайками и шайбами оцинкованными |
| 41 | Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 100 мм, для скатных кровель из покрытий профильных |
| 42 | Водосточная система из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,55 мм в заводском исполнении (диаметр водосточных труб 100 мм, диаметр жёлобов 150 мм) |
| 43 | Металлочерепица типа «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием, дополнительные элементы к ней (планка конька, торцевая планка, карнизная планка, планка для внутренних углов, снегозадержатель) |
| 44 | Герметик силиконовый для наружных швов |
| 45 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, или аналог |
| 46 | Окно-люки 0,6*0,8м (металлопластиковые), либо аналог |
| 47 | Болт анкерный диаметром 14 мм |
| 48 | Краска акриловая типа «Нортовская фасадная ВД люкс», или аналог |
| 49 | Лента ПСУЛ |
| 50 | Оконные блоки поворотно-откидные размером 600*800 мм |
| 51 | Пленка диффузионная Tyvek Soft, либо аналог |
| 52 | Вата минеральная типа ISOVER, либо аналог |
| 53 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, либо аналог |
| 54 | Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных |
| 55 | Смесь штукатурная «Ротбанд», KNAUF, либо аналог |
| 56 | Грунтовка ГФ-021, либо аналог |
| 57 | Краска ПФ-115, либо аналог |
| 58 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм |
| 59 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротекс-Р, либо аналог |
| 60 | Арматура класса АIII, диаметром 10 мм |
| 61 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, A-II, A-III |
| 62 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм |
| 63 | Трубы канализационные из полиэтиленовых труб ПФХ высокой плотности диаметром 110 мм для внутренней канализации и фитинги к ним |
| 64 | Трубы канализационные из полиэтиленовых труб ПФХ высокой плотности диаметром 50 мм для внутренней канализации и фитинги к ним |
| 65 | Трубы канализационные из полиэтиленовых труб ПФХ высокой плотности диаметром 110 мм для наружной канализации |
| 66 | Механический канализационный обратный клапан Дн 110, ТП-85.100 Россия, либо аналог |
| 67 | Трубопровод из стальных электросварных труб в изоляции «весьма усиленная» Ø 219х3,5 мм (гильза), либо аналог |
| 68 | Дренажный насос с автоматическим контролем за ур.воды (поплавок), V=220 Вт, Н=0,8 м, Вихрь Дн-550 Н, либо аналог |
| 69 | Гибкий шланг Ду 25 мм, длинной 35 м, либо аналог |
| 70 | Плита днища колодца ПН 10, либо аналог |
| 71 | Кольцо КС ф 10.6, либо аналог |
| 72 | Кольцо КС ф 10.9, либо аналог |
| 73 | Плита перекрытия ПП 10-2, либо аналог |
| 74 | Кольцо опорное КО 6, либо аналог |
| 75 | Горловина КС 7.3, либо аналог |
| 76 | Стремянка С1-03, либо аналог |
| 77 | Люк чугунный (тип Л) для колодцев с антивандальным шарниром (90-120° полное открытие, запорное устройство), либо аналог |
| 78 | Шкаф (пульт) управления навесной (не менее 600х600х350 мм), либо аналог |
| 79 | Щит наружный установки ЩРН-12з, с замком (не менее 265х310х120 мм), либо аналог |
| 80 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |
| 81 | Выключатели автоматические типа: <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С, либо аналог |
| 82 | Устройства защитного отключения типа: <IEK> УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА, либо аналог |
| 83 | Труба НПВХ диаметром 20 мм с креплением по стенам для электропроводок, либо аналог |
| 84 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 |
| 85 | Коробка распределительная клеммная |
| 86 | Установка светильников потолочных и настенных с LED лампой IP54 |
| 87 | Установка светильников потолочных и настенных с LED лампой IP44 |
| 88 | Выключатель наруж.1-кл универсальный IP44 |
| 89 | Выключатель внутр.2-кл степень защиты IP 44 |
| 90 | Выключатель внутр. 1-кл универсальный IP44 |
| 91 | Разветвительная коробка У-198, либо аналог |
| 92 | Муфта соединительная для труб 18 мм |
| 93 | Крепление для труб 18 мм |
| 94 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100 Вт IP44 ИЭК, либо аналог |
| 95 | Лампа энергосберегающая для светильника 85, либо аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.

2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в п. Ельняки, Гвардейского района. Вывоз строительного мусора подтвердить договором со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, актами выполненных работ (талонами).

4.Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5.Требования к системе контроля качества:

1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.

2. Представители Заказчика и Технического заказчика проверяет объемы выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвуют в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.

3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

4. В случае обнаружения несоответствия применяемых материалов требуемому качеству, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав его замену с Техническим заказчиком в течение семи дней.

5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик или Технический заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера.

7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд.

6. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ, стройгенплан; принимает объект по акту с осмотром и фотофиксацией  состояния квартир верхних этажей. В случае не предоставления ППР, Подрядчик к работе не допускается.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны                    в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								М.В. Черемисинов

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								В.В. Шелюгин

Проверил:

Начальник отдела контроля

МКУ «КР МКД»								Г.Н. Рябкова