«Согласовано» « Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД» Генеральный директор ООО «УК ЛР»

__________/С.Б. Русович / ________ /О.Ю.Емельянова/

«___»____________2014 г. «___»____________2014 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт МКД №92-96  пр-т Московский в г.Калининграде (исполнение  решения  суда )

- Основные данные по объекту:

|  | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, проспект Московский№92-96 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК ЛР» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №92-96 пр-т Московский необходимо выполнить капитальный ремонт кровли, ремонт фасада здания, замена оконных и дверных блоков, ремонт системы вентиляции, крыльца и отмостки, замена сетей освещения МОП, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00,воскресенье - выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 5 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот. |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 120 календарных дней. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а так же принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срывов сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
|  | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч.1» СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. ч.2» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД». 8. Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ не более чем на два процента общего объема работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. |

3.Основные  материалы:

| 1 | Грунтовка водно-дисперсионная CERESIT CT17 или аналог |
| --- | --- |
| 2 | Раствор штукатурный цементно-известковый |
| 3 | Песок природный для строительных работ средний |
| 4 | Бетон тяжелый, класс В7,5 |
| 5 | Унифлекс ЭКП (верхний слой) 4.5-5.0 или аналог |
| 6 | Унифлекс ЭПП (нижний слой) 4.0 или аналог |
| 7 | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), площадью до 2,0 кв.м, до 3,5м2 |
| 8 | Дефлектор диаметром патрубка 280 мм |
| 9 | Решетка жалюзийная 300*150 мм, РВ-1 |
| 10 | Блок противопожарный металлический дверной ДПМ-01/30 ; двупольная |
| 11 | Цементно-песчаный раствор ( или стяжка из АЦЛ-2 слоя) |
| 12 | Технониколь ХРS клин. или аналог |
| 13 | Утеплитель –пенополистирол ПСБ-С-35или аналог |
| 14 | Прокладки уплотнительные ПРП Д 30 мм |
| 15 | Герметик полиуритановый Сазиласт 24 или аналог |
| 16 | Латекс СКС-65-ГП либо аналог |
| 17 | Сетка плетеная из проволоки д 1,8 мм без покрытия, 50*50 мм |
| 18 | Пароизоляция – полиэтиленовая пленка (или Бикроэласт ТПП или аналог) |
| 19 | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 мм2 |
| 20 | Распределительные коробки для скрытой проводки IP 54 PE 120-013 |
| 21 | Светильники настенные с энергосберегающей лампой 6W IP54 двухламповые |
| 22 | Светильники потолочные с энергосберегающей лампой 6W IP44 двухламповые |
| 23 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |
| 24 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |
| 25 | Энергосберегающие лампы 6W |
| 26 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм. Д 54 мм , Д 76 мм ;толщиной 13 мм Д 28мм 42мм 54 мм 76 мм 89 мм или аналог. |
| 27 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов Д 25-30мм,40-46 мм;48-53 мм;72-78мм;83-92 мм |
| 28 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды Д 20-50 мм тип в/в или аналог. |
| 29 | Вентили проходные муфтовые 15 КЧ 18Р для воды, давлением 1,6 Мпа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 40 мм |
| 30 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч60р диаметром 50 мм |
| 31 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 диаметром 20мм, 25мм, 40мм, 50мм |
| 32 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром 40мм, 50мм, 65мм |
| 33 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25мм, 40мм, 50мм, 75мм, 90мм |
| 34 | Труба из полипропилена PN 10/40; PN 10/50; PN 10/75; PN 10/90; PN 20/25; PN 20/40; PN 20/50; PN 20/75 |
| 35 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25мм, 40мм, 50мм, 75мм, 90мм |
| 36 | ППР колено ф50*90, ф75*90, ф90*90, ф25*90 |
| 37 | ППР переход 50х1 ½ РН,2583/4 |
| 38 | ППР муфта 75*2 ½ |
| 39 | ППР кран шаровый 75 |
| 40 | ППР Редукция 90х75мм |
| 41 | ППР колено Д 40*90 |
| 41 | Бетон тяжелый класс В20( М250) |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты  качества/ соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2.  При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5.Общие  организационные вопросы:

1.Подрядчику до начала ремонта выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Технический надзор, заказчик, не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию  и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: главный инженер ООО «УКЛР»         	К.С. Красный

Проверил: начальник ТС ООО «УКЛР»	К.Б. Тагинцева