| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /_В.В. Черноиванов_____________ / |
| «______»____________________ 2013___г. | «______»____________________ 2013___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли Ялтинская д.85-85а |
| Сметная стоимость: | 1 379.152 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.273 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 251.206 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДС81-35.2004 п.11.2 тбл.1 уклон кровли более 27 град. кровля средней сложности 4 ската |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 2.83 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 565.87 | 1 300.98 | 264.89 | 12.51 | 4.4 | 17 441 | 16 275 | 1 166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 287.97 |  |  |  | 84% | 13 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 780.59 |  |  |  | 48% | 7 812 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 634.43 |  |  |  |  | 38 924 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 1.42 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 235.08 | 186.94 | 48.14 | 12.51 | 4.4 | 2 550 | 2 339 | 212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 185.07 |  |  |  | 84% | 1 965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 112.16 |  |  |  | 48% | 1 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 532.31 |  |  |  |  | 5 637 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.98 | 1 151.96 | 1 008.34 | 100.80 | 3 432.83 | 3 004.85 | 300.38 | 12.51 | 7.11 | 40 133 | 37 591 | 2 136 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 127.60 |  | 3.19 | 1 |  | 407 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 494.03 |  |  |  | 71% | 26 690 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 953.15 |  |  |  | 52% | 19 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 880.01 |  |  |  |  | 86 370 |  |  |
| 4. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 9.536 | 1 928.70 |  |  | 18 392.08 |  |  |  |  | 57 950 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 18 392.08 |  | 6 076.93 |  |  | 57 950 |  |
|  | Объем: 3.2*2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-18-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.25 | 1 658.80 | 481.56 | 23.33 | 7 049.89 | 2 046.64 | 99.13 | 12.51 | 7.11 | 41 952 | 25 603 | 705 |
|  |  |  |  | 1 153.91 |  |  | 4 904.12 |  | 3.19 | 1 |  | 15 644 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 698.71 |  |  |  | 71% | 18 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 330.32 |  |  |  | 52% | 13 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 078.92 |  |  |  |  | 73 444 |  |  |
| 6. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (за кобылками) иотдельными местами карниза, 1 м3 кладки | 3.9 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 6 299.55 | 1 174.56 | 117.94 | 12.51 | 6.11 | 34 241 | 14 694 | 721 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 5 007.05 | 23.36 | 3.76 | 12.52 |  | 18 827 | 292 |
|  | Объем: 2.8+1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 030.21 |  |  |  | 73% | 10 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 838.54 |  |  |  | 56% | 8 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 168.31 |  |  |  |  | 53 573 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.12 | 7 154.99 | 1 812.38 | 83.99 | 858.60 | 217.49 | 10.08 | 12.51 | 7.02 | 5 379 | 2 721 | 71 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 631.04 |  | 4.1 | 1 |  | 2 587 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 180.52 |  |  |  | 71% | 1 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 141.37 |  |  |  | 52% | 1 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 180.49 |  |  |  |  | 8 726 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.56 | 4 618.53 | 451.03 | 45.81 | 2 586.38 | 252.57 | 25.66 | 12.51 | 7.07 | 12 804 | 3 160 | 181 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 308.15 |  | 4.1 | 1 |  | 9 463 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 209.63 |  |  |  | 71% | 2 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 164.17 |  |  |  | 52% | 1 643 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 960.18 |  |  |  |  | 16 691 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок прим., 100 м | 0.98 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 9 446.74 | 1 663.93 | 42.40 | 12.51 | 6.98 | 44 023 | 20 816 | 296 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 7 740.41 |  | 2.96 | 1 |  | 22 912 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 381.06 |  |  |  | 71% | 14 779 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 081.55 |  |  |  | 52% | 10 824 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 909.36 |  |  |  |  | 69 627 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.984 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 9 485.30 | 1 670.72 | 42.57 | 12.51 | 6.98 | 44 203 | 20 901 | 297 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 7 772.01 |  | 2.96 | 1 |  | 23 005 |  |
|  | Объем: 82*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 386.70 |  |  |  | 71% | 14 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 085.97 |  |  |  | 52% | 10 869 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 957.97 |  |  |  |  | 69 911 |  |  |
| 11. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.25 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 941.87 | 432.64 | 436.42 | 12.51 | 3.39 | 7 021 | 5 412 | 1 479 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 72.80 | 6.16 | 1.78 | 12.56 |  | 130 | 77 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 394.92 |  |  |  | 77% | 4 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 263.28 |  |  |  | 48% | 2 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 600.07 |  |  |  |  | 13 882 |  |  |
| 12. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 87.975 | 36.04 |  |  | 3 170.62 |  |  |  |  | 13 241 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 3 170.62 |  | 150.51 |  |  | 13 241 |  |
|  | Объем: (4.25)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 4.45 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 275.94 | 545.73 | 5.62 | 12.51 | 7.2 | 8 860 | 6 827 | 40 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 724.59 |  | 2.75 | 1 |  | 1 993 |  |
|  | Объем: 425+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 507.53 |  |  |  | 79% | 5 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 349.27 |  |  |  | 51% | 3 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 132.74 |  |  |  |  | 17 735 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 25 | 7.04 |  |  | 176.00 |  |  |  |  | 542 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 176.00 |  | 21.68 |  |  | 542 |  |
|  | Объем: 20*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 531.25 | 13.13 |  |  | 6 975.31 |  |  |  |  | 22 738 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 6 975.31 |  | 42.8 |  |  | 22 738 |  |
|  | Объем: 425*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 2 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 405.71 | 239.94 | 165.78 | 12.51 | 6.94 | 4 152 | 3 002 | 1 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 20*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 215.95 |  |  |  | 77% | 2 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 143.96 |  |  |  | 48% | 1 441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 765.62 |  |  |  |  | 7 905 |  |  |
| 17. | Цена поставщика. Каменная вата PAROC Extra толщиной 100 мм, 1 м3 изолирующего слоя | 2.04 | 284.44 |  |  | 580.26 |  |  | 1 | 1 | 2 658 |  |  |
|  |  |  |  | 284.44 |  |  | 580.26 |  | 4.58 | 1 |  | 2 658 |  |
|  | Объем: 20*0.1*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1229*1.06/4.58 |
| 18. | ТЕРр 53-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных слуховых окон, 100 м2 стен | 0.1728 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 25.89 | 17.05 | 8.84 | 12.51 | 5.99 | 266 | 213 | 53 |
|  |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 1.18 | 1 | 12.49 |  |  | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 15.68 |  |  |  | 73% | 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 12.76 |  |  |  | 56% | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.33 |  |  |  |  | 560 |  |  |
| 19. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон цветной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.1728 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 64.55 | 58.01 | 4.60 | 12.52 | 7.17 | 767 | 726 | 33 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.94 |  | 4.14 | 1 |  | 8 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 61.49 |  |  |  | 90% | 653 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 31.33 |  |  |  | 43% | 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.37 |  |  |  |  | 1 733 |  |  |
| 20. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.076032 | 23 811.97 |  |  | 1 810.47 |  |  |  |  | 3 639 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 810.47 |  | 47 861.13 |  |  | 3 639 |  |
|  | Объем: 17.28*0.44/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.007 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 60.01 | 38.59 | 1.77 | 12.51 | 6.18 | 589 | 483 | 11 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 19.65 | 0.42 | 4.86 | 12.52 |  | 95 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 30.43 |  |  |  | 66% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 24.58 |  |  |  | 50% | 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.01 |  |  |  |  | 1 155 |  |  |
| 22. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0294 | 6 499.70 |  |  | 191.09 |  |  |  |  | 615 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 191.09 |  | 20 929.74 |  |  | 615 |  |
|  | Объем: (0.007)*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 24 каналов, 100 м труб | 0.007 | 106 799.12 | 70 015.45 | 2 177.64 | 747.59 | 490.11 | 15.24 | 12.51 | 6.18 | 7 403 | 6 131 | 94 |
|  |  |  |  | 34 606.03 | 518.42 |  | 242.24 | 3.63 | 4.86 | 12.52 |  | 1 177 | 45 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 23, Н4= 23, Н5= 23, Н48= 23 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 385.12 |  |  |  | 66% | 4 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 311.06 |  |  |  | 50% | 3 088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 443.76 |  |  |  |  | 14 567 |  |  |
| 24. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.3542 | 6 499.70 |  |  | 2 302.19 |  |  |  |  | 7 413 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 2 302.19 |  | 20 929.74 |  |  | 7 413 |  |
|  | Объем: (0.007)*2200*23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.1152 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 277.95 | 149.25 | 0.24 | 12.51 | 4.04 | 2 412 | 1 867 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 128.46 |  | 4.23 | 1 |  | 543 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 117.91 |  |  |  | 67% | 1 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 74.63 |  |  |  | 40% | 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 470.48 |  |  |  |  | 4 410 |  |  |
| 26. | ТЕР 15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска оголовков с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая прим., 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1152 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 289.44 | 18.36 | 1.81 | 12.51 | 7.07 | 1 058 | 230 | 13 |
|  |  |  |  | 2 337.38 |  |  | 269.27 |  | 3.03 | 1 |  | 816 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 17.44 |  |  |  | 80% | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 8.63 |  |  |  | 37% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315.51 |  |  |  |  | 1 327 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.08 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 261.88 | 260.74 | 1.14 | 12.51 | 4.05 | 3 266 | 3 262 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 216.41 |  |  |  | 71% | 2 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 169.48 |  |  |  | 52% | 1 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 647.78 |  |  |  |  | 7 278 |  |  |
| 28. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 8 | 113.76 | 69.00 | 29.78 | 910.04 | 552.00 | 238.20 | 12.51 | 6.53 | 8 804 | 6 906 | 1 555 |
|  |  |  |  | 14.98 | 2.08 |  | 119.84 | 16.60 | 2.86 | 12.51 |  | 343 | 208 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0010:[ М-(43.62=727.01*0.06) ]; ТССЦ 102-0049:[ М-(99.94=1665.70*0.06) ]; ТССЦ 102-0061:[ М-(137.30=1373.00*0.1) ]; ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 602.72 |  |  |  | 90% | 6 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 307.04 |  |  |  | 43% | 3 059 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 819.80 |  |  |  |  | 18 266 |  |  |
| 29. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 3.84 | 3 070.76 |  |  | 11 791.72 |  |  |  |  | 20 181 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 11 791.72 |  | 5 255.58 |  |  | 20 181 |  |
|  | Объем: 0.8*0.6*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люков односкатных прим., 100 окон | 0.02 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 65.47 | 65.19 | 0.28 | 12.51 | 4.05 | 817 | 815 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 54.11 |  |  |  | 71% | 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.37 |  |  |  | 52% | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.95 |  |  |  |  | 1 819 |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-034-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях люков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.007 | 16 895.19 | 1 822.24 | 617.63 | 118.27 | 12.76 | 4.32 | 12.51 | 6.44 | 460 | 160 | 28 |
|  |  |  |  | 14 455.32 | 28.43 |  | 101.19 | 0.20 | 2.69 | 12.53 |  | 272 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 13.74 |  |  |  | 90% | 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 7.00 |  |  |  | 43% | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139.01 |  |  |  |  | 675 |  |  |
| 32. | Цена поставщика. Люк чердачный Велюкс, м2 | 0.7 | 6 883.10 |  |  | 4 818.17 |  |  | 1 | 1 | 21 585 |  |  |
|  |  |  |  | 6 883.10 |  |  | 4 818.17 |  | 4.48 | 1 |  | 21 585 |  |
|  | Объем: 0.5*0.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =30531*1.01/4.48 |
| 33. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 4.25 | 9 959.87 | 542.90 | 207.48 | 42 329.43 | 2 307.33 | 881.81 | 12.52 | 6.6 | 211 230 | 28 888 | 5 820 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 18.64 |  | 39 140.29 | 79.22 | 4.51 | 12.5 |  | 176 523 | 990 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 577.47 |  |  |  | 92% | 27 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 312.60 |  |  |  | 44% | 13 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 219.51 |  |  |  |  | 251 864 |  |  |
| 34. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 68 | 137.86 |  |  | 9 374.48 |  |  |  |  | 40 783 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 9 374.48 |  | 599.75 |  |  | 40 783 |  |
| 35. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных выступающих частей кровли, 100 м2 | 0.096 | 188.95 | 188.95 |  | 18.14 | 18.14 |  | 12.51 | 1 | 227 | 227 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 17.96 |  |  |  | 84% | 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10.88 |  |  |  | 48% | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.98 |  |  |  |  | 527 |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-022-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка выступающей части кровли плитами ОСБ толщиной 18 мм прим, 100 м2 потолка | 0.096 | 840.32 | 706.84 | 69.25 | 80.67 | 67.86 | 6.65 | 12.52 | 7.15 | 946 | 850 | 48 |
|  |  |  |  | 64.23 |  |  | 6.17 |  | 7.96 | 1 |  | 49 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0684:[ М-(1469.48=13995.00*0.105) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 71.93 |  |  |  | 90% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 36.64 |  |  |  | 43% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189.25 |  |  |  |  | 2 077 |  |  |
| 37. | ТССЦ 101-0699 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм, 100 м2 | 0.1008 | 4 071.00 |  |  | 410.36 |  |  |  |  | 2 205 |  |  |
|  |  |  |  | 4 071.00 |  |  | 410.36 |  | 21 878.9 |  |  | 2 205 |  |
|  | Объем: 9.6*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 61-28-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву выступающих частей кровли, 100 м2 поверхности | 0.144 | 502.85 | 430.56 | 10.32 | 72.41 | 62.00 | 1.49 | 12.51 | 7.12 | 840 | 776 | 11 |
|  |  |  |  | 61.97 |  |  | 8.92 |  | 6.05 | 1 |  | 54 |  |
|  | Объем: 8*0.6+9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 48.98 |  |  |  | 67% | 520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 31.00 |  |  |  | 40% | 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152.39 |  |  |  |  | 1 670 |  |  |
| 39. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям выступающих частей кровли, 100 м2 поверхности | 0.096 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 100.21 | 64.86 | 1.28 | 12.51 | 7.13 | 1 025 | 811 | 9 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 34.06 |  | 6 | 1 |  | 204 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 51.24 |  |  |  | 67% | 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 32.43 |  |  |  | 40% | 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183.88 |  |  |  |  | 1 893 |  |  |
| 40. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1, м2 | 26.4 | 12.74 |  |  | 336.34 |  |  |  |  | 664 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 336.34 |  | 25.16 |  |  | 664 |  |
|  | Объем: (14.4+9.6)*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕРр 61-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сплошное выравнивание штукатуркивыступающей части кровли цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 0.264 | 683.54 | 328.46 | 11.09 | 180.45 | 86.71 | 2.93 | 12.51 | 6.47 | 1 487 | 1 085 | 19 |
|  |  |  |  | 343.99 | 4.39 |  | 90.81 | 1.16 | 4.22 | 12.54 |  | 383 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 69.42 |  |  |  | 67% | 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 43.94 |  |  |  | 40% | 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 293.80 |  |  |  |  | 2 664 |  |  |
| 42. | ТЕРр 61-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.3 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 966.63 | 561.92 | 0.40 | 12.51 | 4.05 | 8 742 | 7 030 | 2 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 404.31 |  | 4.23 | 1 |  | 1 710 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 443.92 |  |  |  | 67% | 4 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 280.96 |  |  |  | 40% | 2 812 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 691.51 |  |  |  |  | 16 264 |  |  |
| 43. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей прим, 100 м ограждения | 0.85 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 4 257.50 | 76.61 | 79.90 | 12.51 | 6.29 | 15 691 | 958 | 503 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 4 100.99 | 5.82 | 3.47 | 12.5 |  | 14 230 | 73 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 89.02 |  |  |  | 92% | 949 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 45.34 |  |  |  | 44% | 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 391.86 |  |  |  |  | 17 093 |  |  |
| 44. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельников), 100 м | 0.93 | 3 051.66 | 468.45 | 8.32 | 2 838.04 | 435.66 | 7.74 | 12.51 | 6.9 | 11 825 | 5 450 | 53 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.29 |  | 2 394.64 | 1.20 | 2.64 | 12.57 |  | 6 322 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 362.59 |  |  |  | 71% | 3 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 283.96 |  |  |  | 52% | 2 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 484.59 |  |  |  |  | 18 547 |  |  |
| 45. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов,, 100 м труб и покрытий | 0.93 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 87.85 | 87.59 | 0.26 | 12.51 | 4.09 | 1 097 | 1 096 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 72.70 |  |  |  | 71% | 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.93 |  |  |  | 52% | 570 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 217.48 |  |  |  |  | 2 445 |  |  |
| 46. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.93 | 8 902.85 | 408.62 | 39.83 | 8 279.65 | 380.02 | 37.04 | 12.51 | 6.89 | 29 855 | 4 754 | 255 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.78 |  | 7 862.59 | 3.52 | 3.16 | 12.48 |  | 24 846 | 44 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 414.22 |  |  |  | 92% | 4 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 210.95 |  |  |  | 44% | 2 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 904.82 |  |  |  |  | 36 380 |  |  |
| 47. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 0.58 | 8 081.97 | 1 002.29 | 10.13 | 4 687.54 | 581.33 | 5.87 | 12.51 | 7.18 | 18 016 | 7 272 | 42 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 100.34 |  | 2.61 | 1 |  | 10 702 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 482.50 |  |  |  | 71% | 5 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 377.86 |  |  |  | 52% | 3 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 547.91 |  |  |  |  | 26 961 |  |  |
| 48. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.28 | 6 672.23 | 1 517.01 | 10.13 | 1 868.22 | 424.76 | 2.84 | 12.51 | 7.18 | 8 691 | 5 314 | 20 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 440.63 |  | 2.33 | 1 |  | 3 357 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 352.55 |  |  |  | 71% | 3 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 276.09 |  |  |  | 52% | 2 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 496.86 |  |  |  |  | 15 227 |  |  |
| 49. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.12 | 9 595.33 | 1 354.11 | 10.13 | 1 151.44 | 162.49 | 1.22 | 12.51 | 7.18 | 3 247 | 2 033 | 9 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 987.73 |  | 1.22 | 1 |  | 1 205 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 134.87 |  |  |  | 71% | 1 443 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 105.62 |  |  |  | 52% | 1 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 391.93 |  |  |  |  | 5 748 |  |  |
| 50. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.12 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 567.23 | 72.08 | 1.22 | 12.51 | 7.18 | 2 145 | 902 | 9 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 493.93 |  | 2.5 | 1 |  | 1 235 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 59.83 |  |  |  | 71% | 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 46.85 |  |  |  | 52% | 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 673.91 |  |  |  |  | 3 254 |  |  |
| 51. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.36 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 518.44 | 147.48 | 0.45 | 12.51 | 7.2 | 3 415 | 1 845 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 370.51 |  | 4.23 | 1 |  | 1 567 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 122.41 |  |  |  | 71% | 1 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 95.86 |  |  |  | 52% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 736.71 |  |  |  |  | 5 684 |  |  |
| 52. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 27.32 | 7.34 |  | 7.34 | 200.41 |  | 200.41 |  | 5.54 | 1 110 |  | 1 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 53. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 27.32 | 26.50 |  | 26.50 | 723.98 |  | 723.98 |  | 5.54 | 4 011 |  | 4 011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 175 662.18 | 19 935.89 | 3 790.94 |  |  | 806 415 | 249 425 | 22 173 |
|  |  |  | 151 935.37 | 142.47 |  |  |  | 534 823 | 1 781 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 175 662.18 | 19 935.89 | 3 790.94 |  |  | 806 415 | 249 425 | 22 173 |
|  |  |  | 151 935.37 | 142.47 |  |  |  | 534 823 | 1 781 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 60 329.09 |  |  |  |  | 194 214 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 35; %=71 - по стр. 3, 5, 7-10, 27, 30, 44, 45, 47-51; %=73 - по стр. 6, 18; %=77 - по стр. 11, 16; %=79 - по стр. 13; %=90 - по стр. 19, 28, 31, 36; %=66 - по стр. 21, 23; %=67 - по стр. 25, 38, 39, 41, 42; %=80 - по стр. 26; %=92 - по стр. 33, 43, 46) | 17 858.95 |  |  |  |  | 190 570 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 11, 16, 35; %=52 - по стр. 3, 5, 7-10, 27, 30, 44, 45, 47-51; %=56 - по стр. 6, 18; %=51 - по стр. 13; %=43 - по стр. 19, 28, 31, 36; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25, 38, 39, 41, 42; %=37 - по стр. 26; %=44 - по стр. 33, 43, 46) | 12 481.13 |  |  |  |  | 124 863 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 206 002.26 |  |  |  |  | 1 121 848 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 206 002.26 |  |  |  |  | 1 121 848 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 4 408.45 |  |  |  |  | 24 008 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 210 410.71 |  |  |  |  | 1 145 856 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 208.21 |  |  |  |  | 22 917 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 214 618.92 |  |  |  |  | 1 168 773 |  |  |
|  | НДС-18% | 38 631.41 |  |  |  |  | 210 379 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 253 250.33 |  |  |  |  | 1 379 152 |  |  |

| Составил: | Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ-29» Л.А. Авдонина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |