|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | И.о директора МКУ «КРМКД» |
|  | _______________/ Поломошнов Ю.Г./ |
|  | « 24» июля 2015 года. |

Техническое задание.

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения, крыши, подвальных помещений, фасада с утеплением многоквартирного дома по ул. Коммунистической № 35,  г. Калининград.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Коммунистическая №35 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КРМКД» |
| 4 | Подрядчик | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 35 по ул. Коммунистической необходимо выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 27 августа 2013 года капитальный ремонт, в том числе: - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт крыши; - капитальный ремонт подвальных помещений; - капитальный ремонт фасадов здания с утеплением; |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим Заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому Заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Техническим Заказчиком. |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 80 календарных дней, с учетом климатологии. Продление проведения сроков капитального ремонта только согласно соответствующим пунктам договора подряда. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов (в МКУ «КРМКД»). При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды. |
| 7 | Технический Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 12-101-98 «Технические правила устройства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНиП II-26-76 «Кровли». МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». 9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы рприменяемых материалов для согласования с Техническим Заказчиком. |
|  | 10. Передача объекта подрядчику происходит по Акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

|  | Раздел 1. Крыша. |
| --- | --- |
| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,55 мм (по цвету основной кровли). |
| 3 | Доска обрезная толщиной 32х100 мм под разряженную обрешетку сорт 2, толщиной не менее 25 мм под рабочий настил. |
| 4 | Бруски обрезные хвойных пород для контробрешетки, не менее 40х50 мм. |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм. |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм. |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс» или аналог. |
| 8 | Блок оконный пластиковый, одностворчатый с поворотно-откидной створкой с одинарным стеклопакетом не менее 24 мм. |
| 9 | Кирпич керамический М-150 |
| 10 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм. |
| 11 | Система водоотвода по расчету. |
| 12 | Труба кализационная из ПВХ диаметром 110 мм. |
| 13 | Проходной элемент для металлочерепицы любого профиля |
|  | Раздел 2. Чердачное перекрытие |
| 14 | Пленка пароизоляционная «Ютафол» или аналог. |
| 15 | Вата минеральная «Изовер» оптимал (толщина 50мм в три слоя или в один слой толщиной 150 мм) или аналог |
| 16 | Пленка диффузионная типа «Tyvek Soft» или аналог |
|  | Раздел 3. Фасад. |
| 17 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160 или минераловатные плиты на базальтовой основе Parok «Linio 20» или аналог |
| 18 | Грунтовка полимерная типа "BOLIX O" или аналог |
| 19 | Грунтовка типа "BOLIX SG" или аналог |
| 20 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 21 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX WМ» или аналог |
| 22 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" или аналог |
| 23 | Сетка армирующая фасадная типа СС-1 или аналог |
| 24 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм |
| 25 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или аналог |
| 26 | Блок оконный пластиковый, одностворчатый с поворотно-откидной створкой с одинарным стеклопакетом(не менее 24 мм). |
| 27 | Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная (EI-30), размером 1300х2100 (по коробке) мм |
| 28 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 |
| 29 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6,8,10 мм |
| 30 | Сталь угловая равнополочная. |
| 31 | Грунтовка ГФ- 021 красно-коричневая, эмаль ПФ-115 или аналоги |
| 32 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х125х65 мм М-100 |
|  | Раздел 4. Спуски в подвал |
| 33 | Плитка из керамогранита толщиной до 15 мм противоскользящая |
|  | Раздел 5. Балконы и пожарные лестницы |
| 34 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15, В22,5. |
| 35 | Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп |
| 36 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм |
| 37 | Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 10х10 мм |
| 38 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50мм |
| 39 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм |
| 40 | Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 2,5 мм |
| 41 | Болт анкерный диаметром 12 мм |
| 42 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп. |
| 43 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм |
| 44 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм |
| 45 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм |
|  | Раздел 6,7,8,9. (подвал, отмостка, ХВ и водоотведение) |
| 46 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 |
| 47 | Дверь противопожарная металлическая однопольная (EI-60)размером по наружному обводу коробки 900х2100 мм. |
| 48 | Труба из полипропилена PN 10/32 |
| 49 | Труба из полипропилена PN 10/25 |
| 50 | Тройник ППР 32х20х32 мм |
| 51 | ППР колено ф 32 *90 |
| 52 | ППР кран шаровый Д=20 мм |
| 53 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22,35 мм |
| 54 | Труба канализационная из ПВХ диаметром 50,110 мм |
| 55 | Ревизия ПВХ 110 мм |
| 56 | Отвод ПВХ 110 мм 90 град |
| 57 | Тройник ПВХ 110х110 мм 45 град. |
| 58 | Тройник ПВХ 110х50 мм 45 град |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Рабочий настил выполнить сплошным настилом из доски толщиной не менее 25 мм.

2. Карнизы на фронтонах, ветровую и лобовые доски покрасить после чистовой обработки досок (острожки).

3. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ и других нормативных документов действующих в РФ.

7. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Технический Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим Заказчиком и Строительным контролем

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                      Сметанина Е.Н.

Проверил: Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                          Толмачева О.В.