|  | «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» Русович С.Б. __________________ «_____» _________________ 2014 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» Просвирина Т.В.______________ «____ » _______________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по

ул. Профессора Севастьянова 27-33, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 27-33 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ № 7» Ленинградский район |
| 4 | Данные подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется на конкурсной основе |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

- 1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.

- 2.	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого  жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

- 3.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

- 4.     Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и  строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

- 5.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- 6.	Особые условия:

    - 1) Сроки производства работ с учетом климатологии  не более 120 календарных дней.

- 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- 3) В случае срыва сроков производства работ по  независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

- 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

- 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

- 7.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и проектом производства работ включая технологическую карту.

- 8.	Ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию с предоставлением  протокола испытаний.

- 9.   	Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

- 10. Все ремонтные работы производятся на основании нормативных документов в строительстве СНиП, МДС, СП. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, строительным контролем и МКУ «КР МКД».

3. Материалы:

1. Кровельное покрытие ВИР-пласт толщиной каждого слоя не менее 14 мм

2. Термоэластопласт (СБС модификатор)

3. Битуминизированный картон

4. Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6

5. Аэратор типа "Поливент" или аналог

6. Окно металло-пластиковое с одно камерным остеклением

7. Дверь металлическая в сборе для выхода на кровлю

Характеристики используемого наплавляемого материала:

Унифлекс или аналог ЭПП 4,0 ЭКП 4,5 на основе полиэстера

-водопоглащению 1%,

-температура хрупкости (-20-(-25) град С),

-теплостойкость (120 град С)

-грунтовка: мастика битумная;

-парапеты, капельники, вентзонты из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм

4. Дополнительные условия:

1.Снятие всех слоев старого покрытия в полном объеме до основания.

2.Выполнить проверку  толщины слоя кровельного покрытия ВИР – пласт.

3. Срок предоставления гарантий качеств –  не менее 5 лет

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 5-и дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД».

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:

Главный инженер ООО «ЖЭУ № 7»                                                             Широкожухова С.М.