УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления ЖСК №8

Карпова И.И./__________________

«__»___________2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту тротуаров вдоль многоквартирного дома № 68-74 по ул. О.Кошевого

Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Тротуар вдоль многоквартирного дома № 68-74 по ул. О.Кошевого |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Калининград, ул. О.Кошевого № 68-74 |
| 3 | Заказчик | ЖСК №8 |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации |  |
| 5 | Вид строительства |  |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Начало с момента получения ордера на производство работ Окончание 30 сентября 2012г. |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Движение пешеходов, автотранспорта |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

- Технические условия и требования.

- Необходимо выполнить капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда у многоквартирных домов.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- Условия оплаты:

Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

- Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:   Начало: с момента получения ордера на производство работ. Окончание 28 сентября 2012г.

- Начальная (максимальная) цена  капитального ремонта тротуаров составляет  474 903 руб. (в том числе НДС 18 %,  непредвиденные работы 2%).

- Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.

- В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

- Перечень основных видов работ по капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1.28 |
| 2. | Е68-13-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | 1000 м2 | 0.239 |
| 3. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 20.8944 |
| 4. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 20.8944 |
| 5. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.05258 |
| 6. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 84.128 |
| 7. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.05258 |
| 8. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3585 |
| 9. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 39.435 |
| 10. | Е27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1195 |
| 11. | С407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 12.189 |
| 12. | Е27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 23.9 |
| 13. | С.Цена поставщик | Плиты тротуарные бетонные (М300) (типа кирпич), размером 200*100*60, серая | м2 | 243.78 |
| 14. | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 1.28 |
| 15. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.025344 |
| 16. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6.49472 |
| 17. | С.Цена поставщик | Камни бортовые БР 100.20.8 (М300) | м | 128 |