Приложение  № 2 к договору

| Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «Жилищно-эксплуата- ционный участок №12 Ц» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ Г.В.Марчихина/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «Жилищно-эксплуата- ционный участок №12 Ц» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ Г.В.Марчихина/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Смета-калькуляция на проектирование газопровода-ввода

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом № 3 по ул.Офицерской в г.Калининграде»

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость | Стоимость в руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рабочая документация по капитальному ремонту участка газопровода-ввода низкого давления диаметром не менее 50мм(усл.) с переподключением внутренней системы газоснабжения жилого дома к проектируемому газопроводу –вводу с устройством компенсатора и отключающего устройства на газовом вводе. | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, Москва 2006 Базовая цена разработки рабочей документации (С) определяется по формуле: С = (а + вХ)×Ki, где а, в - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, тыс. руб.; X - основной показатель проектируемого объекта; Ki - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены. По табл.6, глава 2 : а=11,501(тыс.руб.) за объект протяженностью до 0,1км Kи= 3,58 (Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 12 февраля 2013 года №1951-ВТ/10) Глава 2, пункт 4: К1 =1,3 Глава 2, табл.6, примеч. 4: К2=0,9 К3=0,6 ( Глава 1, п.1.5 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «объекты жилищно-гражданского строительства») – рабочая документация С = 11,501*3,58*1,3*0,9*0,6=28903,85 34 107 (тридцать четыре тысячи сто семь) рублей, в том числе НДС 18%: 5 202 (пять тысяч двести два) рубля 76 копеек. | 34 107 (тридцать четыре тысячи сто семь) рублей, в том числе НДС 18%: 5 202 (пять тысяч двести два) рубля 76 копеек. |

Итого по смете: 34 107 (тридцать четыре тысячи сто семь) рублей, в том числе НДС 18%: 5 202 (пять тысяч двести два) рубля 76 копеек.

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина