| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2013 г. |
| Объект: | Еловая аллея, д.22-24 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 01 |
| на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 22-24 по ул. Еловой аллеи |
| Основание: дефектную ведомость составил инженер по организации текущего ремонта А.А. Некрасов |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.862 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.862 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 3.862 |
| 4. | Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата) | 1 м3 | 2 |
| 5. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.4758 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.88 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок) | 100 м | 1.42 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.4 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.2 |
| 10. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата) | 100 м3 кладки | 0.02 |
| 11. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.087 |
| 12. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.3654 |
| 13. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов) | 100 м труб | 0.032 |
| 14. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2112 |
| 15. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов) | 100 м труб | 0.019 |
| 16. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1254 |
| 17. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов) | 100 м труб | 0.036 |
| 18. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.5544 |
| 19. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.306 |
| 20. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.306 |
| 21. | Устройство мелких покрытий (оголовки вент. каналов) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.12 |
| 22. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.724 |
| 23. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 159.8868 |
| 24. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.862 |
| 25. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 482.75 |
| 26. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.862 |
| 27. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 20 |
| 28. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.8 |
| 29. | Разборка лобовой доски | 100 м2 подшивки | 0.12 |
| 30. | Устройство лобовой доски | 100 м2 потолка | 0.12 |
| 31. | Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 |
| 32. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.03 |
| 33. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 34. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.44 |
| 35. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.03 |
| 36. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0132 |
| 37. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 |
| 38. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 39. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.84 |
| 40. | Проходной элемент для крепления фанового стояка | шт | 6 |
| 41. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 6 |
| 42. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.84 |
| 43. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м | 100 м2 покрытия | 0.252 |
| 44. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.84 |
| 45. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.3843 |
| 46. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 47. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 48. | Смена частей водосточных труб отметов | 100 шт. | 0.06 |
| 49. | Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.38 |
| 50. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 24.9 |
| 51. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 24.9 |

| Составил: | Инженер - сметчик И.С. Блинова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |