«Утверждаю»

Директор ООО «УК Управдом»

__________ / ____________

«___»____________2014 г

«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

____________ Русович С.Б.

«___»____________ 2014г.

Техническое задание

на капитальный ремонт

МКД № 5-7 по ул. Фабричной в г. Калининграда.

(по решению суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Фабричной, дом №5-7 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Управдом» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши, фасада, цоколя, отмостки, внутридомовых сетей ХВС, хозяйственно-бытовой канализации, сетей электроснабжения в местах общего пользования |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 5-7 по ул. Фабричной необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, фасада, отмостки, внутридомовых сетей ХВС, хозяйственно-бытовой канализации, сетей электроснабжения в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
|  | 3. Особые условия. |
| 6. | 1) Сроки производства работ: ____календарных дней, но не позднее _________________2014 года. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз его по мере накопления, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Все ремонтные работы общестроительного направления производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |
| 8. | Все ремонтные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения производятся на основании: СНиП 2.04.01-85* - Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.02-84*- Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85* - Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 3.05.01-85 – Внутренние санитарно-технические системы. СНиП 3.05.04-85* - Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. СП 40-102-2000 – Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации. СП 40-103-98 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб. |
| 9. | Все ремонтные работы по ремонту системы электроснабжения производятся на основании: СНиП 2.04.01-85; - «Правила устройства электроустановок» (изд. 7); -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.; Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 11. | Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систем электроснабжения, водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации при переходе от старых систем к новым был минимальным. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| 13. | При завершении работ Подрядчик обязан: провести гидравлические испытания системы водоснабжения и проливку канализации с оформлением соответствующих актов; провести приёмно-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации; |
| 14. | По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику акты испытаний, исполнительные схемы с нанесёнными линейными размерами и диаметрами трубопроводов. В части электромонтажных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приёмно-сдаточных документации в соответствии с требованиями И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмно-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. |

4.Основные допустимые материалы:

| 15. | Металочерепица с толщиной метала не менее 0,6 мм |
| --- | --- |
| 16. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 17. | Доска обрезная толщиной 30 мм |
| 18. | Пленка диффузионная Tyvek Soft, или аналог. |
| 19. | Вата минеральная «ISOVER» КТ-40 толщиной 50мм, либо аналог |
| 20. | Бруски обрезные, размеры не менее 60х60 мм |
| 21. | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 22. | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 23. | Сталь оцинкованная толщиной 0,7 мм |
| 24. | Плёнка подкровельная антиконденсатная (гедроизоляционная) типа ЮТАКОН, или аналог. |
| 25. | Антисептик - антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» (корр. РЦЦС: читать «Пирилакс-Терма» для древесины или эквивалент, или аналог. |
| 26. | Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 27. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с поворотно-откидной створкой ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 |
| 28. | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490мм, или аналог(на слуховые окна) |

| 29. | Не обрезная доска толщиной до 20 мм |
| --- | --- |
| 30. | Песок мелкой фракции |
| 31. | Гравий 10-15 мм |
| 32. | Бетон марки М-100 |
| 33. | Кирпич керамический полый (дырчатый) 250*120*65 мм марки 150 |
| 34. | Цементно-известковый раствор |
| 35. | Водндесперсионная краска на основе перхлорвинила (цвет согласовать с «Заказчиком» |

| 36. | Труба канализационная ПВХ Ф 50мм с фитингами и креплениями |
| --- | --- |
| 37. | Отвод ПВХ Ф 50*90 град. |
| 38. | Тройник ПВХ Ф50 мм |
| 39. | Труба канализационная ПВХ Ф110 мм с фитингами и креплениями |
| 40. | Отвод ПВХ Ф 110*45 град. |
| 41. | Тройник ПВХ Ф 110 мм. |
| 42. | Труба из полипропилена PN 16/63 Ф 65 мм с креплениями и установкой гильз |
| 43. | Труба из полипропилена PN 16/40; PN 16/25; PN 16/16 наружным диаметром 40; 25; 16 мм. с креплениями и установкой гильз |
| 44. | Соединительная арматура трубопровода: тройник прямой Ф 40 мм. |
| 45. | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: «латунный», Ф 32мм |
| 46. | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: «латунный», Ф 15мм |
| 47. | Кран шаровый муфтовый Ф 50 мм |
| 48. | Трубки из вспененного полиэтилена с внутренним диаметром 45 мм. |
| 49 | Трубки из вспененного полиэтилена с внутренним диаметром 70 мм. |
| 50. | Арматурная сталь Ф 12мм А-111 |
| 51. | Бетон марки М - 150 |
| 52. | Труба стальная водо-газопроводная диаметром 25 мм. |
| 53. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм |
| 54. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |
| 55. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм |
| 56. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 |
| 57. | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций сеч. 1Х16 типа DY 1х16 мм2 |
| 58. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS LTx с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 |
| 59. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS LTx с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
| 60. | Ответвительная коробка У-198 |
| 61. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, IP 44, класс защиты 2,0 |
| 62. | Лампы энергосберигающие |
| 63. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
| 64. | Шина (полоса медная 30*7) |
| 65. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм |
| 66. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |

5.Качество работ и организационные вопросы:

1. . Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:_________________________________________________________

Проверил:________________________________________________________