| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ________________ / Русович С.Б. / | ________________ / Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. Каштановая аллея-41 г.Калининграда |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.8 |
| 2. | Е58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.8 |
| 3. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.069 |
| 4. | С102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 3.4208 |
| 5. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.752 |
| 6. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 7. | Е58-2-2 | Разборка люков выхода на кровлю | 100 окон | 0.01 |
| 8. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 9. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.26 |
| 10. | Е10-01-008-08 | Обивка стен окое кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.076 |
| 11. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.03344 |
| 12. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0056 |
| 13. | С203-0955 | Люк пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.56 |
| 14. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.24 |
| 15. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(применительно) | 1 м3 кладки | 0.252 |
| 16. | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.2275 |
| 17. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок) | 100 м | 0.984 |
| 18. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая) | 100 м | 0.104 |
| 19. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.455 |
| 20. | Е58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 9 |
| 21. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.14 |
| 22. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежня из брусьев (прим.) | 100 м | 0.105 |
| 23. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.798 |
| 24. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 120.0186 |
| 25. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.8 |
| 26. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 475 |
| 27. | Е12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 3.8 |
| 28. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 34.5 |
| 29. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей (прим.) | 100 м ограждения | 0.752 |
| 30. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (капельники) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.752 |
| 31. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.752 |
| 32. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.94 |
| 33. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 34. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 35. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.1 |
| 36. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.8 |
| 37. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов, 4 канала) | 100 м труб | 0.112 |
| 38. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.4704 |
| 39. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала) | 100 м труб | 0.0305 |
| 40. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0671 |
| 41. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала) | 100 м труб | 0.01 |
| 42. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.044 |
| 43. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала) | 100 м труб | 0.014 |
| 44. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0924 |
| 45. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 канала) | 100 м труб | 0.013 |
| 46. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.3355 |
| 47. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (10 канала) | 100 м труб | 0.033 |
| 48. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.6534 |
| 49. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (18 канала) | 100 м труб | 0.012 |
| 50. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.4488 |
| 51. | Е46-01-008-01 | Обетонирование оголовков труб | 1 м3 | 0.52 |
| 52. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.2862 |
| 53. | Е15-04-012-01 | Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2862 |
| 54. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн. | 13.6 |
| 55. | Х403-1-15 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн. | 13.6 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |