Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД» С.Б. Русович «–––« –––––––––––2015 г

Техническое задание

на  капитальный  ремонт крыши, фасада без утепления, подвального помещения  многоквартирного дома  №82-84 по ул. Чернышевского

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Чернышевского, д. №82-84 |
| 3 | Заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №82-84 по ул. Чернышевского необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвального помещения (в части ремонта приямков, отмостки). |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД», строительным контролем, с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ с учетом климатологии не более 90 календарных дней. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД» При производстве работ подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер 6 Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости |
| 7 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, непредусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг |
| 8. | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 17.13330 2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» ГОСТ 30244-94»Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием |
| --- | --- |
| 2 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| 3 | Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM» или аналог |
| 4 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 5 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм |
| 6 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС – ГРУНТ или аналог |
| 7 | Брус обрезной 100х150 мм, 150х150 мм |
| 8 | Антисептик - антипирен «ПИРИЛАКС» или эквивалент |
| 9 | Кирпич керамический марки 150 |
| 10 | Водосточная система из оцинк. стали с полимерным покрыт. по расчету |
| 11 | Блоки оконные пластиковые одностворчатые с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24) мм, площадью до 0,5 мм |
| 12 | Пленка антиконденсатная (гидроизоляционная) типа Ютакон или аналог |
| 13 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ или аналог |
| 14 | Сетка стеклянная строительная СС-1(для внутрен. и фасадных штук. работ) |
| 15 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М 150) |
| 16 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |
| 17 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25; 50 |
| 18 | Краска акриловая фасадная |
| 19 | Доска необрезная из хвойных пород толщиной не менее 25 мм |
| 20 | Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм |
| 21 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ17 или аналог |
| 22 | Вата минеральная ISOVER или аналог |
| 23 | Паста антисептическая |
| 24 | Состав грунтовочный на латексной основе |
| 25 | Блок дверной металлический |
| 26 | Песок природный для строительных работ средний |
| 27 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8 фракция 20-40 мм 40-70 мм |
| 28 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм |

Все материалы,  используемые  в ходе ремонтно-строительных работ      должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ

1Срок предоставления  гарантий качеств - не менее 5 лет

2При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на   применяемые материалы.

3Все работы  выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением       соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

1 В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных                     работ  Технический  заказчик МКУ «КР МКД» и   подрядчик обязан  в 3-х дневный  срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

2.Строительный контроль, подрядчик, не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД»

3.Подрядчик обязан  своевременно принимать меры по устранению замечаний. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля                                             Н.К. Чернятина

МКУ «КР МКД»

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                              О.В. Толмачева