| « УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» ________________ /_С.Б. Русович_/ |  |
| «03» 09. 2015 года |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт фасада без утепления, ремонт подвальных помещений многоквартирного дома (доп. работы)

по ул. Коммунистическая 14, г. Калининград.

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, трехэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Коммунистическая, дом № 14 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КРМКД» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительно-ремонтные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

2. Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 14 по ул. Коммунистической необходимо   выполнить дополнительные работы, в том числе:

- расшивка швов кирпичной кладки, с последующей зачеканкой швов цементно-песчаным раствором;

- усиление перемычек над оконными блоками по дворовому фасаду металлическим равнополочным 125 уголком;

- улучшенную штукатурку стен дворового и бокового (левого) фасадов по металлической сетке (диаметром 2,5 мм, ячейкой 45х45 мм);

- кладку отдельных участков стен (при необходимости).

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому Заказчику.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Техническим Заказчиком ( МКУ «КР МКД»).

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  30  календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Технического Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с представителями Технического Заказчика и Строительного Контроля технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику происходит по Акту приема-передачи.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Техническим Заказчиком, Строительным контролем.

- Технический Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного Контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Техническому Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3. Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уголок металлический 125х125х8 мм |  |  |
| 2. | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм |  |  |
| 3. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, ячейкой 45х45 мм |  |  |
| 4. | Раствор готовый кладочный цементный М100 |  |  |
| 5. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М50 |  |  |
| 6. | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 |  |  |
| 7. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65, М150 |  |  |

4. Качество работ и организационные вопросы:

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Подрядчик не имеет права менять, в ходе производства работ, ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с Техническим Заказчиком и Строительным Контролем.

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД» /Кончиц А.К./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД» /Толмачева О.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |