| Согласовано: Согласовано: ___________________ ____________________ «___» ___________ 2016 г. «___» ___________ 2016 г. | Утверждаю: ___________________ «___» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на обследование свайного фундамента

многоквартирного дома №70 по проспекту Московскому в г. Калининград

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для обследования Заказчик Вид строительства Стадийность Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения работ Особые условия | Распоряжение главы городского округа «Город Калининград» от 03.07.2015г. № 403-р ООО «УКЛР» Техническое обследование Одностадийное Существующее 60 календарных дня |
|  | Определение способа восстановления основания фундамента Документация Количество экземпляров | Произвести обследование фундамента в местах устройства несущих ограждающих конструкций не менее 8 точек; произвести статическое испытание свай не (менее 4-х шт.), произвести обследование фундамента в месте устройства шахты лифта; определить тип, рядность и количество свай на удельную длину несущих ограждающих конструкций по всем осям здания; определить фактическое состояние и сечение ростверка. Проводимые работы не должны ухудшать техническое состояние конструкций. По завершении работ восстановить техническое состояние конструкций не ниже исходного. По результатам обследования представить схему расположения свайного поля на отметке низа подошвы ростверка и чертежи сечений ростверков по несущим внутренним и внешним стенам здания с привязкой свай. Составить отчет о результатах проведенных работ с подготовкой рекомендаций по проектированию и выполнению работ. Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов, ГОСТ 31937-2011. «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85. Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |

Разработал ___________________________________________________________________