| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ / С.Б. Русович_/ | ________________ /Е.В. Шулепко / |
| «___»____________2014г. | «___»____________2014г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт подвальных помещений

МКД №2-4 по ул. Стрелковой в Ленинградском районе

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Стрелковая 2-4 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Старый Город» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №2-4 по ул. Стрелковой необходимо выполнить капитальный ремонт подвальных помещений. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Стоимость работ: По утвержденной сметной документации: 1 288 623 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 196 569 (сто девяноста шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 61 копейка. |
|  | Внимание! В связи с предельной стоимостью объекта, работы надо выполнить за сумму не более 1 174 858 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей, НДС 18 % в том числе, согласно постановлению городского округа «Город Калининград» № 222 от 14.02.2014 года. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 70 календарных дней В случае срыва производства работ, по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и МКУ «КРМКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов ( в МКУ «КРМКД»). 2) 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. |
| 7 | З Заказчик совместно с подрядчиком и представителем технического надзора имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: Действующих СНиП и иных нормативных актов. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 9 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 10 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту. . |
| 11 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите имущества собственников от повреждений связанных с производством работ. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Гидрофобизирующая ремонтная смесь Гидротекс-Р, либо аналог |
| --- | --- |
| 2 | Трубы ПВХ д110мм (3,2мм) для наружной ливневой канализации |
| 3 | Бетон тяжелый B15 (М200) |
| 4 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм |
| 5 | Дождеприемник универсальный (Wavin) 327мм |

Инструкция по применению ГИДРОТЕКС-Р

Подготовка поверхности

Поверхность очищается от штукатурки, легко удаляемых включений, краски, грязи, жира, поверхностной пленки цементного камня и пр. вручную — металлическими щетками или механизированным способом — при помощи перфоратора, эл. дрели, пескоструйным аппаратом и т. д.

Швы кирпичной кладки, фундаментных блоков и т. п. расшиваются на глубину не менее 5 мм.

Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

Поверхность увлажняется обычной водопроводной водой до полного насыщения (удержание капель на поверхности).

Основное условие подготовленной поверхности — структурно прочная основа, открытие капиллярных пор.

Поверхность считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажнена (до прекращения впитывания влаги).

Подготовка сухой смеси к работе

Из упаковки в удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь в количестве, необходимом для работы в течении 1,5—2 час. Затворить водой комнатной температуры из расчета 18% от веса (4,5 л на 25 кг). Перемешивать в штукатурном миксере в течении 5—7 минут, сделать 5 минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5—7 минут до получения однородного, пластичного раствора.

Расход сухой смеси принимать из расчета 1,5—1,7 кг на кв. метр поверхности, при толщине слоя 1 мм.

Раствор готов к работе, если он однороден, пластичен.

В процессе работы, при необходимости, производить дополнительное перемешивание раствора без добавления воды.

Выравнивание поверхности

Выравнивание поверхности выполняют полутерком, заполняя готовым раствором каверны, трещины на всю глубину. Поверхность должна быть шероховатой, что улучшит условия сцепления, для последующих гидроизоляционных слоев «Гидротэкс-К», «В»,«У», в зависимости от выбранной марки, либо обмазочной гидроизоляции.

Примечание: Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через 24 часа.

Отштукатуривание поверхности

Раствор наносят на стену несколькими слоями. Первый слой обрызг наноситься резким широким броском со штукатурного ковша, полностью покрывая поверхность стены толщиной слоя 3—9 мм. Для этого готовят раствор консистенции сметаны — 20—25% воды от веса сухой смеси.

Второй слой — грунт, наносится после того, как обрызг схватился. Для грунта готовят более густой (тестообразный) раствор — 18% воды от веса сухой смеси и наносят тем же методом, что и обрызг. Толщина слоя — 10—15 мм. После набрасывания, поверхность выравнивают правилом по установленным маякам снизу вверх зигзагообразными движениями.

Примечание: При требуемой толщине более 15 мм оштукатуривание производить по металлической или стеклотканной сетки послойно. Последующие слои наносить после предыдущих с соблюдением Технологии Производства Работ не ранее чем через 24 часа.

Уход за покрытием

За исключением случая использования материала в жарком и сухом климате покрытие не требует специального ухода. В экстремальных условиях покрытие должно быть обработано водораспылением после затвердения (2—3 раза в течение суток).

Техника безопасности

Работы производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой.

Правила хранения

Хранить в сухих закрытых помещениях в упаковке изготовителя.

Внимание

Несоблюдение положений инструкции, Технологии Производства Работ может привести к изменению заявленных характеристик, что не допустимо.

Работы производить при температуре не ниже +5 °С.

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КРМКД»  ГО «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС К.Б. Тагинцева |