| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | МКУ сметный отдел. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши по адресу ул. Лесная д. 87 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.02 |
| 2. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда) | 100 м2 стен | 0.78 |
| 3. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.2876 |
| 4. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.02 |
| 5. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.02 |
| 6. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 6.46 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.49 |
| 9. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0042 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.02 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 41.814 |
| 12. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.012 |
| 13. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: «трапециевидной формы») для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0504 |
| 14. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.006 |
| 15. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: «трапециевидной формы») для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0396 |
| 16. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.006 |
| 17. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: «трапециевидной формы») для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0132 |
| 18. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.077 |
| 19. | Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая дымовых труб | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.077 |
| 20. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовок дымовых труб) | 100 м2 покрытия | 0.02488 |
| 21. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.02 |
| 22. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 252.5 |
| 23. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление мансарды) | 1 м3 изоляции | 7.8 |
| 24. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 7.956 |
| 25. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.78 |
| 26. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 97.5 |
| 27. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.02 |
| 28. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 62 |
| 29. | Обивка стен кровельной сталью (прим) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.054 |
| 30. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.2876 |
| 31. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.2876 |
| 32. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.216 |
| 33. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 34. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 35. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 36. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.18 |
| 37. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок(подшивка карниза) прим. | 100 м2 подшивки | 0.1706 |
| 38. | Подшивка потолков досками обшивки (подшивка карниза) прим. | 100 м2 потолка | 0.1706 |
| 39. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1706 |
| 40. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.26 |
| 41. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 11.43 |
| 42. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 11.43 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |