Приложение № 1 к Заданию на проектирование.

|  | Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б.Русович/ «_____» ___________ 2019г. |
| --- | --- |

Смета-калькуляция

на разработку проектной документации по монтажу оборудования ИТП

в МКД №92 по пр.Победы в г. Калининграде

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тепловой пункт в составе: коллекторные для отопительной воды, пара и конденсата; редукционные установки и бойлерные, с суммарной нагрузкой, Гкал/час: от 1 до 10,0 Основной показатель: 0,094 (Гкал/час) | СБЦП 81-2001-13 «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» Цпр=(а+в*Х)* Каналог*Ки*Коб *К1*К2*К3; где по табл.8 (п.1.57): а=1097,6 ; в=9,3; Согласно «Методическим указаниям по применению справочников базовых цен», в случаях, когда основной показатель меньше половины минимального показателя, вводится коэффициент на объект-аналог. Основной показатель в этом случае рассчитывается по формуле: X=0,4*1,0+0,6*1,0/2 = 0,7 Каналог = 0,2. Kи = 3,83 (индекс перевода проектных работ в текущий уровень цен 1 квартала 2018 года). Коб – коэффициент, учитывающий состав проектных работ, (определяется по табл.15,16 СБЦП 81-2001-13): Коб = 57,1 + 8,0 = 65,1%, где: 57,1% - инженерное оборудование, технологические решения; 8% - сметная документация. К1 = 0,8 – понижающий коэффициент на сокращенный объем работ (согласно разъяснений); К2 = 0,3 – понижающий коэффициент, учитывающий проектирование встраиваемых помещений (ИТП); К3 = 0,6 – коэффициент, учитывающий распределение базовой цены на разработку рабочей документации. Цпр = (1097,6+9,3*0,7)*0,2*3,83*0,651*0,8*0,3* *0,6 = 79284 | 79 284 |
|  |  | Итого по смете | 79 284 |

Итого по смете:  79 284  рублей  00 коп  (семьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 00 коп), без НДС.

НДС, 20%: составит 15856 рубля 80 коп.

Итого по смете с учетом НДС: 95140 рублей 80 коп (девяносто пять тысяч сто сорок рублей 80 коп.).

Разработал: ведущий инженер-проектировщик комплексного проектного отдела

МКУ «КР МКД»

______________________/ А.С. Платонова