| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «Дом-Сервис» |
| ___________/ Русович С.Б./ | ___________/ Ходорович А.В./ |
| «24» сентября 2014г | «24» сентября 2014г |

Техническое задание

на капитальный ремонт

многоквартирного дома  по адресу: ул. П. Морозова, 50-62  г. Калининграда (по решению суда).

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. П. Морозова, 50-62 |
| 3 | Заказчик | ООО «Дом-Сервис» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 50-62 по ул. П. Морозова необходимо выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 30 ноября 2012 года капитальный ремонт, в том числе: - крыши в комплексе, с заменой утеплителя чердачного перекрытия; - фасада, с утеплением наружных стен, заменой оконных блоков в местах общего пользования, заменой входных дверных блоков в подвальные помещения со стороны дворового фасада, устройством отмостки; - подвала с заменой оконных блоков, устройством оклеечной гидроизоляции полов и цементно-песчаной стяжки, отбивкой и последующей штукатурки стен, и далее известковой окраски стен и потолков; - сетей электроснабжения в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: Работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвала и сетей электроснабжения Подрядчику необходимо выполнить не позднее 11.06.2015 года, с учетом технологии производства работ (требующих производства работ в летнее время, в том числе отделка фасада и пр.) Сроки производства работ: не более 200 календарных дней, с учетом климатологии на ремонт крыши, фасада и подвала (сроки по замене электрических сетей в том числе). Продление проведения сроков капитального ремонта только согласно соответствующим пунктам договора подряда. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и МКУ «КРМКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов (в МКУ «КРМКД»). При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды. |
| 7 | Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 12-101-98 «Технические правила устройства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНиП II-26-76 «Кровли». МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Правила устройства электроустановок. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки и первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний. 9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы рприменяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ « «КРМКД». |
|  | 10. Передача объекта подрядчику происходит по Акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм (по цвету основной кровли). |
| 3 | Доска обрезная толщиной 25х100 мм под сплошную обрешетку, 32х100 мм под разряженную обрешетку сорт 2. |
| 4 | Бруски обрезные хвойных пород для контробрешетки, не менее 40х50 мм. |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм. |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм. |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс» или аналог. |
| 8 | Люк-окно размером 0,66х0,9 м |
| 9 | Кирпич керамический М-150 |
| 10 | Пленка пароизоляционная «Ютафол» или аналог. |
| 11 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм. |
| 12 | Пленка антиконденсатная, «Ютакон» либо аналог. |
| 13 | Систему водоотвода выполнить по расчету. |
| 14 | Вата минеральная «Изовер» универсал (толщина 50мм в три слоя или в один слой толщиной 150 мм) или аналог. |
| 15 | Блок оконный пластиковый, одностворчатый с поворотно-откидной створкой с одинарным стеклопакетом площ до 0,5 м2, площ. 2,0 м2 и более. |
| 16 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем Parok FAS4 или аналог. |
| 17 | Грунтовка воднодисперсная CERESIT СТ-17 или аналог |
| 18 | Сетка стеклотканная SSA 1364 SM, 4х4 мм или аналог |
| 19 | Блок дверной металлический 0,9х2,1 м. |
| 20 | Гидротехническая смесь «Гидротекс-Р» или аналог |
| 21 | Мастика «Битуминоль» или аналог |
| 22 | Сетка сварная диаметром 4 мм, шаг 100х100 мм из Вр1 |
| 23 | Шкаф управления навесной 600х600х350 мм IP44 |
| 24 | Автомат двух, трех полюсной на ток до 25 А |
| 25 | Профиль перфорированный монтажный |
| 26 | Зажим ответвительный кабельный 16-35/1,5-10 |
| 27 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг(А)-LS напряжением 0,66 кВ, число жил – 1, сечением 4,0 мм2 |
| 28 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм. |
| 29 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 32 мм, крепление для труб 25 мм, 32 мм. |
| 30 | Труба из НПВХ для электропроводок диаметром 32 мм. |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2 |
| 32 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил-5 и сечением 10 мм2 |
| 33 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил-3 и сечением 6 мм2 |
| 34 | Коробка ответвительная IP44 клемная 200х183 |
| 35 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (датчик движения) |
| 36 | Светильник настенный 9 W, IP54 класс защиты 2,0 |
| 37 | Светильник потолочный 9 W, IP54 класс защиты 2,0 |
| 38 | Лампы энергосберегающие для мест общего пользования |
| 39 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке IP44 |
| 40 | Выключатель наружный 1-кл, универсальный IP44 0331-02 |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Ходовые доски выполнить сплошным настилом шириной не менее 600 мм, из доски толщиной не менее 30 мм.

2. Свесы и карнизы слуховых окон, ветровую доску покрасить после чистовой обработки досок (острожки).

3. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ и других нормативных документов действующих в РФ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: инженер ООО «Дом-Сервис»                                  /Е.Ефимов/