| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 400 873 | руб. | Смета на сумму: | 2 400 873 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №133 А-Б по Московскому проспекту в городе Калининграде |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт теплового пункта и системы отопления |
| Сметная стоимость: | 2 400.873 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 214.977 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 43.733 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.035 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 245.021 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теплопункт |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | ТЕРр 65-3-4 Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры | 0.07 | 436.06 | 423.99 | 12.07 | 30.52 | 29.68 | 0.84 | 12.11 | 6.47 | 365 | 359 | 5 |
|  |  |  |  |  | 4.78 |  |  | 0.33 | 1 | 12.1 |  |  | 4 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 22.21 |  |  |  | 63% | 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 15.01 |  |  |  | 40% | 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.73 |  |  |  |  | 739 |  |  |
| 2. | ТЕРр 65-3-5 Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры | 0.27 | 903.15 | 866.63 | 36.52 | 243.85 | 233.99 | 9.86 | 12.11 | 6.47 | 2 897 | 2 834 | 64 |
|  |  |  |  |  | 14.47 |  |  | 3.91 | 1 | 12.1 |  |  | 47 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 176.05 |  |  |  | 63% | 1 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 118.95 |  |  |  | 40% | 1 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 538.85 |  |  |  |  | 5 864 |  |  |
| 3. | ТЕРр 65-13-2 Демонтаж фильтров, грязевиков, 100 шт. | 0.05 | 1 438.95 | 1 438.95 |  | 71.95 | 71.95 |  | 12.11 | 1 | 871 | 871 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 53.24 |  |  |  | 63% | 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 35.98 |  |  |  | 40% | 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.17 |  |  |  |  | 1 768 |  |  |
| 4. | ТЕРр 65-3-9 Снятие водомеров диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры | 0.05 | 850.15 | 784.64 | 65.51 | 42.51 | 39.23 | 3.28 | 12.11 | 4.92 | 491 | 475 | 16 |
|  |  |  |  |  | 9.69 |  |  | 0.48 | 1 | 12.09 |  |  | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 29.39 |  |  |  | 63% | 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 19.86 |  |  |  | 40% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.75 |  |  |  |  | 986 |  |  |
| 5. | ТЕРр 65-36-5 Снятие водоподогревателей, 100 приборов | 0.04 | 1 737.90 | 1 695.83 | 42.07 | 69.52 | 67.83 | 1.68 | 12.11 | 6.47 | 832 | 821 | 11 |
|  |  |  |  |  | 16.67 |  |  | 0.67 | 1 | 12.09 |  |  | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 50.69 |  |  |  | 63% | 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 34.25 |  |  |  | 40% | 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 154.46 |  |  |  |  | 1 686 |  |  |
| 6. | ТЕРр 65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.15 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 58.68 | 45.86 | 1.24 | 12.11 | 4.11 | 596 | 555 | 5 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 11.59 | 0.19 | 3.1 | 12.12 |  | 36 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 34.08 |  |  |  | 63% | 351 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 23.03 |  |  |  | 40% | 223 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.78 |  |  |  |  | 1 170 |  |  |
| 7. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.08 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 53.86 | 42.07 | 1.14 | 12.11 | 4.1 | 547 | 509 | 5 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 10.65 | 0.18 | 3.1 | 12.08 |  | 33 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 31.27 |  |  |  | 63% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 21.13 |  |  |  | 40% | 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106.25 |  |  |  |  | 1 073 |  |  |
| 8. | ТЕРр 65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.29 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 244.91 | 195.36 | 5.32 | 12.11 | 4.38 | 2 526 | 2 366 | 23 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.36 |  | 44.22 | 0.97 | 3.1 | 12.09 |  | 137 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 145.28 |  |  |  | 63% | 1 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 98.17 |  |  |  | 40% | 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 488.36 |  |  |  |  | 4 975 |  |  |
| 9. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 1.833 | 7.52 |  | 7.52 | 13.78 |  | 13.78 |  | 5.24 | 72 |  | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =39.39/5.24 |
| 10. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 1.833 | 27.08 |  | 27.08 | 49.63 |  | 49.63 |  | 5.24 | 260 |  | 260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.89/5.24 |
|  | Трубопроводы и арматура |
| 11. | ТЕР 16-02-005-01 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 5 356.17 | 869.68 | 203.69 | 214.25 | 34.79 | 8.15 | 12.11 | 5.68 | 928 | 421 | 46 |
|  |  |  |  | 4 282.81 | 4.31 |  | 171.31 | 0.17 | 2.69 | 12.09 |  | 461 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 40.20 |  |  |  | 98% | 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 24.82 |  |  |  | 56% | 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 279.28 |  |  |  |  | 1 579 |  |  |
| 12. | ТССЦ 302-1331 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | -4 | 42.34 |  |  | - 169.36 |  |  |  |  | - 455 |  |  |
|  |  |  |  | 42.34 |  |  | - 169.36 |  | 113.71 |  |  | - 455 |  |
| 13. | ТССЦ 103-0129 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм, м | 4 | 8.47 |  |  | 33.88 |  |  |  |  | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 8.47 |  |  | 33.88 |  | 31.24 |  |  | 125 |  |
| 14. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 2.4 | 27.31 |  |  | 65.54 |  |  |  |  | 491 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 65.54 |  | 204.68 |  |  | 491 |  |
| 15. | ТЕР 16-02-005-01 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.05 | 5 356.17 | 869.68 | 203.69 | 267.81 | 43.48 | 10.18 | 12.11 | 5.68 | 1 160 | 527 | 58 |
|  |  |  |  | 4 282.81 | 4.31 |  | 214.14 | 0.22 | 2.69 | 12.09 |  | 576 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 50.26 |  |  |  | 98% | 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 31.03 |  |  |  | 56% | 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349.09 |  |  |  |  | 1 976 |  |  |
| 16. | ТССЦ 302-1331 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | -5 | 42.34 |  |  | - 211.70 |  |  |  |  | - 569 |  |  |
|  |  |  |  | 42.34 |  |  | - 211.70 |  | 113.71 |  |  | - 569 |  |
| 17. | ТССЦ 103-0131 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 5 | 15.20 |  |  | 76.00 |  |  |  |  | 303 |  |  |
|  |  |  |  | 15.20 |  |  | 76.00 |  | 60.5 |  |  | 303 |  |
| 18. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 3 | 27.31 |  |  | 81.93 |  |  |  |  | 614 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 81.93 |  | 204.68 |  |  | 614 |  |
| 19. | ТЕР 16-02-005-03 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 8 407.28 | 1 031.66 | 245.87 | 336.29 | 41.27 | 9.83 | 12.11 | 5.58 | 1 653 | 500 | 55 |
|  |  |  |  | 7 129.75 | 5.21 |  | 285.19 | 0.21 | 3.85 | 12.11 |  | 1 098 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 47.70 |  |  |  | 98% | 493 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 29.45 |  |  |  | 56% | 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 413.44 |  |  |  |  | 2 428 |  |  |
| 20. | ТССЦ 302-1318 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | -4 | 70.57 |  |  | - 282.28 |  |  |  |  | -1 087 |  |  |
|  |  |  |  | 70.57 |  |  | - 282.28 |  | 271.81 |  |  | -1 087 |  |
| 21. | ТССЦ 103-0142 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм, м | 4 | 46.05 |  |  | 184.20 |  |  |  |  | 688 |  |  |
|  |  |  |  | 46.05 |  |  | 184.20 |  | 172.01 |  |  | 688 |  |
| 22. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 2.4 | 27.31 |  |  | 65.54 |  |  |  |  | 491 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 65.54 |  | 204.68 |  |  | 491 |  |
| 23. | ТЕР 16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.08 | 9 796.24 | 1 140.17 | 348.78 | 783.70 | 91.21 | 27.90 | 12.11 | 5.6 | 4 198 | 1 105 | 156 |
|  |  |  |  | 8 307.29 | 8.39 |  | 664.58 | 0.67 | 4.42 | 12.09 |  | 2 937 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 105.66 |  |  |  | 98% | 1 091 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 65.23 |  |  |  | 56% | 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 954.60 |  |  |  |  | 5 912 |  |  |
| 24. | ТССЦ 302-1319 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | -8 | 81.96 |  |  | - 655.68 |  |  |  |  | -2 905 |  |  |
|  |  |  |  | 81.96 |  |  | - 655.68 |  | 363.08 |  |  | -2 905 |  |
| 25. | ТССЦ 103-0153 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм, м | 8 | 52.13 |  |  | 417.04 |  |  |  |  | 1 635 |  |  |
|  |  |  |  | 52.13 |  |  | 417.04 |  | 204.34 |  |  | 1 635 |  |
| 26. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 5 | 27.31 |  |  | 136.55 |  |  |  |  | 1 023 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 136.55 |  | 204.68 |  |  | 1 023 |  |
| 27. | ТЕР 16-02-005-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.13 | 12 085.56 | 1 140.17 | 348.78 | 1 571.12 | 148.22 | 45.34 | 12.11 | 5.6 | 7 628 | 1 795 | 254 |
|  |  |  |  | 10 596.61 | 8.39 |  | 1 377.56 | 1.09 | 4.05 | 12.09 |  | 5 579 | 13 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 171.71 |  |  |  | 98% | 1 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 106.01 |  |  |  | 56% | 1 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 848.84 |  |  |  |  | 10 412 |  |  |
| 28. | ТССЦ 302-1320 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | -13 | 104.71 |  |  | -1 361.23 |  |  |  |  | -5 519 |  |  |
|  |  |  |  | 104.71 |  |  | -1 361.23 |  | 424.54 |  |  | -5 519 |  |
| 29. | ТССЦ 103-0160 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 13 | 76.47 |  |  | 994.11 |  |  |  |  | 3 313 |  |  |
|  |  |  |  | 76.47 |  |  | 994.11 |  | 254.85 |  |  | 3 313 |  |
| 30. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 8.5 | 27.31 |  |  | 232.14 |  |  |  |  | 1 740 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 232.14 |  | 204.68 |  |  | 1 740 |  |
| 31. | ТЕР 16-02-005-06 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 15 979.91 | 1 607.41 | 469.26 | 639.20 | 64.30 | 18.77 | 12.11 | 5.47 | 3 072 | 779 | 103 |
|  |  |  |  | 13 903.24 | 14.73 |  | 556.13 | 0.59 | 3.94 | 12.09 |  | 2 191 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 74.62 |  |  |  | 98% | 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 46.07 |  |  |  | 56% | 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 759.90 |  |  |  |  | 4 282 |  |  |
| 32. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 2.4 | 27.31 |  |  | 65.54 |  |  |  |  | 491 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 65.54 |  | 204.68 |  |  | 491 |  |
| 33. | ТЕР 16-02-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 8 126.33 | 522.30 | 93.63 | 325.05 | 20.89 | 3.75 | 12.11 | 6.3 | 1 496 | 253 | 24 |
|  |  |  |  | 7 510.40 | 3.41 |  | 300.42 | 0.14 | 4.06 | 12.07 |  | 1 220 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 24.18 |  |  |  | 98% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 14.93 |  |  |  | 56% | 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 364.17 |  |  |  |  | 1 889 |  |  |
| 34. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.4 | 27.31 |  |  | 38.23 |  |  |  |  | 287 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 38.23 |  | 204.68 |  |  | 287 |  |
| 35. | ТЕР 16-02-002-07 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 14 715.76 | 820.59 | 225.80 | 588.63 | 32.82 | 9.03 | 12.11 | 6.32 | 2 215 | 397 | 57 |
|  |  |  |  | 13 669.38 | 6.35 |  | 546.78 | 0.25 | 3.22 | 12.09 |  | 1 761 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9013 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 38.03 |  |  |  | 98% | 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 23.48 |  |  |  | 56% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 650.14 |  |  |  |  | 2 831 |  |  |
| 36. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.4 | 27.31 |  |  | 38.23 |  |  |  |  | 287 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 38.23 |  | 204.68 |  |  | 287 |  |
| 37. | ТЕРм 12-02-053-01 Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м | 0.06 | 3 066.13 | 1 097.78 | 1 871.64 | 183.97 | 65.87 | 112.30 | 12.11 | 4.56 | 1 335 | 798 | 512 |
|  |  |  |  | 96.71 | 182.50 |  | 5.80 | 10.95 | 4.33 | 12.09 |  | 25 | 132 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 61.46 |  |  |  | 68% | 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 46.09 |  |  |  | 48% | 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 291.52 |  |  |  |  | 2 414 |  |  |
| 38. | Цена поставщика. Труба медная диам.18*1мм, 1 шт. | 6.24 | 81.82 |  |  | 510.57 |  |  | 1 | 1 | 2 185 |  |  |
|  |  |  |  | 81.82 |  |  | 510.57 |  | 4.28 | 1 |  | 2 185 |  |
|  | Объем: 6*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =340*1.03/4.28 |
| 39. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.8 | 27.31 |  |  | 49.16 |  |  |  |  | 368 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 49.16 |  | 204.68 |  |  | 368 |  |
| 40. | ТЕР 16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.13 | 165.61 | 85.38 | 74.73 | 21.53 | 11.10 | 9.71 | 12.11 | 2.61 | 162 | 134 | 25 |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 0.72 |  | 3.06 | 1 |  | 2 |  |
|  | Объем: 4+5+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 12.77 |  |  |  | 98% | 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 7.88 |  |  |  | 56% | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42.18 |  |  |  |  | 368 |  |  |
| 41. | ТЕР 16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.29 | 175.69 | 85.38 | 74.73 | 50.95 | 24.76 | 21.67 | 12.11 | 2.61 | 371 | 300 | 57 |
|  |  |  |  | 15.58 |  |  | 4.52 |  | 3.26 | 1 |  | 15 |  |
|  | Объем: 4+8+13+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 28.47 |  |  |  | 98% | 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 17.58 |  |  |  | 56% | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97.00 |  |  |  |  | 833 |  |  |
| 42. | ТЕР 16-07-005-03 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 220.69 | 85.38 | 74.73 | 8.83 | 3.42 | 2.99 | 12.11 | 2.61 | 57 | 41 | 8 |
|  |  |  |  | 60.58 |  |  | 2.42 |  | 3.34 | 1 |  | 8 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 3.93 |  |  |  | 98% | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2.43 |  |  |  | 56% | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.19 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 43. | ТЕР 26-01-017-01 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 5.2 | 2 597.97 | 51.10 | 39.33 | 13 509.45 | 265.73 | 204.52 | 12.11 | 6.39 | 23 301 | 3 218 | 1 307 |
|  |  |  |  | 2 507.54 |  |  | 13 039.21 |  | 1.44 | 1 |  | 18 776 |  |
|  | Объем: 6+5+10+10+16+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 101-2481:[ М-(86.70=5.78*15) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(45.25=316.46*0.143) ]; ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 239.16 |  |  |  | 77% | 2 478 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 159.44 |  |  |  | 48% | 1 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 908.05 |  |  |  |  | 27 324 |  |  |
| 44. | ТССЦ 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м | -57.2 | 224.74 |  |  | -12 855.13 |  |  |  |  | -11 152 |  |  |
|  |  |  |  | 224.74 |  |  | -12 855.13 |  | 194.96 |  |  | -11 152 |  |
|  | Объем: -52*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Цена поставщика. Трубки из вспененного полиэтилена TL-28/30-DG, м | 6.6 | 8.38 |  |  | 55.31 |  |  | 1 | 1 | 237 |  |  |
|  |  |  |  | 8.38 |  |  | 55.31 |  | 4.28 | 1 |  | 237 |  |
|  | Объем: 6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =34.16*1.05/4.28 |
| 46. | Цена поставщика. Трубки из вспененного полиэтилена TL-42/30-DG, м | 5.5 | 21.38 |  |  | 117.58 |  |  | 1 | 1 | 503 |  |  |
|  |  |  |  | 21.38 |  |  | 117.58 |  | 4.28 | 1 |  | 503 |  |
|  | Объем: 5*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =87.14*1.05/4.28 |
| 47. | Цена поставщика. Трубки из вспененного полиэтилена TL-76/30-DG, м | 11 | 34.06 |  |  | 374.67 |  |  | 1 | 1 | 1 604 |  |  |
|  |  |  |  | 34.06 |  |  | 374.67 |  | 4.28 | 1 |  | 1 604 |  |
|  | Объем: 10*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =138.84*1.05/4.28 |
| 48. | Цена поставщика. Трубки из вспененного полиэтилена TL-89/30-DG, м | 11 | 38.91 |  |  | 428.00 |  |  | 1 | 1 | 1 626 |  |  |
|  |  |  |  | 38.91 |  |  | 428.00 |  | 3.8 | 1 |  | 1 626 |  |
|  | Объем: 10*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =158.6*1.05/4.28 |
| 49. | Цена поставщика. Трубки из вспененного полиэтилена TL-114/30-DG, м | 17.6 | 56.38 |  |  | 992.22 |  |  | 1 | 1 | 4 247 |  |  |
|  |  |  |  | 56.38 |  |  | 992.22 |  | 4.28 | 1 |  | 4 247 |  |
|  | Объем: 16*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =229.8*1.05/4.28 |
| 50. | Цена поставщика. Трубки из вспененного полиэтилена TL-133/30-DG, м | 5.5 | 57.73 |  |  | 317.49 |  |  | 1 | 1 | 1 359 |  |  |
|  |  |  |  | 57.73 |  |  | 317.49 |  | 4.28 | 1 |  | 1 359 |  |
|  | Объем: 5*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =235.3*1.05/4.28 |
| 51. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 52.48 | 11.59 | 2.19 | 12.11 | 3.12 | 257 | 140 | 7 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.17 |  | 38.70 | 0.02 | 2.83 | 12.36 |  | 110 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 9.40 |  |  |  | 69% | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 6.97 |  |  |  | 48% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.85 |  |  |  |  | 421 |  |  |
| 52. | ТЕР 13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 574.34 | 76.53 | 40.53 | 80.41 | 10.71 | 5.67 | 12.11 | 3.29 | 415 | 130 | 19 |
|  |  |  |  | 457.28 | 0.33 |  | 64.02 | 0.05 | 4.16 | 12.36 |  | 266 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 1*2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 8.72 |  |  |  | 69% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 6.46 |  |  |  | 48% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95.58 |  |  |  |  | 568 |  |  |
|  | Счетчик учета тепловой энергии |
| 53. | ТЕРм 11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 1 | 7.75 | 6.56 |  | 7.75 | 6.56 |  | 12.11 | 1 | 83 | 79 |  |
|  |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.19 |  | 3.01 | 1 |  | 4 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 5.25 |  |  |  | 68% | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3.94 |  |  |  | 48% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.93 |  |  |  |  | 175 |  |  |
| 54. | ТЕРм 11-02-022-05 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм, 1 шт. | 1 | 97.76 | 45.88 | 19.45 | 97.76 | 45.88 | 19.45 | 12.11 | 6.53 | 828 | 556 | 127 |
|  |  |  |  | 32.43 |  |  | 32.43 |  | 4.49 | 1 |  | 146 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 36.70 |  |  |  | 68% | 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 27.53 |  |  |  | 48% | 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.99 |  |  |  |  | 1 473 |  |  |
| 55. | ТЕРм 11-02-022-06 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм, 1 шт. | 2 | 139.53 | 68.82 | 37.69 | 279.06 | 137.64 | 75.38 | 12.11 | 6.53 | 2 462 | 1 667 | 492 |
|  |  |  |  | 33.02 |  |  | 66.04 |  | 4.58 | 1 |  | 302 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 110.11 |  |  |  | 68% | 1 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 82.58 |  |  |  | 48% | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 471.76 |  |  |  |  | 4 396 |  |  |
| 56. | Цена поставщика. Счетчик электромагнитный ТЭМ 104 с 2-мя водомерами диам.100мм, 1 шт. | 1 | 15 932.98 |  |  | 15 932.98 |  |  | 1 | 1 | 53 535 |  |  |
|  |  |  |  | 15 932.98 |  |  | 15 932.98 |  | 3.36 | 1 |  | 53 535 |  |
|  | Поправки: М: =53534.8/3.36 |
| 57. | Цена поставщика. Счетчик электромагнитный ТЭМ РСМ-05.05 диам.80мм, 1 шт. | 1 | 6 228.36 |  |  | 6 228.36 |  |  | 1 | 1 | 20 927 |  |  |
|  |  |  |  | 6 228.36 |  |  | 6 228.36 |  | 3.36 | 1 |  | 20 927 |  |
|  | Поправки: М: =20927.3/3.36 |
| 58. | Цена поставщика. Пара термопреобразователей сопротивления ТЭ КТПТР 80мм, 1 шт. | 1 | 753.99 |  |  | 753.99 |  |  | 1 | 1 | 2 533 |  |  |
|  |  |  |  | 753.99 |  |  | 753.99 |  | 3.36 | 1 |  | 2 533 |  |
|  | Поправки: М: =2533.4/3.36 |
|  | Арматура трубопроводная |
| 59. | ТЕРм 12-12-003-03 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм, 1 шт. | 1 | 67.32 | 55.14 | 4.86 | 67.32 | 55.14 | 4.86 | 12.11 | 6.53 | 729 | 668 | 32 |
|  |  |  |  | 7.32 |  |  | 7.32 |  | 3.97 | 1 |  | 29 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 44.11 |  |  |  | 68% | 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 33.08 |  |  |  | 48% | 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.52 |  |  |  |  | 1 504 |  |  |
| 60. | Цена поставщика. Регулирующий клапан Kvs=40м3/ч R249 диам.50мм, 1 шт. | 1 | 1 432.59 |  |  | 1 432.59 |  |  | 1 | 1 | 4 670 |  |  |
|  |  |  |  | 1 432.59 |  |  | 1 432.59 |  | 3.26 | 1 |  | 4 670 |  |
|  | Поправки: М: =4813.5/3.36 |
| 61. | ТЕР 16-02-007-01 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение | 1 | 164.74 | 13.94 | 7.10 | 164.74 | 13.94 | 7.10 | 12.11 | 5 | 584 | 169 | 35 |
|  |  |  |  | 143.71 |  |  | 143.71 |  | 2.64 | 1 |  | 379 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 16.03 |  |  |  | 98% | 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 9.90 |  |  |  | 56% | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190.67 |  |  |  |  | 844 |  |  |
| 62. | ТЕРм 12-12-003-05 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм, 1 шт. | 1 | 247.91 | 70.81 | 164.63 | 247.91 | 70.81 | 164.63 | 12.11 | 4.59 | 1 661 | 858 | 756 |
|  |  |  |  | 12.47 | 15.95 |  | 12.47 | 15.95 | 3.87 | 12.09 |  | 48 | 193 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 69.41 |  |  |  | 68% | 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 52.06 |  |  |  | 48% | 504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.37 |  |  |  |  | 2 880 |  |  |
| 63. | Цена поставщика. Регулирующий клапан Kvs=40м3/ч R249 диам.80мм, 1 шт. | 1 | 7 354.70 |  |  | 7 354.70 |  |  | 1 | 1 | 24 712 |  |  |
|  |  |  |  | 7 354.70 |  |  | 7 354.70 |  | 3.36 | 1 |  | 24 712 |  |
|  | Поправки: М: =24711.8/3.36 |
| 64. | ТЕР 16-02-007-03 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение | 1 | 234.58 | 21.20 | 11.03 | 234.58 | 21.20 | 11.03 | 12.11 | 4.85 | 885 | 257 | 53 |
|  |  |  |  | 202.36 |  |  | 202.36 |  | 2.84 | 1 |  | 575 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 24.38 |  |  |  | 98% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 15.05 |  |  |  | 56% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 274.01 |  |  |  |  | 1 281 |  |  |
| 65. | ТЕРм 08-03-482-01 (прим.) Установка электропривода, масса до 0,05 т, 1 шт. | 2 | 139.99 | 46.08 | 88.52 | 279.99 | 92.16 | 177.05 | 12.11 | 5.13 | 2 078 | 1 116 | 908 |
|  |  |  |  | 5.39 | 3.37 |  | 10.78 | 6.74 | 4.99 | 12.09 |  | 54 | 82 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 93.96 |  |  |  | 81% | 970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 64.29 |  |  |  | 52% | 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438.23 |  |  |  |  | 3 671 |  |  |
| 66. | ТЕРм 08-03-482-23 Подготовка электропривода, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т, 1 шт. | 2 | 160.96 | 30.17 | 1.18 | 321.93 | 60.34 | 2.35 | 12.11 | 4.17 | 909 | 731 | 10 |
|  |  |  |  | 129.62 |  |  | 259.24 |  | 0.65 | 1 |  | 169 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 57.32 |  |  |  | 81% | 592 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 39.22 |  |  |  | 52% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.47 |  |  |  |  | 1 881 |  |  |
| 67. | Цена поставщика. Серводвигатель NRY24 SR-W, 1 шт. | 1 | 1 888.15 |  |  | 1 888.15 |  |  | 1 | 1 | 6 344 |  |  |
|  |  |  |  | 1 888.15 |  |  | 1 888.15 |  | 3.36 | 1 |  | 6 344 |  |
|  | Поправки: М: =6344.2/3.36 |
| 68. | Цена поставщика. Серводвигатель AV24-MFT, 1 шт. | 1 | 5 340.83 |  |  | 5 340.83 |  |  | 1 | 1 | 17 945 |  |  |
|  |  |  |  | 5 340.83 |  |  | 5 340.83 |  | 3.36 | 1 |  | 17 945 |  |
|  | Поправки: М: =17945.20/3.36 |
| 69. | ТЕР 16-05-003-02 Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром до 40 мм, 1 шт. | 3 | 335.35 | 25.31 | 5.19 | 1 006.05 | 75.93 | 15.57 | 12.11 | 5.72 | 10 465 | 919 | 89 |
|  |  |  |  | 304.85 |  |  | 914.55 |  | 10.34 | 1 |  | 9 456 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 87.32 |  |  |  | 98% | 901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 53.91 |  |  |  | 56% | 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 147.28 |  |  |  |  | 11 880 |  |  |
| 70. | ТССЦ 301-1667 Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, шт. | -3 | 215.73 |  |  | - 647.19 |  |  |  |  | -8 789 |  |  |
|  |  |  |  | 215.73 |  |  | - 647.19 |  | 2 929.8 |  |  | -8 789 |  |
| 71. | Цена поставщика. Клапан предохранительный PN10. PN6 диам.32мм, 1 шт. | 3 | 657.32 |  |  | 1 971.97 |  |  | 1 | 1 | 8 243 |  |  |
|  |  |  |  | 657.32 |  |  | 1 971.97 |  | 4.18 | 1 |  | 8 243 |  |
|  | Поправки: М: =2731.4*1.03/4.28 |
| 72. | ТЕР 16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 3 | 33.88 | 19.54 | 7.47 | 101.64 | 58.62 | 22.41 | 12.1 | 5.38 | 884 | 709 | 121 |
|  |  |  |  | 6.87 |  |  | 20.61 |  | 2.63 | 1 |  | 54 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1522:[ М-(1.81=12927.00*0.00014) ]; ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 67.41 |  |  |  | 98% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 41.62 |  |  |  | 56% | 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 210.67 |  |  |  |  | 1 976 |  |  |
| 73. | Цена поставщика. Клапан обратный чугунный диам.25мм Danfoss, 1 шт. | 1 | 601.64 |  |  | 601.64 |  |  | 1 | 1 | 2 575 |  |  |
|  |  |  |  | 601.64 |  |  | 601.64 |  | 4.28 | 1 |  | 2 575 |  |
|  | Поправки: М: =2500*1.03/4.28 |
| 74. | Цена поставщика. Клапан обратный чугунный диам.40мм Danfoss, 1 шт. | 2 | 1 087.76 |  |  | 2 175.51 |  |  | 1 | 1 | 9 311 |  |  |
|  |  |  |  | 1 087.76 |  |  | 2 175.51 |  | 4.28 | 1 |  | 9 311 |  |
|  | Поправки: М: =4520*1.03/4.28 |
| 75. | ТЕР 16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 1 | 64.11 | 38.67 | 14.19 | 64.11 | 38.67 | 14.19 | 12.11 | 5.34 | 576 | 468 | 76 |
|  |  |  |  | 11.25 | 0.45 |  | 11.25 | 0.45 | 2.87 | 12.17 |  | 32 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1522:[ М-(4.27=12927.00*0.00033) ]; ТССЦ 101-2576:[ М-(42.60=20580.00*0.00207) ]; ТССЦ 507-0986:[ М-(226.00=113.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 44.99 |  |  |  | 98% | 464 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 27.78 |  |  |  | 56% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.87 |  |  |  |  | 1 304 |  |  |
| 76. | Цена поставщика. Клапан обратный чугунный диам.65мм Danfoss, 1 шт. | 1 | 1 453.83 |  |  | 1 453.83 |  |  | 1 | 1 | 6 077 |  |  |
|  |  |  |  | 1 453.83 |  |  | 1 453.83 |  | 4.18 | 1 |  | 6 077 |  |
|  | Поправки: М: =5900*1.03/4.18 |
| 77. | ТЕР 16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 3 | 64.11 | 38.67 | 14.19 | 192.32 | 116.00 | 42.57 | 12.11 | 5.34 | 1 729 | 1 405 | 227 |
|  |  |  |  | 11.25 | 0.45 |  | 33.75 | 1.35 | 2.87 | 12.17 |  | 97 | 16 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1522:[ М-(4.27=12927.00*0.00033) ]; ТССЦ 101-2576:[ М-(42.60=20580.00*0.00207) ]; ТССЦ 507-0986:[ М-(226.00=113.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 134.95 |  |  |  | 98% | 1 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 83.32 |  |  |  | 56% | 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.59 |  |  |  |  | 3 917 |  |  |
| 78. | Цена поставщика. Клапан обратный межфланцевый DN80, 1 шт. | 3 | 382.95 |  |  | 1 148.86 |  |  | 1 | 1 | 4 917 |  |  |
|  |  |  |  | 382.95 |  |  | 1 148.86 |  | 4.28 | 1 |  | 4 917 |  |
|  | Поправки: М: =1591.3*1.03/4.28 |
| 79. | ТЕР 16-05-001-04 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм, 1 шт. | 2 | 121.37 | 89.30 | 24.83 | 242.75 | 178.60 | 49.65 | 12.11 | 5.57 | 2 477 | 2 163 | 277 |
|  |  |  |  | 7.25 | 0.90 |  | 14.50 | 1.80 | 2.56 | 12.18 |  | 37 | 22 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2576:[ М-(103.72=20580.00*0.00504) ]; ТССЦ 507-0987:[ М-(364.00=182.00*2) ]; ТССЦ 509-0968:[ М-(15.89=7947.10*0.002) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 207.46 |  |  |  | 98% | 2 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 128.08 |  |  |  | 56% | 1 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 578.29 |  |  |  |  | 5 842 |  |  |
| 80. | Цена поставщика. Клапан шаровый приварной Genebre DN125, 1 шт. | 2 | 1 322.25 |  |  | 2 644.50 |  |  | 1 | 1 | 11 318 |  |  |
|  |  |  |  | 1 322.25 |  |  | 2 644.50 |  | 4.28 | 1 |  | 11 318 |  |
|  | Поправки: М: =5494.4*1.03/4.28 |
| 81. | ТЕР 16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 21 | 336.98 | 38.67 | 14.19 | 7 076.53 | 812.02 | 297.99 | 12.11 | 5.34 | 28 549 | 9 834 | 1 591 |
|  |  |  |  | 284.12 | 0.45 |  | 5 966.52 | 9.45 | 2.87 | 12.17 |  | 17 124 | 115 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 944.69 |  |  |  | 98% | 9 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 583.24 |  |  |  | 56% | 5 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 604.46 |  |  |  |  | 43 870 |  |  |
| 82. | Цена поставщика. Дисковый поворотный затвор Genebre DN100, 1 шт. | 7 | 382.95 |  |  | 2 680.67 |  |  | 1 | 1 | 11 473 |  |  |
|  |  |  |  | 382.95 |  |  | 2 680.67 |  | 4.28 | 1 |  | 11 473 |  |
|  | Поправки: М: =1591.3*1.03/4.28 |
| 83. | Цена поставщика. Дисковый поворотный затвор Genebre DN80 (Клапан тарельчатый), 1 шт. | 14 | 306.38 |  |  | 4 289.28 |  |  | 1 | 1 | 18 358 |  |  |
|  |  |  |  | 306.38 |  |  | 4 289.28 |  | 4.28 | 1 |  | 18 358 |  |
|  | Поправки: М: =1273.1*1.03/4.28 |
| 84. | Цена поставщика. Клапан шаровый муфтовый DN65, 1 шт. | 3 | 298.24 |  |  | 894.73 |  |  | 1 | 1 | 3 829 |  |  |
|  |  |  |  | 298.24 |  |  | 894.73 |  | 4.28 | 1 |  | 3 829 |  |
|  | Поправки: М: =1239.3*1.03/4.28 |
| 85. | Цена поставщика. Клапан шаровый муфтовый DN40, 1 шт. | 5 | 92.72 |  |  | 463.62 |  |  | 1 | 1 | 1 984 |  |  |
|  |  |  |  | 92.72 |  |  | 463.62 |  | 4.28 | 1 |  | 1 984 |  |
|  | Поправки: М: =385.3*1.03/4.28 |
| 86. | Цена поставщика. Клапан шаровый муфтовый DN25, 1 шт. | 21 | 14.49 |  |  | 304.24 |  |  | 1 | 1 | 1 302 |  |  |
|  |  |  |  | 14.49 |  |  | 304.24 |  | 4.28 | 1 |  | 1 302 |  |
|  | Поправки: М: =60.20*1.03/4.28 |
|  | Материалы, приборы, изделия |
| 87. | ТЕРм 11-01-001-05 Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг, 1 шт. | 4 | 111.56 | 14.14 | 28.84 | 446.25 | 56.54 | 115.34 | 12.11 | 4.07 | 2 164 | 685 | 469 |
|  |  |  |  | 68.59 | 3.24 |  | 274.36 | 12.96 | 3.68 | 12.09 |  | 1 010 | 157 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 55.60 |  |  |  | 68% | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 41.70 |  |  |  | 48% | 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 543.55 |  |  |  |  | 3 141 |  |  |
| 88. | ТССЦ 201-0778 Каркас для установки оборудования, масса сборочной единицы до 0,1 т, т | 0.025 | 16 626.00 |  |  | 415.65 |  |  |  |  | 1 448 |  |  |
|  |  |  |  | 16 626.00 |  |  | 415.65 |  | 57 910.28 |  |  | 1 448 |  |
| 89. | ФЕР 17-01-008-02 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка нагревателей индивидуальных пароводяных, 10 компл. | 0.4 | 1 299.47 | 1 230.52 | 50.12 | 519.79 | 492.21 | 20.05 | 12.86 | 6.73 | 6 512 | 6 330 | 135 |
|  |  |  |  | 18.84 | 7.59 |  | 7.54 | 3.04 | 6.27 | 13.49 |  | 47 | 41 |
|  | Вычт.ресурсы: ССЦ 301-1512:[ М-(26540.00=2654.00*10) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 569.54 |  |  |  | 98% | 6 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 351.63 |  |  |  | 56% | 3 568 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 440.96 |  |  |  |  | 16 323 |  |  |
| 90. | Цена поставщика. Теплообменник ГВС ступень 2 GEA WP757LX-40, 1 шт. | 1 | 5 466.07 |  |  | 5 466.07 |  |  | 1 | 1 | 30 993 |  |  |
|  |  |  |  | 5 466.07 |  |  | 5 466.07 |  | 5.67 | 1 |  | 30 993 |  |
|  | Поправки: М: =30089.9*1.03/5.67 |
| 91. | Цена поставщика. Теплообменник ГВС ступень 1 GEA WP911 X-100, 1 шт. | 1 | 18 115.37 |  |  | 18 115.37 |  |  | 1 | 1 | 102 714 |  |  |
|  |  |  |  | 18 115.37 |  |  | 18 115.37 |  | 5.67 | 1 |  | 102 714 |  |
|  | Поправки: М: =99722.5*1.03/5.67 |
| 92. | Цена поставщика. Теплообменник отопления GEA WP757LX-60, 1 шт. | 2 | 7 255.16 |  |  | 14 510.32 |  |  | 1 | 1 | 82 274 |  |  |
|  |  |  |  | 7 255.16 |  |  | 14 510.32 |  | 5.67 | 1 |  | 82 274 |  |
|  | Поправки: М: =39938.6*1.03/5.67 |
| 93. | ТЕР 18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос | 6 | 2 794.52 | 192.81 | 19.68 | 16 767.14 | 1 156.88 | 118.08 | 12.11 | 5.52 | 71 673 | 14 010 | 652 |
|  |  |  |  | 2 582.03 | 1.14 |  | 15 492.18 | 6.84 | 3.68 | 12.01 |  | 57 011 | 82 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 338.28 |  |  |  | 98% | 13 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 826.24 |  |  |  | 56% | 7 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 931.66 |  |  |  |  | 93 375 |  |  |
| 94. | ТССЦ 301-1494 Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл. | -6 | 2 392.00 |  |  | -14 352.00 |  |  |  |  | -53 374 |  |  |
|  |  |  |  | 2 392.00 |  |  | -14 352.00 |  | 8 895.69 |  |  | -53 374 |  |
| 95. | Цена поставщика. Насос циркуляционный Grundfos UPS 65-180, 1 шт. | 3 | 8 805.47 |  |  | 26 416.40 |  |  | 1 | 1 | 113 062 |  |  |
|  |  |  |  | 8 805.47 |  |  | 26 416.40 |  | 4.28 | 1 |  | 113 062 |  |
|  | Поправки: М: =36589.7*1.03/4.28 |
| 96. | Цена поставщика. Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-120, 1 шт. | 2 | 4 811.16 |  |  | 9 622.32 |  |  | 1 | 1 | 41 184 |  |  |
|  |  |  |  | 4 811.16 |  |  | 9 622.32 |  | 4.28 | 1 |  | 41 184 |  |
|  | Поправки: М: =19992*1.03/4.28 |
| 97. | Цена поставщика. Насос подпиточный СМ3-5, 1 шт. | 1 | 2 888.62 |  |  | 2 888.62 |  |  | 1 | 1 | 12 363 |  |  |
|  |  |  |  | 2 888.62 |  |  | 2 888.62 |  | 4.28 | 1 |  | 12 363 |  |
|  | Поправки: М: =12003.2*1.03/4.28 |
| 98. | ТЕРм 11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 3 | 14.65 | 13.01 |  | 43.94 | 39.02 |  | 12.11 | 1 | 499 | 473 |  |
|  |  |  |  | 1.64 |  |  | 4.92 |  | 5.46 | 1 |  | 27 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 31.22 |  |  |  | 68% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23.41 |  |  |  | 48% | 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98.57 |  |  |  |  | 1 048 |  |  |
| 99. | Цена поставщика. Датчик сухого хода Suco (реле давления), 1 шт. | 2 | 381.05 |  |  | 762.10 |  |  | 1 | 1 | 3 262 |  |  |
|  |  |  |  | 381.05 |  |  | 762.10 |  | 4.28 | 1 |  | 3 262 |  |
|  | Поправки: М: =1583.4*1.03/4.28 |
| 100. | Цена поставщика. Реле давления КРI 35, 1 шт. | 1 | 444.56 |  |  | 444.56 |  |  | 1 | 1 | 1 903 |  |  |
|  |  |  |  | 444.56 |  |  | 444.56 |  | 4.28 | 1 |  | 1 903 |  |
|  | Поправки: М: =1847.3*1.03/4.28 |
| 101. | ТЕРм 08-03-536-01 Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу, 1 шт. | 1 | 1 834.40 | 56.17 | 5.08 | 1 834.40 | 56.17 | 5.08 | 12.11 | 4.85 | 7 993 | 680 | 25 |
|  |  |  |  | 1 773.15 | 0.18 |  | 1 773.15 | 0.18 | 4.11 | 12.2 |  | 7 288 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 53.53 |  |  |  | 81% | 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 36.63 |  |  |  | 52% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 924.56 |  |  |  |  | 8 900 |  |  |
| 102. | Цена поставщика. Контроллер ЕН-203, 1 шт. | 1 | 17 506.24 |  |  | 17 506.24 |  |  | 1 | 1 | 17 681 |  |  |
|  |  |  |  | 17 506.24 |  |  | 17 506.24 |  | 1.01 | 1 |  | 17 681 |  |
|  | Поправки: М: =17681.3/1.01 |
| 103. | ТЕРм 11-02-002-01 Установка термосопротивления (датчик температуры), 1 шт. | 3 | 28.93 | 26.00 |  | 86.80 | 78.01 |  | 12.11 | 1 | 986 | 945 |  |
|  |  |  |  | 2.93 |  |  | 8.79 |  | 4.72 | 1 |  | 41 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 62.41 |  |  |  | 68% | 643 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 46.81 |  |  |  | 48% | 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196.01 |  |  |  |  | 2 082 |  |  |
| 104. | Цена поставщика. Датчик наружной температуры Ouman ТМО, 1 шт. | 1 | 266.74 |  |  | 266.74 |  |  | 1 | 1 | 1 142 |  |  |
|  |  |  |  | 266.74 |  |  | 266.74 |  | 4.28 | 1 |  | 1 142 |  |
|  | Поправки: М: =1108.4*1.03/4.28 |
| 105. | Цена поставщика. Датчик температуры Ouman ТMW -50, 1 шт. | 2 | 380.96 |  |  | 761.91 |  |  | 1 | 1 | 3 261 |  |  |
|  |  |  |  | 380.96 |  |  | 761.91 |  | 4.28 | 1 |  | 3 261 |  |
|  | Поправки: М: =1583*1.03/4.28 |
| 106. | ТЕРм 11-02-001-02 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг, 1 шт. | 13 | 21.44 | 19.69 |  | 278.75 | 256.00 |  | 12.11 | 1 | 3 234 | 3 100 |  |
|  |  |  |  | 1.75 |  |  | 22.75 |  | 5.9 | 1 |  | 134 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 204.80 |  |  |  | 68% | 2 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 153.60 |  |  |  | 48% | 1 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 637.15 |  |  |  |  | 6 830 |  |  |
| 107. | Цена поставщика. Манометр ДМ 05 МП-3Y, 1 шт. | 8 | 58.43 |  |  | 467.45 |  |  | 1 | 1 | 2 001 |  |  |
|  |  |  |  | 58.43 |  |  | 467.45 |  | 4.28 | 1 |  | 2 001 |  |
|  | Поправки: М: =242.8*1.03/4.28 |
| 108. | Цена поставщика. Термометр N 63-50, 1 шт. | 5 | 99.08 |  |  | 495.39 |  |  | 1 | 1 | 2 120 |  |  |
|  |  |  |  | 99.08 |  |  | 495.39 |  | 4.28 | 1 |  | 2 120 |  |
|  | Поправки: М: =411.7*1.03/4.28 |
| 109. | ТЕРм 12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.05 | 3 553.84 | 801.28 | 556.38 | 177.69 | 40.06 | 27.82 | 12.11 | 4.58 | 1 009 | 485 | 127 |
|  |  |  |  | 2 196.18 |  |  | 109.81 |  | 3.61 | 1 |  | 396 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 32.05 |  |  |  | 68% | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 24.04 |  |  |  | 48% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 233.77 |  |  |  |  | 1 572 |  |  |
| 110. | ТЕР 18-06-007-01 Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров | 0.1 | 1 191.85 | 112.66 | 90.14 | 119.18 | 11.27 | 9.01 | 12.11 | 5.75 | 1 242 | 136 | 52 |
|  |  |  |  | 989.05 | 0.23 |  | 98.91 | 0.02 | 10.65 | 12.2 |  | 1 053 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 12.98 |  |  |  | 98% | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 8.02 |  |  |  | 56% | 76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140.18 |  |  |  |  | 1 451 |  |  |
| 111. | ТЕР 18-06-007-03 Установка фильтров диаметром 40 мм, 10 фильтров | 0.1 | 2 311.69 | 134.98 | 125.09 | 231.17 | 13.50 | 12.51 | 12.11 | 5.76 | 1 830 | 163 | 72 |
|  |  |  |  | 2 051.63 | 0.68 |  | 205.16 | 0.07 | 7.77 | 12.18 |  | 1 594 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 15.61 |  |  |  | 98% | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 9.63 |  |  |  | 56% | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256.41 |  |  |  |  | 2 083 |  |  |
| 112. | ТЕР 18-06-007-05 Установка фильтров диаметром 65 мм, 10 фильтров | 0.1 | 6 924.71 | 164.65 | 165.84 | 692.47 | 16.46 | 16.58 | 12.11 | 5.78 | 3 447 | 199 | 96 |
|  |  |  |  | 6 594.22 | 2.49 |  | 659.42 | 0.25 | 4.78 | 12.1 |  | 3 152 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 19.22 |  |  |  | 98% | 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 11.86 |  |  |  | 56% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 723.55 |  |  |  |  | 3 758 |  |  |
| 113. | ТЕР 18-06-007-07 Установка фильтров диаметром 100 мм, 10 фильтров | 0.1 | 21 109.42 | 241.79 | 261.44 | 2 110.94 | 24.18 | 26.14 | 12.11 | 5.33 | 5 213 | 293 | 139 |
|  |  |  |  | 20 606.20 | 7.47 |  | 2 060.62 | 0.75 | 2.32 | 12.1 |  | 4 781 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 28.67 |  |  |  | 98% | 296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 17.70 |  |  |  | 56% | 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 157.31 |  |  |  |  | 5 678 |  |  |
| 114. | ТЕР 16-02-007-04 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм, 1 соединение | 1 | 303.10 | 21.20 | 11.03 | 303.10 | 21.20 | 11.03 | 12.11 | 4.85 | 1 090 | 257 | 53 |
|  |  |  |  | 270.88 |  |  | 270.88 |  | 2.88 | 1 |  | 780 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 24.38 |  |  |  | 98% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 15.05 |  |  |  | 56% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 342.53 |  |  |  |  | 1 486 |  |  |
| 115. | ТЕР 18-06-007-08 Установка фильтров диаметром 125 мм, 10 фильтров | 0.1 | 26 960.59 | 581.42 | 395.22 | 2 696.06 | 58.14 | 39.52 | 12.11 | 5.51 | 13 004 | 704 | 218 |
|  |  |  |  | 25 983.95 | 12.47 |  | 2 598.40 | 1.25 | 4.65 | 12.09 |  | 12 083 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 68.30 |  |  |  | 98% | 705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 42.17 |  |  |  | 56% | 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 806.53 |  |  |  |  | 14 111 |  |  |
| 116. | ТЕР 16-02-007-05 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125 мм, 1 соединение | 1 | 473.88 | 35.56 | 21.05 | 473.88 | 35.56 | 21.05 | 12.11 | 4.86 | 1 614 | 431 | 102 |
|  |  |  |  | 417.27 |  |  | 417.27 |  | 2.59 | 1 |  | 1 081 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 40.89 |  |  |  | 98% | 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 25.25 |  |  |  | 56% | 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 540.02 |  |  |  |  | 2 278 |  |  |
| 117. | ТЕР 18-04-001-03 Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,2 м3, 1 бак | 4 | 829.05 | 52.27 | 44.18 | 3 316.20 | 209.10 | 176.70 | 12.11 | 4.75 | 13 218 | 2 532 | 839 |
|  |  |  |  | 732.60 | 1.14 |  | 2 930.40 | 4.56 | 3.36 | 12.01 |  | 9 846 | 55 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 245.71 |  |  |  | 98% | 2 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 151.70 |  |  |  | 56% | 1 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 713.61 |  |  |  |  | 17 202 |  |  |
| 118. | ТССЦ 301-0012 Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3, шт. | -4 | 728.00 |  |  | -2 912.00 |  |  |  |  | -9 806 |  |  |
|  |  |  |  | 728.00 |  |  | -2 912.00 |  | 2 451.59 |  |  | -9 806 |  |
| 119. | Цена поставщика. Мембранный расширительный бак V200л РN6 Refkex, 1 шт. | 4 | 1 781.15 |  |  | 7 124.62 |  |  | 1 | 1 | 30 493 |  |  |
|  |  |  |  | 1 781.15 |  |  | 7 124.62 |  | 4.28 | 1 |  | 30 493 |  |
|  | Поправки: М: =7401.3*1.03/4.28 |
| 120. | ТЕР 18-04-001-04 Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,3 м3, 1 бак | 1 | 1 172.05 | 52.27 | 44.18 | 1 172.05 | 52.27 | 44.18 | 12.11 | 4.75 | 4 457 | 633 | 210 |
|  |  |  |  | 1 075.60 | 1.14 |  | 1 075.60 | 1.14 | 3.36 | 12.01 |  | 3 614 | 14 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 61.42 |  |  |  | 98% | 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 37.92 |  |  |  | 56% | 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 271.39 |  |  |  |  | 5 453 |  |  |
| 121. | ТССЦ 301-0013 Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3, шт. | -1 | 1 071.00 |  |  | -1 071.00 |  |  |  |  | -3 601 |  |  |
|  |  |  |  | 1 071.00 |  |  | -1 071.00 |  | 3 600.9 |  |  | -3 601 |  |
| 122. | Цена поставщика. Мембранный расширительный бак V200л РN6, 1 шт. | 1 | 2 230.43 |  |  | 2 230.43 |  |  | 1 | 1 | 9 546 |  |  |
|  |  |  |  | 2 230.43 |  |  | 2 230.43 |  | 4.28 | 1 |  | 9 546 |  |
|  | Поправки: М: =9268.2*1.03/4.28 |
| 123. | ТЕР 16-06-005-02 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм, 1 счетчик (водомер) | 1 | 2 020.23 | 16.81 | 7.47 | 2 020.23 | 16.81 | 7.47 | 12.11 | 5.38 | 8 267 | 204 | 40 |
|  |  |  |  | 1 995.95 |  |  | 1 995.95 |  | 4.02 | 1 |  | 8 024 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 19.33 |  |  |  | 98% | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 11.94 |  |  |  | 56% | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 051.50 |  |  |  |  | 8 581 |  |  |
| 124. | ТЕР 16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер) | 1 | 1 029.03 | 5.64 | 1.52 | 1 029.03 | 5.64 | 1.52 | 12.11 | 6.54 | 2 531 | 68 | 10 |
|  |  |  |  | 1 021.87 |  |  | 1 021.87 |  | 2.4 | 1 |  | 2 452 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 6.49 |  |  |  | 98% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 4.00 |  |  |  | 56% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 039.52 |  |  |  |  | 2 636 |  |  |
| 125. | ТЕРм 11-03-011-01 Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I, 1 компл. | 1 | 112.25 | 55.82 | 44.44 | 112.25 | 55.82 | 44.44 | 12.11 | 5.31 | 945 | 676 | 236 |
|  |  |  |  | 11.99 | 2.72 |  | 11.99 | 2.72 | 2.75 | 12.07 |  | 33 | 33 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 46.83 |  |  |  | 68% | 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 35.12 |  |  |  | 48% | 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.21 |  |  |  |  | 1 767 |  |  |
| 126. | Цена поставщика. Магнетизер Infracorr Q=3.6-13.5м3/ч диам.65мм, 1 шт. | 1 | 139.58 |  |  | 139.58 |  |  | 1 | 1 | 597 |  |  |
|  |  |  |  | 139.58 |  |  | 139.58 |  | 4.28 | 1 |  | 597 |  |
|  | Поправки: М: =580*1.03/4.28 |
| 127. | ТЕРп 02-01-002-01 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 2 | 276.39 | 276.39 |  | 552.78 | 552.78 |  | 12.11 | 1 | 6 694 | 6 694 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 359.31 |  |  |  | 55% | 3 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 221.11 |  |  |  | 32% | 2 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 133.20 |  |  |  |  | 12 518 |  |  |
| 128. | ТЕРп 02-01-002-02 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал | 1 | 133.01 | 133.01 |  | 133.01 | 133.01 |  | 12.11 | 1 | 1 611 | 1 611 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 86.46 |  |  |  | 55% | 886 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 53.20 |  |  |  | 32% | 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 272.67 |  |  |  |  | 3 013 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ | 200 965.01 | 6 760.27 | 2 179.52 |  |  | 864 294 | 82 236 | 11 418 |
|  |  |  | 192 025.23 | 90.61 |  |  |  | 770 641 | 1 100 |
|  | Раздел 2. Отопление |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | ТЕРр 65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 1.584 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 619.71 | 484.23 | 13.12 | 12.11 | 4.11 | 6 297 | 5 864 | 54 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 122.36 | 2.04 | 3.1 | 12.12 |  | 379 | 25 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 359.84 |  |  |  | 63% | 3 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 243.14 |  |  |  | 40% | 2 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 222.68 |  |  |  |  | 12 363 |  |  |
| 2. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.588 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 395.84 | 309.20 | 8.36 | 12.11 | 4.1 | 4 021 | 3 744 | 34 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 78.28 | 1.29 | 3.1 | 12.08 |  | 243 | 16 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 229.76 |  |  |  | 63% | 2 369 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 155.25 |  |  |  | 40% | 1 504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 780.85 |  |  |  |  | 7 894 |  |  |
| 3. | ТЕРр 65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 3.192 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 2 695.68 | 2 150.35 | 58.61 | 12.11 | 4.38 | 27 806 | 26 041 | 257 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.36 |  | 486.72 | 10.73 | 3.1 | 12.09 |  | 1 509 | 130 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 1 599.20 |  |  |  | 63% | 16 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 080.54 |  |  |  | 40% | 10 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 375.42 |  |  |  |  | 54 762 |  |  |
| 4. | ТЕРр 65-3-4 Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры | 0.36 | 436.06 | 423.99 | 12.07 | 156.98 | 152.64 | 4.35 | 12.11 | 6.47 | 1 877 | 1 848 | 28 |
|  |  |  |  |  | 4.78 |  |  | 1.72 | 1 | 12.1 |  |  | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 114.23 |  |  |  | 63% | 1 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 77.18 |  |  |  | 40% | 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.39 |  |  |  |  | 3 802 |  |  |
| 5. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 2.46 | 7.52 |  | 7.52 | 18.49 |  | 18.49 |  | 5.24 | 97 |  | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =39.39/5.24 |
| 6. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 2.46 | 27.08 |  | 27.08 | 66.61 |  | 66.61 |  | 5.24 | 349 |  | 349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.89/5.24 |
|  | Трубопроводы |
| 7. | ТЕР 16-02-005-02 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.42 | 6 588.75 | 869.68 | 203.69 | 2 767.28 | 365.26 | 85.55 | 12.11 | 5.68 | 13 573 | 4 423 | 486 |
|  |  |  |  | 5 515.39 | 4.31 |  | 2 316.46 | 1.81 | 3.74 | 12.09 |  | 8 664 | 22 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 422.13 |  |  |  | 98% | 4 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 260.62 |  |  |  | 56% | 2 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 450.03 |  |  |  |  | 20 418 |  |  |
| 8. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 26 | 27.31 |  |  | 710.06 |  |  |  |  | 5 322 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 710.06 |  | 204.68 |  |  | 5 322 |  |
| 9. | ТЕР 16-02-005-03 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 8 407.28 | 1 031.66 | 245.87 | 2 017.75 | 247.60 | 59.01 | 12.11 | 5.58 | 9 916 | 2 998 | 329 |
|  |  |  |  | 7 129.75 | 5.21 |  | 1 711.14 | 1.25 | 3.85 | 12.11 |  | 6 588 | 15 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 286.18 |  |  |  | 98% | 2 953 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 176.68 |  |  |  | 56% | 1 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 480.61 |  |  |  |  | 14 556 |  |  |
| 10. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 15 | 27.31 |  |  | 409.65 |  |  |  |  | 3 070 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 409.65 |  | 204.68 |  |  | 3 070 |  |
| 11. | ТЕР 16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 1.92 | 9 796.24 | 1 140.17 | 348.78 | 18 808.78 | 2 189.13 | 669.66 | 12.11 | 5.6 | 100 759 | 26 510 | 3 750 |
|  |  |  |  | 8 307.29 | 8.39 |  | 15 950.00 | 16.10 | 4.42 | 12.09 |  | 70 499 | 195 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 536.01 |  |  |  | 98% | 26 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 565.71 |  |  |  | 56% | 14 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 910.51 |  |  |  |  | 141 885 |  |  |
| 12. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 129 | 27.31 |  |  | 3 522.99 |  |  |  |  | 26 404 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 3 522.99 |  | 204.68 |  |  | 26 404 |  |
| 13. | ТЕР 16-02-005-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.6 | 12 085.56 | 1 140.17 | 348.78 | 7 251.34 | 684.10 | 209.27 | 12.11 | 5.6 | 35 206 | 8 284 | 1 172 |
|  |  |  |  | 10 596.61 | 8.39 |  | 6 357.97 | 5.03 | 4.05 | 12.09 |  | 25 750 | 61 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 792.50 |  |  |  | 98% | 8 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 489.28 |  |  |  | 56% | 4 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 533.12 |  |  |  |  | 48 057 |  |  |
| 14. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 39 | 27.31 |  |  | 1 065.09 |  |  |  |  | 7 983 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 1 065.09 |  | 204.68 |  |  | 7 983 |  |
|  | Объем: 0.60*65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 16-02-005-07 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода | 0.432 | 19 856.22 | 1 607.41 | 448.22 | 8 577.88 | 694.40 | 193.63 | 12.11 | 5.51 | 42 773 | 8 409 | 1 067 |
|  |  |  |  | 17 800.59 | 14.73 |  | 7 689.85 | 6.36 | 4.33 | 12.09 |  | 33 297 | 77 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 805.87 |  |  |  | 98% | 8 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 497.54 |  |  |  | 56% | 4 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 881.29 |  |  |  |  | 55 841 |  |  |
| 16. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 28 | 27.31 |  |  | 764.68 |  |  |  |  | 5 731 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 764.68 |  | 204.68 |  |  | 5 731 |  |
| 17. | ТЕР 16-02-001-02 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.864 | 3 979.36 | 464.54 | 79.41 | 3 438.16 | 401.36 | 68.61 | 12.11 | 6.29 | 14 315 | 4 860 | 432 |
|  |  |  |  | 3 435.41 | 3.41 |  | 2 968.19 | 2.94 | 3.04 | 12.07 |  | 9 023 | 36 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 464.95 |  |  |  | 98% | 4 798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 287.05 |  |  |  | 56% | 2 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 190.16 |  |  |  |  | 21 855 |  |  |
| 18. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 53 | 27.31 |  |  | 1 447.43 |  |  |  |  | 10 848 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 1 447.43 |  | 204.68 |  |  | 10 848 |  |
| 19. | ТЕР 16-02-001-03 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.288 | 4 280.26 | 464.54 | 79.41 | 1 232.71 | 133.79 | 22.87 | 12.11 | 6.29 | 5 121 | 1 620 | 144 |
|  |  |  |  | 3 736.31 | 3.41 |  | 1 076.06 | 0.98 | 3.12 | 12.07 |  | 3 357 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 154.99 |  |  |  | 98% | 1 599 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 95.69 |  |  |  | 56% | 914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 483.38 |  |  |  |  | 7 634 |  |  |
| 20. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 18 | 27.31 |  |  | 491.58 |  |  |  |  | 3 684 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 491.58 |  | 204.68 |  |  | 3 684 |  |
| 21. | ТЕР 16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.432 | 4 581.85 | 464.54 | 79.41 | 1 979.36 | 200.68 | 34.31 | 12.11 | 6.29 | 7 774 | 2 430 | 216 |
|  |  |  |  | 4 037.90 | 3.41 |  | 1 744.37 | 1.47 | 2.94 | 12.07 |  | 5 128 | 18 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 232.47 |  |  |  | 98% | 2 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 143.53 |  |  |  | 56% | 1 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 355.36 |  |  |  |  | 11 544 |  |  |
| 22. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 27 | 27.31 |  |  | 737.37 |  |  |  |  | 5 526 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 737.37 |  | 204.68 |  |  | 5 526 |  |
| 23. | ТЕР 16-02-001-05 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.168 | 5 184.13 | 464.54 | 79.41 | 870.93 | 78.04 | 13.34 | 12.11 | 6.29 | 3 360 | 945 | 84 |
|  |  |  |  | 4 640.18 | 3.41 |  | 779.55 | 0.57 | 2.99 | 12.07 |  | 2 331 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 90.40 |  |  |  | 98% | 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 55.81 |  |  |  | 56% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 017.14 |  |  |  |  | 4 826 |  |  |
| 24. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 10 | 27.31 |  |  | 273.10 |  |  |  |  | 2 047 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 273.10 |  | 204.68 |  |  | 2 047 |  |
| 25. | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт. | 36 | 14.95 |  |  | 538.23 |  |  |  |  | 2 304 |  |  |
|  |  |  |  | 14.95 |  |  | 538.23 |  | 4.28 |  |  | 2 304 |  |
|  | Поправки: М: =63.99/4.28 |
| 26. | С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт. | 28 | 22.29 |  |  | 624.05 |  |  |  |  | 2 671 |  |  |
|  |  |  |  | 22.29 |  |  | 624.05 |  | 4.28 |  |  | 2 671 |  |
|  | Поправки: М: =95.39/4.28 |
| 27. | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт. | 8 | 36.59 |  |  | 292.69 |  |  |  |  | 1 253 |  |  |
|  |  |  |  | 36.59 |  |  | 292.69 |  | 4.28 |  |  | 1 253 |  |
|  | Поправки: М: =156.59/4.28 |
| 28. | ТЕР 16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 36 | 92.37 | 19.54 | 5.96 | 3 325.17 | 703.47 | 214.38 | 12.1 | 5.08 | 15 788 | 8 512 | 1 089 |
|  |  |  |  | 66.87 |  |  | 2 407.32 |  | 2.57 | 1 |  | 6 187 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1522:[ М-(1.81=12927.00*0.00014) ]; ТССЦ 101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 808.99 |  |  |  | 98% | 8 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 499.46 |  |  |  | 56% | 4 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 633.62 |  |  |  |  | 28 896 |  |  |
| 29. | СЦена постав. Вентиль балансировочный Dn20 Kvs6 MSV-V, 1 шт. | 28 | 527.75 |  |  | 14 777.13 |  |  | 1 | 1 | 63 246 |  |  |
|  |  |  |  | 527.75 |  |  | 14 777.13 |  | 4.28 | 1 |  | 63 246 |  |
|  | Поправки: М: =2193*1.03/4.28 |
| 30. | СЦена постав. Вентиль балансировочный Dn25 Kvs6 MSV-V, 1 шт. | 8 | 558.80 |  |  | 4 470.39 |  |  | 1 | 1 | 19 133 |  |  |
|  |  |  |  | 558.80 |  |  | 4 470.39 |  | 4.28 | 1 |  | 19 133 |  |
|  | Поправки: М: =2322*1.03/4.28 |
| 31. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.18 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 442.35 | 97.70 | 18.43 | 12.11 | 3.12 | 2 164 | 1 183 | 57 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.17 |  | 326.22 | 0.19 | 2.83 | 12.36 |  | 923 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 79.29 |  |  |  | 69% | 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 58.73 |  |  |  | 48% | 569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 580.37 |  |  |  |  | 3 550 |  |  |
| 32. | ТЕР 13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.18 | 574.34 | 76.53 | 40.53 | 677.73 | 90.31 | 47.83 | 12.11 | 3.29 | 3 496 | 1 094 | 157 |
|  |  |  |  | 457.28 | 0.33 |  | 539.59 | 0.39 | 4.16 | 12.36 |  | 2 245 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 1*2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 73.47 |  |  |  | 69% | 758 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 54.42 |  |  |  | 48% | 528 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 805.62 |  |  |  |  | 4 782 |  |  |
| 33. | ТЕР 16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.752 | 165.61 | 85.38 | 74.73 | 290.15 | 149.59 | 130.93 | 12.11 | 2.61 | 2 183 | 1 811 | 342 |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 9.64 |  | 3.06 | 1 |  | 29 |  |
|  | Объем: 86.4+28.8+43.2+16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 172.03 |  |  |  | 98% | 1 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 106.21 |  |  |  | 56% | 1 014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568.39 |  |  |  |  | 4 972 |  |  |
| 34. | ТЕР 16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 3.18 | 175.69 | 85.38 | 74.73 | 558.70 | 271.51 | 237.64 | 12.11 | 2.61 | 4 070 | 3 288 | 620 |
|  |  |  |  | 15.58 |  |  | 49.54 |  | 3.26 | 1 |  | 162 |  |
|  | Объем: 42+24+192+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 312.24 |  |  |  | 98% | 3 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 192.77 |  |  |  | 56% | 1 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 063.71 |  |  |  |  | 9 134 |  |  |
| 35. | ТЕР 16-07-005-03 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм, 100 м трубопровода | 0.432 | 220.69 | 85.38 | 74.73 | 95.34 | 36.88 | 32.28 | 12.11 | 2.61 | 618 | 447 | 84 |
|  |  |  |  | 60.58 |  |  | 26.17 |  | 3.34 | 1 |  | 87 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 42.41 |  |  |  | 98% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 26.18 |  |  |  | 56% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163.94 |  |  |  |  | 1 306 |  |  |
| 36. | ТЕР 26-01-003-01 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции | 5.7 | 2 497.22 | 252.69 | 60.80 | 14 234.14 | 1 440.34 | 346.53 | 12.11 | 6.27 | 117 202 | 17 443 | 2 173 |
|  |  |  |  | 2 183.73 |  |  | 12 447.26 |  | 7.84 | 1 |  | 97 587 |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 332101:[ ЭМ-(2.71=2.30*1.18) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 296.31 |  |  |  | 77% | 13 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 864.20 |  |  |  | 48% | 8 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 394.65 |  |  |  |  | 139 006 |  |  |
| 37. | ТССЦ 104-0017 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм, м3 | -5.8824 | 1 459.20 |  |  | -8 583.60 |  |  |  |  | -86 315 |  |  |
|  |  |  |  | 1 459.20 |  |  | -8 583.60 |  | 14 673.41 |  |  | -86 315 |  |
|  | Объем: -5.7*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | С104-0612 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL), м | 89.1648 | 28.59 |  |  | 2 549.53 |  |  |  |  | 10 912 |  |  |
|  |  |  |  | 28.59 |  |  | 2 549.53 |  | 4.28 |  |  | 10 912 |  |
|  | Объем: 86.4*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =122.38/4.28 |
| 39. | С104-0614 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL), м | 29.7216 | 31.96 |  |  | 949.77 |  |  |  |  | 4 065 |  |  |
|  |  |  |  | 31.96 |  |  | 949.77 |  | 4.28 |  |  | 4 065 |  |
|  | Объем: 28.8*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =136.77/4.28 |
| 40. | С104-0616 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL), м | 44.5824 | 33.89 |  |  | 1 510.91 |  |  |  |  | 6 467 |  |  |
|  |  |  |  | 33.89 |  |  | 1 510.91 |  | 4.28 |  |  | 6 467 |  |
|  | Объем: 43.2*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =145.05/4.28 |
| 41. | С104-0618 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL), м | 17.3376 | 34.87 |  |  | 604.55 |  |  |  |  | 2 587 |  |  |
|  |  |  |  | 34.87 |  |  | 604.55 |  | 4.28 |  |  | 2 587 |  |
|  | Объем: 16.8*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =149.24/4.28 |
| 42. | С104-0621 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL), м | 43.344 | 36.11 |  |  | 1 565.14 |  |  |  |  | 6 699 |  |  |
|  |  |  |  | 36.11 |  |  | 1 565.14 |  | 4.28 |  |  | 6 699 |  |
|  | Объем: 42*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =154.55/4.28 |
| 43. | С104-0624 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL), м | 24.768 | 41.18 |  |  | 1 019.94 |  |  |  |  | 4 365 |  |  |
|  |  |  |  | 41.18 |  |  | 1 019.94 |  | 4.28 |  |  | 4 365 |  |
|  | Объем: 24*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =176.25/4.28 |
| 44. | С104-0625 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL), м | 198.144 | 47.66 |  |  | 9 444.25 |  |  |  |  | 40 421 |  |  |
|  |  |  |  | 47.66 |  |  | 9 444.25 |  | 4.28 |  |  | 40 421 |  |
|  | Объем: 192*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =204/4.28 |
| 45. | С104-0649 Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL), м | 61.92 | 68.00 |  |  | 4 210.56 |  |  |  |  | 18 021 |  |  |
|  |  |  |  | 68.00 |  |  | 4 210.56 |  | 4.28 |  |  | 18 021 |  |
|  | Объем: 60*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =291.04/4.28 |
| 46. | С104-0629 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL), м | 44.5824 | 73.21 |  |  | 3 263.79 |  |  |  |  | 13 969 |  |  |
|  |  |  |  | 73.21 |  |  | 3 263.79 |  | 4.28 |  |  | 13 969 |  |
|  | Объем: 43.2*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =313.33/4.28 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 117 180.36 | 10 880.58 | 2 553.81 |  |  | 599 178 | 131 754 | 13 021 |
|  |  |  | 103 745.97 | 52.87 |  |  |  | 454 401 | 642 |
|  | Раздел 3. Места общего пользования (МОП) |
|  | Демонтажные работы |
| 47. | ТЕРр 65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 1.61 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 629.88 | 492.18 | 13.33 | 12.11 | 4.11 | 6 401 | 5 960 | 55 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 124.37 | 2.08 | 3.1 | 12.12 |  | 386 | 25 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 365.75 |  |  |  | 63% | 3 771 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 247.13 |  |  |  | 40% | 2 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 242.76 |  |  |  |  | 12 566 |  |  |
| 48. | ТЕРр 65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.25 | 991.55 | 918.50 | 73.05 | 247.89 | 229.63 | 18.26 | 12.12 | 6.47 | 2 901 | 2 783 | 118 |
|  |  |  |  |  | 28.94 |  |  | 7.24 | 1 | 12.1 |  |  | 88 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 175.28 |  |  |  | 63% | 1 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 118.44 |  |  |  | 40% | 1 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 541.61 |  |  |  |  | 5 858 |  |  |
| 49. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.6 | 7.52 |  | 7.52 | 4.51 |  | 4.51 |  | 5.24 | 24 |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =39.39/5.24 |
| 50. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.6 | 27.08 |  | 27.08 | 16.25 |  | 16.25 |  | 5.24 | 85 |  | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.89/5.24 |
|  | Трубопроводы и арматура |
| 51. | ТЕР 16-02-001-01 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0.65 | 3 278.67 | 464.54 | 79.41 | 2 131.13 | 301.95 | 51.62 | 12.11 | 6.29 | 9 207 | 3 657 | 325 |
|  |  |  |  | 2 734.72 | 3.41 |  | 1 777.57 | 2.21 | 2.94 | 12.07 |  | 5 226 | 27 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 349.78 |  |  |  | 98% | 3 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 215.95 |  |  |  | 56% | 2 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 696.87 |  |  |  |  | 14 880 |  |  |
| 52. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 32 | 27.31 |  |  | 873.92 |  |  |  |  | 6 550 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 873.92 |  | 204.68 |  |  | 6 550 |  |
| 53. | ТЕР 16-02-001-03 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.96 | 4 280.26 | 464.54 | 79.41 | 4 109.05 | 445.95 | 76.23 | 12.11 | 6.29 | 17 071 | 5 401 | 480 |
|  |  |  |  | 3 736.31 | 3.41 |  | 3 586.86 | 3.27 | 3.12 | 12.07 |  | 11 191 | 39 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 516.60 |  |  |  | 98% | 5 331 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 318.95 |  |  |  | 56% | 3 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 944.60 |  |  |  |  | 25 449 |  |  |
| 54. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 45 | 27.31 |  |  | 1 228.95 |  |  |  |  | 9 211 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 1 228.95 |  | 204.68 |  |  | 9 211 |  |
| 55. | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт. | 2 | 14.95 |  |  | 29.90 |  |  |  |  | 128 |  |  |
|  |  |  |  | 14.95 |  |  | 29.90 |  | 4.28 |  |  | 128 |  |
|  | Поправки: М: =63.99/4.28 |
| 56. | ТЕР 16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 2 | 92.37 | 19.54 | 5.96 | 184.73 | 39.08 | 11.91 | 12.1 | 5.08 | 877 | 473 | 61 |
|  |  |  |  | 66.87 |  |  | 133.74 |  | 2.57 | 1 |  | 344 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1522:[ М-(1.81=12927.00*0.00014) ]; ТССЦ 101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 44.94 |  |  |  | 98% | 464 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 27.75 |  |  |  | 56% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 257.42 |  |  |  |  | 1 605 |  |  |
| 57. | СЦена постав. Вентиль балансировочный Dn25 Kvs6 MSV-V, 1 шт. | 2 | 558.80 |  |  | 1 117.60 |  |  | 1 | 1 | 4 783 |  |  |
|  |  |  |  | 558.80 |  |  | 1 117.60 |  | 4.28 | 1 |  | 4 783 |  |
|  | Поправки: М: =2322*1.03/4.28 |
| 58. | ТЕР 18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.22 | 35 803.12 | 993.48 | 659.04 | 7 876.69 | 218.56 | 144.99 | 12.11 | 6.48 | 51 144 | 2 647 | 940 |
|  |  |  |  | 34 150.60 | 53.16 |  | 7 513.13 | 11.70 | 6.33 | 12.1 |  | 47 558 | 142 |
|  | Объем: 220*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 264.80 |  |  |  | 98% | 2 733 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 163.48 |  |  |  | 56% | 1 562 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 304.97 |  |  |  |  | 55 439 |  |  |
| 59. | ТЕРр 65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов | 0.25 | 142.36 | 142.36 |  | 35.59 | 35.59 |  | 12.11 | 1 | 431 | 431 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 26.34 |  |  |  | 63% | 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 17.80 |  |  |  | 40% | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79.72 |  |  |  |  | 875 |  |  |
| 60. | ТЕР 18-07-001-05 Установка кранов воздушных, 1 компл. | 6 | 34.03 | 1.79 |  | 204.20 | 10.76 |  | 12.11 | 1 | 306 | 130 |  |
|  |  |  |  | 32.24 |  |  | 193.44 |  | 0.91 | 1 |  | 176 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 12.37 |  |  |  | 98% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 7.64 |  |  |  | 56% | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 224.21 |  |  |  |  | 506 |  |  |
| 61. | ТССЦ 302-0474 Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, компл. | -6 | 31.37 |  |  | - 188.22 |  |  |  |  | - 163 |  |  |
|  |  |  |  | 31.37 |  |  | - 188.22 |  | 27.19 |  |  | - 163 |  |
| 62. | СЦена постав. Кран шаровой латунный со спускником Ду-15мм, 1 шт. | 6 | 112.06 |  |  | 672.35 |  |  | 1 | 1 | 2 878 |  |  |
|  |  |  |  | 112.06 |  |  | 672.35 |  | 4.28 | 1 |  | 2 878 |  |
|  | Поправки: М: =465.64*1.03/4.28 |
| 63. | ТЕР 18-07-001-05 Установка кранов воздушных, 1 компл. | 3 | 34.03 | 1.79 |  | 102.10 | 5.38 |  | 12.11 | 1 | 153 | 65 |  |
|  |  |  |  | 32.24 |  |  | 96.72 |  | 0.91 | 1 |  | 88 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 6.19 |  |  |  | 98% | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 3.82 |  |  |  | 56% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.11 |  |  |  |  | 253 |  |  |
| 64. | ТССЦ 302-0474 Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, компл. | -3 | 31.37 |  |  | -94.11 |  |  |  |  | -82 |  |  |
|  |  |  |  | 31.37 |  |  | -94.11 |  | 27.19 |  |  | -82 |  |
| 65. | СЦена постав. Воздухоотводчик автоматический диам.15мм, 1 шт. | 3 | 112.06 |  |  | 336.17 |  |  | 1 | 1 | 1 439 |  |  |
|  |  |  |  | 112.06 |  |  | 336.17 |  | 4.28 | 1 |  | 1 439 |  |
|  | Поправки: М: =465.64*1.03/4.28 |
| 66. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 224.93 | 49.68 | 9.37 | 12.11 | 3.12 | 1 100 | 602 | 29 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.17 |  | 165.88 | 0.10 | 2.83 | 12.36 |  | 469 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 40.32 |  |  |  | 69% | 416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29.87 |  |  |  | 48% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 295.12 |  |  |  |  | 1 806 |  |  |
| 67. | ТЕР 13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 574.34 | 76.53 | 40.53 | 344.61 | 45.92 | 24.32 | 12.11 | 3.29 | 1 777 | 556 | 80 |
|  |  |  |  | 457.28 | 0.33 |  | 274.37 | 0.20 | 4.16 | 12.36 |  | 1 141 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 1*2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 37.36 |  |  |  | 69% | 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 27.67 |  |  |  | 48% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 409.64 |  |  |  |  | 2 430 |  |  |
| 68. | ТЕР 26-01-003-01 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции | 0.043 | 2 501.28 | 252.69 | 64.86 | 107.56 | 10.87 | 2.79 | 12.11 | 6.27 | 885 | 132 | 17 |
|  |  |  |  | 2 183.73 |  |  | 93.90 |  | 7.84 | 1 |  | 736 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 9.78 |  |  |  | 77% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 6.52 |  |  |  | 48% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.87 |  |  |  |  | 1 050 |  |  |
| 69. | ТССЦ 104-0017 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм, м3 | -0.044376 | 1 459.20 |  |  | -64.75 |  |  |  |  | - 651 |  |  |
|  |  |  |  | 1 459.20 |  |  | -64.75 |  | 14 673.41 |  |  | - 651 |  |
|  | Объем: -0.043*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | С104-0609 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL), м | 3.096 | 23.79 |  |  | 73.65 |  |  |  |  | 315 |  |  |
|  |  |  |  | 23.79 |  |  | 73.65 |  | 4.28 |  |  | 315 |  |
|  | Объем: 3*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =101.81/4.28 |
| 71. | С104-0612 Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL), м | 6.192 | 28.59 |  |  | 177.05 |  |  |  |  | 758 |  |  |
|  |  |  |  | 28.59 |  |  | 177.05 |  | 4.28 |  |  | 758 |  |
|  | Объем: 6*1.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =122.38/4.28 |
| 72. | ТЕР 16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.61 | 165.61 | 85.38 | 74.73 | 266.63 | 137.46 | 120.32 | 12.11 | 2.61 | 2 006 | 1 665 | 314 |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 8.86 |  | 3.06 | 1 |  | 27 |  |
|  | Объем: 65+96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 158.08 |  |  |  | 98% | 1 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 97.60 |  |  |  | 56% | 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 522.31 |  |  |  |  | 4 570 |  |  |
| 73. | ТЕР 16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка | 2 | 83.21 | 64.75 | 8.09 | 166.43 | 129.50 | 16.17 | 12.11 | 4.67 | 1 722 | 1 568 | 76 |
|  |  |  |  | 10.38 |  |  | 20.76 |  | 3.77 | 1 |  | 78 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1134:[ М-(29.00=29.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 148.93 |  |  |  | 98% | 1 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 91.94 |  |  |  | 56% | 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407.30 |  |  |  |  | 4 137 |  |  |
| 74. | ТЕР 46-03-009-05 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. | 0.1 | 4 128.07 | 853.52 | 3 274.55 | 412.81 | 85.35 | 327.46 | 12.11 | 4.22 | 2 415 | 1 034 | 1 382 |
|  |  |  |  |  | 319.44 |  |  | 31.94 | 1 | 12.1 |  |  | 387 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 116.12 |  |  |  | 84% | 1 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 70.37 |  |  |  | 48% | 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 599.30 |  |  |  |  | 4 291 |  |  |
| 75. | ТЕР 46-03-017-04 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки | 0.1 | 2 455.94 | 524.32 | 44.08 | 245.59 | 52.43 | 4.41 | 12.11 | 6.5 | 1 522 | 635 | 29 |
|  |  |  |  | 1 887.54 |  |  | 188.75 |  | 4.55 | 1 |  | 859 |  |
|  | Объем: 10*0.1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 51.91 |  |  |  | 84% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 31.46 |  |  |  | 48% | 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.95 |  |  |  |  | 2 360 |  |  |
| 76. | ТЕР 16-07-006-01 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник | 4 | 21.65 | 17.33 |  | 86.60 | 69.32 |  | 12.11 | 1 | 914 | 839 |  |
|  |  |  |  | 4.32 |  |  | 17.28 |  | 4.3 | 1 |  | 74 |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 79.72 |  |  |  | 98% | 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 49.22 |  |  |  | 56% | 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.54 |  |  |  |  | 2 206 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 21 559.69 | 2 359.61 | 841.94 |  |  | 126 107 | 28 578 | 4 015 |
|  |  |  | 18 358.14 | 58.74 |  |  |  | 93 519 | 711 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 138 740.05 | 13 240.19 | 3 395.75 |  |  | 1 589 579 | 160 332 | 17 036 |
|  |  |  | 122 104.11 | 111.61 |  |  |  | 547 920 | 1 353 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 33 516.37 | 1 872.60 | 887.00 |  |  | 152 729 | 22 679 | 4 479 |
|  |  |  | 30 756.76 | 32.82 |  |  |  | 125 573 | 397 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 16 720.79 |  |  |  |  | 21 613 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 31, 32, 66, 67; %=77 - по стр. 36, 68; %=84 - по стр. 74, 75) | 1 704.54 |  |  |  |  | 17 637 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31, 32, 36, 66-68, 74, 75) | 1 143.25 |  |  |  |  | 11 077 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 36 364.16 |  |  |  |  | 181 443 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 105 223.68 | 11 367.59 | 2 508.75 |  |  | 1 238 682 | 137 653 | 12 557 |
|  |  |  | 91 347.35 | 78.79 |  |  |  | 422 347 | 956 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-4, 47, 48, 59; %=98 - по стр. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 33-35, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 72, 73, 76) | 11 572.98 |  |  |  |  | 172 568 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-4, 47, 48, 59; %=56 - по стр. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 33-35, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 72, 73, 76) | 7 312.36 |  |  |  |  | 100 843 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 124 109.02 |  |  |  |  | 1 512 093 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 160 473.18 |  |  |  |  | 1 974 993 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 1% | 1 604.73 |  |  |  |  | 19 750 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 162 077.91 |  |  |  |  | 1 994 743 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2% | 3 241.56 |  |  |  |  | 39 895 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 165 319.47 |  |  |  |  | 2 034 638 |  |  |
|  | НДС - 18% | 29 757.50 |  |  |  |  | 366 235 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 195 076.97 |  |  |  |  | 2 400 873 |  |  |

| Составил: | Инженер сметчик ООО «Спецпроект» Михновец Н.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Применение сметных нормативов проверил: | Ведущий инженер сметчик МКУ «ГДСР» городского округа «Город Калининград» О.А. Ивкова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |