| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /__Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по ул. Потемкина 14-14а — ул. Линейная 4-6, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оконные и дверные проемы проемы общего пользования |
| 1. | Е46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0855 |
| 2. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (места общего пользования) | 100 м2 проемов | 0.0855 |
| 3. | С203-0954 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 3.36 |
| 4. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 5.19 |
| 5. | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.162 |
| 6. | Е15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.162 |
| 7. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.11 |
| 8. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 11 |
| 9. | Цена поставщика. | Блоки дверные металлические в сборе | м2 | 11 |
|  | Отмостка |
| 10. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 7.9785 |
| 11. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1773 |
| 12. | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2955 |
| 13. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 8.865 |
| 14. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 8.865 |
| 15. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | 1 м3 подстилающего слоя | 8.865 |
|  | Ремонт пола подвала |
| 16. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 30.796 |
| 17. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.577425 |
| 18. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 38.495 |
| 19. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 30.796 |
| 20. | Е11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.042 |
| 21. | С101-1564 | Гидроизол | м2 | 468.872 |
| 22. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3.8495 |
| 23. | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 40 мм) | 100 м2 стяжки | 3.8495 |
| 24. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 128.322 |
| 25. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 128.322 |

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ № 7» Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭУ № 7» Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |