« Согласовано»                                        «УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ « КРМКД»                   Директор ООО «ЖЭК №17»

_____________   С. Б. Русович                 ______________    О.Н.Чикулаева

«____»______________ 2013года              «____»_____________ 2013года

Техническое задание

на дополнительные работы по ремонту перекрытия МКД № 15

по ул. Л-та  Катина в Центральном районе

г.Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом одноэтажный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Л-та Катина, д. 15 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК №17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 15 по ул. Л-та Катина необходимо выполнить дополнительные работы по ремонту перекрытия. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. Стоимость материалов поставщика обосновать накладной. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 10 дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ не предусмотрен, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с заказчиком и МКУ городского округа « Город Калининград» « КРМД». |
| 3. | Перечень основных материалов и работ по ремонту чердачного перекрытия ул. Л-та Катина, 15 |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок) | 100 шт. | 0.1 |
| 2. | Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных | 100 м2 | 0.28 |
| 3. | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0.28 |
| 4. | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м3 | 0.675 |
| 5. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | м2 | 31.08 |
| 6. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 150 мм | м2 | 80.417 |
| 7. | Подшивка потолков под штукатурку | 100 м2 потолка | 0.28 |
| 8. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.585 |
| 9. | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.02 |
| 10. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 6.92 |
| 11. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 6.92 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Бруски обрезные хвойных пород, шириной 75-150 мм., толщиной до 50 мм. |
| --- | --- |
| 2 | Доски обрезные хвойных пород, шириной 75-150 мм., толщиной до 25мм. |
| 3 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ или аналог |
| 4 | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 150 мм или аналог |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. Представлять Заказчику расчет стоимости НДС на материалы и механизмы (для организаций - Подрядчиков работающих на упрощенной системе налогообложения). По окончании работ представлять исполнительные схемы.

3. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на приобретенные материалы, указанные в смете как «Цена Поставщика».

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Подпись:

Составил: _____________________________