| «УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО УК «Мастер» И.Г. Бородавко______________________ «______»____________________ 20___г. | «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ «КР МКД» С.Б. Русович ______________________ «______»____________________ 20___г. |
| --- | --- |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 77-81 по улице Генерала Толстикова в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград» |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.439 |
| 2. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 1.462 |
| 3. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4.35 |
| 4. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 254.754 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км | 1 т груза | 254.754 |
|  | Асфальт 90 мм; S=1368м2. |
| 6. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.2736 |
| 7. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км | 1 т груза | 437.76 |
| 8. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.2736 |
| 9. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 1.368 |
| 10. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1.0944 |
| 11. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.368 |
| 12. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 1.368 |
| 13. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.4104 |
| 14. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.368 |
|  | Устройство покрытия из бетонной плитки т. 60 мм. S=459м2 |
| 15. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1148 |
| 16. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 18.368 |
| 17. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0115 |
| 18. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.918 |
| 19. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 100.98 |
| 20. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2295 |
| 21. | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | -23.409 |
| 22. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 23.41 |
| 23. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 45.9 |
| 24. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 468.18 |
|  | Установка бортовых камней |
| 25. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.05624 |
| 26. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 89.984 |
| 27. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.05624 |
| 28. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3368 |
| 29. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 37.05 |
| 30. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3.71 |
| 31. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 371 |
| 32. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 4.08 |
| 33. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 408 |
|  | Раздел 2. дополнительные работы |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 34. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0386 |
| 35. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 61.76 |
| 36. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0386 |
| 37. | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0.386 |
| 38. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.232 |
| 39. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.374 |
| 40. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 37.774 |
| 41. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 2 |
| 42. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.12 |
| 43. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 44. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 45. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 46. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 47. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. | 2 |
| 48. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.3284 |
| 49. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 36.124 |
| 50. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3.73 |
| 51. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 15 |
| 52. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.1 |
| 53. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0275 |
| 54. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0275 |
| 55. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 4.4 |
| 56. | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейка, урна)) | 1 т конструкций | 0.577 |
| 57. | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0275 |
| 58. | Детский игровой-гимнастический комплекс (4430*2940*3255) | шт. | 1 |
| 59. | Качели на МС2 , без подвески | шт. | 1 |
| 60. | Сиденье для качелей резиновое | шт. | 1 |
| 61. | Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.) | шт. | 1 |
| 62. | Песочница с крышкой | шт. | 1 |
| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» М.В. Черемсинов |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |