| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Председатель ТСЖ «Борисово» |
| _________________ /С.Б. Русович/ | _______________ /Н.Н. Михалишин/ |
| «______»_____________ 2013г. | «______»_______________ 2013 г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД №272-282 по ул. Подполковника Емельянова в г. Калининграде Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 54 кВт 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. П. Емельянова дом №272-282 3 Заказчик ТСЖ «Борисово» 4 Данные подрядной организации Определяется по результатам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется по результатам конкурсного отбора 7 Стадийность Капитальный ремонт 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г.

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме №272-282 по ул. П. Емельянова  необходимо выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5. Особые условия:

1) Сроки производства работ: 30 календарных дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

6. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-ти дневный срок от даты заключения контракта.

8. Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3;

2) Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранения выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

3) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации.

9. Все ремонтные работы производятся на основании:

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- «Правила устройства электроустановок» (изд. 7);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем.

10. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

11. После окончания ремонта электросети Подрядчик обязан произвести пусконаладочные работы. Подрядчик обязан произвести приёмо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации.

12. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приёмо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию.

3. Основные допустимые материалы:

1. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм

2. Щит RH10183 IP44

3. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А

4. Рубильник ВР 3231 А7 0220-00 100А внутренняя ручка

5. Автомат LZMC1-A100-I (80-100A)

6. Автомат CLS6-C50/3 (C) 50А 3-pol

7. Автомат CLS6-C40/3 (C) 40А 3-pol

8. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

9. Автомат CLS6-C16/3 (C) 16А 3-pol

10. Автомат CLS6-C10/3 (C) 10А 3-pol

11. Автомат CLS6-B 6 (B) 6А 1-pol

12. Автомат CLS6-B 6/1N (B) 6А 1+N

13. Автомат лестничный Z-TLE (10А)

14. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные

15. Счетчик эл. CE 303 10-100А

16. Счетчик эл. CE 303 5-60А

17. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные

18. Счетчик эл. CE 101 1ф 5-60А

19. Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2

20. ГЗШ. полоса 5х20 медь

21. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг

22. Корпус ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ (1000х960х140, вес 19,9кг)

23. Корпус ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ (1000х960х140, вес 20,3кг)

24. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

25. Автомат CLS6-B25 (B) 25А 1-pol

26. Зажим ответвительный

27. Зажим ответвительный прокалывающий SLIW 11.1 (6-25)

28. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм

29. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

30. Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм

31. Муфта 3ПКНтп-б 70/120 (в к-те: заземление для концевых муфт)

32. Короба пластмассовые шириной до 63 мм

33. ПВХ короб 40х60

34. Короба пластмассовые шириной до 40 мм

35. ПВХ короб 15х10

36. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

37. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм

38. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм

39. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм

40. Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2

41. Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

42. Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

43. Коробка установочная

44. Разветвительная коробка У-409

45. Кабель ВВГнг сеч. 5х16 мм2

46. Кабель ВВГнг сеч. 3х2,5 мм2

47. Кабель ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2

48. Кабель ВВГ сеч. 1х70 мм2

49. Кабель ВВГ сеч. 1х16 мм2

50. Провод ПВ1 6 мм2

51. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный

52. Светильник ОРИОН-1 Е27 IP54

53. Светильник OVAL/ПСХ E27 IP44

54. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для 55. помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

56. Светильник OTE 3 E27 круг мал. IP20 (G3)

57. Лампы энергосберегающие 100Вт

58. Выключатель полугерметический и герметический

59. Выключатель герметический IP44

60. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

61. Выключатель одноклавишный

62. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2

63. Кнопочный выключатель Z-SWL230/SS 16F

64. Выключатель напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

65. Выключатель напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Председатель ТСЖ «Борисово» Н.Н. Михалишин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |