| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
| _________________/С.Б. Русович / | __________________ /В.В. Черноиванов/ |
| «______»_______________2014 г. | «______»_______________2014 г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт крыши МКД № 79 по ул. Ялтинская г. К алининграда Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Ялтинская, 79 3 Заказчик ООО «МУП ЖЭУ-29» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 7 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 8 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 79 по ул. Ялтинская необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и со строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 60 календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с детализацией узлов, а также принять строительную площадку для производства работ.

3) В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от подрядчика, подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ежедневный вывоз мусора или контейнера для строительного мусора по мере наполнения контейнера; биотуалет.

6) Согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залитие жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

7.	 Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции

СНиП II-26-76 «Кровли»,

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»,

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП III- 4-80* «Техника безопасности в строительстве» (разделы 8-18), СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

8.	Подрядчик с согласованием с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в  предусмотренной договором части работ, услуг.

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица, тип профиля «Монтеррей», толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием полиэстер, плотность цинка не менее 180 г/кв.м. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм, сталь листовая толщиной не менее 0,7 мм |
| 3 | Доска обрезная хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной до 30 мм, II сорта |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50*50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм |
| 6 | Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины, либо аналог |
| 9 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65мм, марка 175 |
| 10 | Гидроизоляционная пленка мембранного типа Ютакон, или аналог |
| 11 | Водосточная система по расчету |
| 12 | Снегозадержание по расчету |
| 13 | Оконный блок ПВХ, одностворчатый, поворотно-откидной |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- До начала работ завести все строительные материалы на объект, предварительно согласовав с Заказчиком.

- До начала работ провести инструктаж и ознакомление работников по характеру и виду работ.

- Демонтаж обрешетки в полном объеме.

- Срок предоставления гарантии качества — не менее 5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик, и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ « КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий контролирующих органов ГО «Город Калининград»  Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

- Установку энергосберегающих оконных блоков выполнять в соответствии с технологическими картами утвержденными поставщиком продукции и согласованных с Заказчиком.

- Согласовывая данное техническое задание, подрядчик обязуется: применять материалы, указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы предусмотренные данным техническим заданием, выполнять все требования технического задания.

- В акте выполненных работ Подрядчик обязан выносить утеплитель ценой поставщика. Представить накладные и платежные поручения, на все материалы вынесенные ценой поставщика в акте выполненных работ (форма КС-2).

- В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.

- Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования.

| Составил:______________ | Гл. инженер ООО «МУП ЖЭУ-29» Л.А. Авдонина |
| --- | --- |
| Проверил:______________ | Зам. директора ООО «МУП ЖЭУ-29» С.В. Козуля |