| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Директор ООО «УЮТ-СЕВРИС» |  |
| ___________________________ /С.Б. Русович/ | __________________________ /О.Б. Манойло/ |
| «______»____________________ 2016 г. | «______»____________________ 2016 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного помещения, внутридомовой инженерной системы отопления МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Берёзовая, д. №10-24 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 19.7 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 19.7 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.1 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.3 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.76 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжки из брусьев (150*32) | 100 м | 0.2 |
| 7. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.8 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.32 |
| 9. | Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.3 |
| 10. | Установка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.3 |
| 11. | Разборка слуховых окон полукруглых | 100 окон | 0.08 |
| 12. | Устройство слуховых окон полукруглых | 1 слуховое окно | 8 |
| 13. | Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления | м2 | 5.12 |
| 14. | Обивка слуховых окон кровельной сталью | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.024 |
| 15. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0106 |
| 16. | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 19.7 |
| 17. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 233 |
| 18. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.22 |
| 19. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 25.25 |
| 20. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.8 |
| 21. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 280.12 |
| 22. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 2.64 |
| 23. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 2.64 |
| 24. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2.64 |
| 25. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.62 |
| 26. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.46 |
| 27. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.23 |
| 28. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.23 |
| 29. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.84 |
| 30. | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 1.08 |
| 31. | Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб | 100 м2 | 4.636 |
| 32. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.85 |
| 33. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 4.137 |
| 34. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала) | 100 м труб | 0.2 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.88 |
| 36. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала) | 100 м труб | 0.45 |
| 37. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 2.97 |
| 38. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов) | 100 м труб | 0.2 |
| 39. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 1.76 |
| 40. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 4.636 |
| 41. | Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.016 |
| 42. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.62 |
| 43. | Устройство бетонных оголовников дымовых труб. | 1 м3 | 0.8 |
| 44. | Устройство мелких покрытий (оголовники) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.48 |
|  | выход на чердак |
| 45. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.1564 |
| 46. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 15.6416 |
| 47. | Блоки дверные металлические | м2 | 15.6416 |
| 48. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.048 |
| 49. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 |
| 50. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 27.58 |
| 51. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 27.58 |
|  | Раздел 2. Чердачное перекрытие |
| 52. | Разборка ходовых досок | 100 м ходов | 1.2 |
| 53. | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой | 1 м3 изоляции | 93.1 |
| 54. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 12.1 |
| 55. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 1481 |
| 56. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 12.1 |
| 57. | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL | м3 | 162.02 |
| 58. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 10.24 |
| 59. | Пленка диффузионная Tyvek Soft | м2 | 1253.376 |
| 60. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 1.85 |
| 61. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.98 |
| 62. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 40.99 |
| 63. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 11.16 |
| 64. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 11.16 |
|  | Раздел 3. отопление ЧЕРДАК |
| 65. | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.44 |
| 66. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.2 |
| 67. | Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм | 10 шт. гильз | 0.4 |
| 68. | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм | м | 8 |
| 69. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.31 |
| 70. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 2.48 |
| 71. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16 |
| 72. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.31 |
| 73. | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 28.799 |
| 74. | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном | шт. | 38 |
| 75. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 12 |
| 76. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 6 |
| 77. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | шт. | 38 |
| 78. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.38 |
| 79. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.64 |
| 80. | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 60.544 |
| 81. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм | шт. | 64 |
| 82. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм | шт. | 8 |
| 83. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 20 |
| 84. | Редукция ППР 50*32 | шт. | 4 |
| 85. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 12 |
| 86. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.64 |
| 87. | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 60.544 |
| 88. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм | шт. | 64 |
| 89. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 12 |
| 90. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 22 |
| 91. | Редукция ППР 63*50 | шт. | 4 |
| 92. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 8 |
| 93. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 1.21 |
| 94. | Труба из полипропилена PN 25/75 | м | 117.854 |
| 95. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм | шт. | 121 |
| 96. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. | 40 |
| 97. | Редукция ППР 75*63 | шт. | 4 |
| 98. | Редукция ППР 50*32 | шт. | 22 |
| 99. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75*50*75 мм | шт. | 22 |
| 100. | Кран шаровый ППР д.75 SENA ARCO | шт. | 4 |
| 101. | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.697 |
| 102. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.697 |
| 103. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 |
| 104. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 |
| 105. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16 |
| 106. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм | шт. | 16 |
| 107. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |
| 108. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |
| 109. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16 |
| 110. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 29.6 |
| 111. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм | м | 31 |
| 112. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм | м | 64 |
| 113. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм | м | 64 |
| 114. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм | м | 121 |
| 115. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм | м | 16 |
| 116. | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3 | 100 шт. | 0.01 |
| 117. | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3 ОП п.1.18.16 Кзтр=1,3 Кэм=1,03 | 1 бак | 1 |
| 118. | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 6 |
|  | Раздел 4. отопление ПОДВАЛ |
| 119. | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.44 |
| 120. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 1.2 |
| 121. | Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм | 10 шт. гильз | 12 |
| 122. | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм | м | 48 |
| 123. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.24 |
| 124. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.31 |
| 125. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 2.64 |
| 126. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16 |
| 127. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.31 |
| 128. | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 28.799 |
| 129. | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном | шт. | 38 |
| 130. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм | шт. | 38 |
| 131. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.38 |
| 132. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | шт. | 38 |
| 133. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 12 |
| 134. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 6 |
| 135. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.64 |
| 136. | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 60.544 |
| 137. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм | шт. | 64 |
| 138. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм | шт. | 8 |
| 139. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 12 |
| 140. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 20 |
| 141. | Редукция ППР 50*32 | шт. | 22 |
| 142. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.64 |
| 143. | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 60.544 |
| 144. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм | шт. | 64 |
| 145. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 12 |
| 146. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 22 |
| 147. | Редукция ППР 63*50 | шт. | 4 |
| 148. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 8 |
| 149. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 1.36 |
| 150. | Труба из полипропилена PN 25/75 | м | 132.464 |
| 151. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм | шт. | 136 |
| 152. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. | 40 |
| 153. | Редукция ППР 75*63 | шт. | 4 |
| 154. | Редукция ППР 50*32 | шт. | 22 |
| 155. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм | шт. | 2 |
| 156. | Тройник ППр переходной 75*50*75 | шт. | 22 |
| 157. | Кран шаровый ППР д.75 SENA ARCO | шт. | 4 |
| 158. | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.697 |
| 159. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.697 |
| 160. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 |
| 161. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 |
| 162. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16 |
| 163. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм | шт. | 16 |
| 164. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |
| 165. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |
| 166. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16 |
| 167. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 31.1 |
| 168. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм | м | 31 |
| 169. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм | м | 64 |
| 170. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм | м | 64 |
| 171. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм | м | 136 |
| 172. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм | м | 16 |
| 173. | Смена пробко-спускных кранов | 100 шт. | 0.04 |
| 174. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.048 |
| 175. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.56 |
| 176. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.144 |
| 177. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.144 |
| 178. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 33.6 |
| 179. | Установка гильз из стальных труб диаметром 125 мм | 10 шт. гильз | 1.6 |
| 180. | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм | м | 48 |
| 181. | Устройство боковой обсыпки под трубопроводы песчаной.прим. | 10 м3 основания | 0.126 |
| 182. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 2.4 |
| 183. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2.4 |
| 184. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.24 |
| 185. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.24 |
| 186. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.188 |
| 187. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.188 |
| 188. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3.03 |
| 189. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 3.03 |

| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» М.Я. Шуптар |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачёва |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |