| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ- 23» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ И. Г. Ярмошик |
| «____» _________ 2014 года | «____» _______________ 2014 года |

Техническое задание

на капитальный ремонт

МКД №179Б по ул. А. Невского в Ленинградском районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. А. Невского д. 179Б |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-23» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №179Б по ул. А. Невского необходимо выполнить капитальный ремонт следующих конструктивов: - ремонт фасада. - ремонт крыши. - ремонт чердачного перекрытия с заменой утеплителя. - ремонт подвала. - ремонт сетей электроснабжения. - ремонт трубопровода ХВС с заменой прибора учета. - ремонт сетей канализации. |
| --- | --- |

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

- СНиП 3.05-01-85 «Внутренние санитарно – технические системы»

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.»

- ГОСТ 12.0.004-90ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

- ГОСТ 12.1.004-91ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- СНиП 11-25-80 Деревянные конструкции

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

- ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. (С изменениями №1и2)

- ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. (С изменениями №1и2)

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

- ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- СНиП 3.0301-87 «Бетонные работы»

- МДС 31-11.2007 «Устройство полов»

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

- ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на

- горючесть»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ28013-98Растворыстроительные.Общиетехническиеусловия;

- СНиП 3.05-01-85 «Внутренние санитарно – технические системы»

- СП 40-102-2000 « Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества,

паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы

должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7. Особые условия:

- Сроки производства работ: не более 90  календарных дней, с учетом климатологии. Продление проведения сроков капитального ремонта только согласно соответствующих пунктов договора подряда.

В случае срыва производства работ, по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и МКУ «КРМКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов ( в МКУ «КРМКД»).

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере накопления.

- Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков

- Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер

8. Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной  контрактом части работ, услуг.

9.Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10. При проведении работ по вертикальной гидроизоляции фундамента грунт разрабатывать до глиняного замка.

  - Перечень основных материалов по капитальному ремонту   МКД по адресу ул. А. Невского д. 179Б

- Цементно – известковый раствор.

- Грунтовки  Ceresit CT 17 и СТ16, либо аналогичные.

- Армированная щелочестойкая стеклосетка марок R 131, R 267, R 275 (ТС-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (ТС-07-0686-03)

- Дверной блок противопожарный металлический двупольный ДПМ-02/60

- Этернит в комплекте.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0.7мм

- Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС СС-2» или эквивалент.

- Бруски обрезные, размером не менее 50*50 мм

- Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм

- Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм

- Пленка гидроизоляционная антиконденсатная ЮТАКОН или аналог

- Пленка пароизоляционная Ютафол, (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог.

- Кирпич керамический, размером 250*120*65мм, марки 125.

- Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

- Бетон тяжелый класса В12.5 (М150)

- Гравий строительный  фракции до 20-40 мм, прочностью не менее 20МПа.

- Сетка из проволоки холоднотянутой.

- Трубы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа. Труба из полипропилена PN.10/25

- Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки. Хомуты

- Кран шаровой муфтовый.

- Трубки из вспененного каучука, т. 9мм д. 28мм.

- Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм (под электропроводку).

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2.

- Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3.

- Выключатель одноклавишный для скрытой проводки.

- Трубы канализационные ПВХ диаметром не менее 110мм.

- Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

- Ревизия ПВХ д. 110мм.

- Тройник ПВХ д. 110мм.

- Колено ПВХ д.110 мм.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

6. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Инженер-Сметчик

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                                   Т. А. Аблеева

Заместитель директора

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                                 А. Г. Якимчук